## Slide 1: Sistemas de Processamento de imagens de Sensoriamento remoto
Luan Gaspar Pinto de Melo
Luis Fernando Salgueiro Romero
Michael Douglas Lemes dos Santos
Raian Vargas Maretto
CAP-378 – Tópicos em Observação da Terra
Setembro/2015

## Slide 2: O que é uma imagem Digital?
Cena
Representação Digital da Cena
Energia Eletromagnética

## Slide 3
O que é uma imagem Digital?
66 | 84 | 111 | 179 | 241 | 255 | 245
58 | 78 | 114 | 132 | 217 | 255 | 241
54 | 68 | 111 | 105 | 193 | 238 | 223
41 | 70 | 94 | 72 | 111 | 193 | 221
38 | 47 | 60 | 65 | 72 | 132 | 141
30 | 25 | 27 | 50 | 60 | 68 | 79
19 | 20 | 5 | 25 | 45 | 45 | 67

## Slide 4: Por que processar?
Fonte: Leila Fonseca
Identificação e extração de informações
Transformações para facilitar a identificação de objetos de interesse

## Slide 5
Sensores Passivos
Sensores Ativos

## Slide 6: Processo de aquisição
Os sensores medem a quantidade de energia refletida ou emitida pelo alvo em várias faixas do espectro eletromagnético (bandas)

## Slide 7: Bandas e Resposta Espectral
Fonte: Leila Fonseca

## Slide 9: Processo de Aquisição
Ótica
Detector
Elemento da Cena  Elemento da Imagem (Pixel)
Amostragem
  Registra a quantidade de energia recebida na banda de interesse (Média)
Quantização
  Quantidade de energia amostrada  Nível de cinza
Cena (Superfície da Terra)
0 | 1 | 2 | 3

## Slide 10: Resolução Espacial
Ótica
Detector
Cena (Superfície da Terra)
Característica do Sensor
Define o nível de detalhes da imagem.
Resolução espacial de 30m  objetos com distância entre si menor que 30m não serão discriminados com boa acuidade.

## Slide 11: Tamanho de Pixel
Característica da Imagem
Define o tamanho do menor elemento da imagem.
Pode ser alterado por interpolação, porém a resolução espacial permanece a mesma

## Slide 12: Resolução Espectral
Número de bandas – Tamanho do intervalo

## Slide 13: Resolução Temporal
Definida pelo intervalo entre duas aquisições da mesma cena (Revisita)

## Slide 14: Resolução Radiométrica (Níveis de Quantização)
256 Níveis (8 bits)
4 Níveis (2 bits)
2 Níveis (1 bit)
Definida pelo Número de Níveis de Cinza aproximados na quantização
bits
2n = 28 = 256 níveis

## Slide 15: Sistema de imageamento
Atmosfera
Sensor
Digitalização
Transmissão
Pré-processamento
Cena
Imagem Digital

## Slide 16: Estágios de Processamento
Pré-processamento
Realce
Análise
Imagem Digital
Correção Radiométrica
Correção Geométrica
Posicionamento
Contraste
Filtragem
Operações Aritméticas
Segmentação
Classificação
Descrição
Mapas
Representação Gráfica
Propriedades do Objeto

## Slide 17: Níveis de pré-processamento
Imagem Bruta
(Raw, GRALHA)
Decodificação
Correção Radiométrica
Nível 1
Nível 0
Parâmetros de Calibração
Dados Auxiliares
Ajuste entre arrays
Pontos de Controle
Nível 2
Correção Geométrica
Nível 3
Ajuste Pontos de Controle
Nível 4
Ortorretificação
Modelo de Elevação

## Slide 18: Realce
Melhorar Qualidade Visual
Destacar Feições
Remover Ruídos (Filtragem)
Resultado: Imagem melhorada
Fonte: Leila Fonseca e Thales Körting
Filtro da Mediana
Realce Linear - Histograma

## Slide 19: Análise
Extração de Informações
Segmentação
Classificação
Resultado: Descrição da Imagem de Entrada (Propriedades, mapas, classes de interesse, etc)
Fonte: Leila Fonseca e Thales Körting

## Slide 20
Obrigado!
CAP-378 – Tópicos em Observação da Terra
Setembro/2015