## Slide 2
Geoestatística para Geoprocessamento

## Slide 3
Introdução e Motivação
Principais conceitos teóricos
A função variograma
Modelos teóricos de variograma
Isotropia e Anisotropia
Modelagem da anisotropia
Validação cruzada
Krigeagem linear
Integração da geoestatística no sistema SPRING
Sumário

## Slide 4
Introdução e Motivação
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro

## Slide 5
Introdução e Motivação
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro

## Slide 6
Introdução e Motivação
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro

## Slide 7
Introdução e Motivação
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro

## Slide 8
Introdução e Motivação
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro

## Slide 9
Distribuição Espacial da Variável A
Distribuição Espacial da Variável B
Introdução e Motivação
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro

## Slide 10
Interpolação
Métodos Determinísticos
Métodos Probabilísticos (ex: Geoestatística)
Introdução e Motivação
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro

## Slide 11
Interpolação
Métodos Determinísticos
Métodos Probabilísticos (ex: Geoestatística)
Introdução e Motivação
Grade imposta pelo analista (resX, resY).
Estimar cada célula da grade.
entrada: são os dados observados com suas respectivas localizações.
saída: uma superfície que representa a variabilidade espacial da variável investigada.
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro

## Slide 12
Interpolação
Métodos Determinísticos
Métodos Probabilísticos (ex: Geoestatística)
Introdução e Motivação
Visualização 3D
Grade imposta pelo analista (resX, resY).
Estimar cada célula da grade.
entrada: são os dados observados com suas respectivas localizações.
saída: uma superfície que representa a variabilidade espacial da variável investigada.
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro

## Slide 13
Introdução e Motivação
A idéia central é incorporar o espaço à análise que se deseja fazer.
Mensurar propriedades e relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em estudo de forma explícita.
Fonte: Prof. Paulo M. B. Landim - UNESP Rio Claro
Visualização 3D

## Slide 14
Os métodos geoestatísticos, ou simplesmente geoestatística, foram desenvolvidos
graças aos estudos do engenheiro de minas Georges Matheron na França no início
dos anos 60.
A geoestatística está fundamentada na Teoria das Variáveis Regionalizadas, a
qual foi formalizada por Matheron a partir de estudos práticos desenvolvidos por
Daniel G. Krige, no cálculo de reservas nas minas de ouro na África do Sul.
Atualmente a geoestatística é aplicada em vários campos, desde as ciências da
Terra e atmosfera, na agricultura, nas ciências dos solos e hidrologia, estudos
ambientais e mais recentemente na epidemiologia.
Origem da geoestatística
Introdução e Motivação

## Slide 15
É uma abordagem PROBABILÍSTICA de modelagem, que engloba um
conjunto de métodos estatísticos, para a análise e mapeamento de dados
distribuídos no espaço e/ou no tempo.
O que é geoestatística?
Requer o conhecimento de alguns conceitos básicos:
Variável aleatória (V.A.)
Momentos da V.A. Exs: E[X]), C[X,Y];
Função densidade de probabilidade (FDP);
Função de Distribuição Acumulada (FDA): univariada e bivariada;
Função aleatória (FA), etc.
Introdução e Motivação

## Slide 16
A modelagem geoestatística envolve algumas etapas:
Análise: objetiva descrever a variabilidade espacial do fenômeno em estudo,
denominada de análise estrutural ou modelagem do semivariograma.
Inferência: objetiva estimar valores de uma variável distribuída no espaço em
locais não amostrados, denominada de krigeagem.
Simulação: objetiva construir um conjunto de realizações equiprováveis ou
igualmente representativa do fenômeno em estudo.
Introdução e Motivação

## Slide 17
Introdução e Motivação

## Slide 18
Animação de cenários otimistas a pessimistas do risco de homicídio
na cidade de São Paulo, no triênio 2002 - 2004

## Slide 19
ESTUDO DE CASO: CENÁRIOS DO RISCO DE HOMICÍDIO NA
CIDADE DE SÃO PAULO, NO TRIÊNIO 2002 - 2004
Campos de incerteza construídos pela diferença entre quartis (3º quartil - 1º quartil)
da Função de Distribuição Acumulada de R(u).

## Slide 20
Introdução e Motivação

## Slide 21
Variável Aleatória (V.A.): Uma visão prática no contexto da geoestatística.
A
z(u)
u: é um vetor de coordenadas geográficas [u(x,y)];
localizações geográficas onde a variável Z é
medida ou observada, denotado por z(u), u  A.
z(u)
z(u)
x
y
Z representa a variável em estudo.
Principais conceitos teóricos

## Slide 22
Variável aleatória (V.A.): Uma visão prática no contexto da geoestatística.
Localmente, um valor z(u), u  A, é interpretado como uma das possíveis realizações da variável aleatória Z(u).
Principais conceitos teóricos

## Slide 23
Variável aleatória (V.A.): Uma visão prática no contexto da geoestatística.
Localmente, um valor z(u), u  A, é interpretado como uma das possíveis realizações da variável aleatória Z(u).
Principais conceitos teóricos

## Slide 24
Variável aleatória (V.A.): Uma visão prática no contexto da geoestatística.
Localmente, um valor z(u), u  A, é interpretado como uma das possíveis realizações da variável aleatória Z(u).
Principais conceitos teóricos

## Slide 25
Principais conceitos teóricos
Variável aleatória (V.A.): Uma visão prática no contexto da geoestatística.
Localmente, um valor z(u), u  A, é interpretado como uma das possíveis realizações da variável aleatória Z(u).

## Slide 26
Principais conceitos teóricos
Função aleatória (F.A.): Uma visão prática no contexto da geoestatística.

## Slide 27
Função aleatória (F.A.): Uma visão prática no contexto da geoestatística.
O que conhecemos de fato até agora?
Principais conceitos teóricos

## Slide 28
Principais conceitos teóricos
Função aleatória (F.A.): Uma visão prática no contexto da geoestatística.
O que conhecemos de fato até agora?

## Slide 29
Função aleatória (F.A.): Uma visão prática no contexto da geoestatística.
Principais conceitos teóricos

## Slide 30
O paradigma que se estabelece, para inferir as FDA e interpolar valores em
localizações não amostradas, é o de assumir a hipótese de estacionariedade.
a estacionariedade é uma propriedade do modelo probabilístico, uma hipótese
necessária para realização de inferências;
não é uma característica do fenômeno espacial em estudo;
é uma decisão feita pelo analista, afim de verificar a adequação do modelo
à realidade a ser investigada.
Principais conceitos teóricos

## Slide 31
Hipótese de estacionariedade de 2a ordem
Considera somente o primeiro e o segundo momentos invariantes da F.A.
1) E[Z(u)] = m,  u  A
E[Z(u)] = E[Z(u+h)] = m ou E[Z(u)] - E[Z(u+h)] = E[Z(u) - Z(u+h)] = 0
A
z(u+h)
z(u)
h
Principais conceitos teóricos

## Slide 32
Hipótese de estacionariedade de 2a ordem
2) a covariância entre os pares Z(u) e Z(u + h), separados por um vetor distância h,
é estacionária.
C[Z(u), Z(u + h)] = E[(Z(u).(Z(u + h)] - E[Z(u)].E[Z(u + h)]  u  A
A
z(u)
h
h
h
z(u+h)
h
h
h
h
h
h
Principais conceitos teóricos

## Slide 33
Principais conceitos teóricos
Hipótese de estacionariedade de 2a ordem
3) A estacionariedade da covariância implica na estacionariedade da variância:
Var[Z(u)] = E[Z(u) - m]2 = E[Z2(u)] - 2.E[Z(u)].m + m2 =
= E[Z(u).Z(u + 0)] - 2m2 + m2 =
= E[Z(u).Z(u + 0)] - m2 = C(0),  u  A
A
z(u)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Covariância

## Slide 34
Principais conceitos teóricos
Hipótese de estacionariedade intrínseca
1) E[Z(u) - Z(u + h)]=0 ,  u  A.
2) Var[Z(u) - Z(u + h)] = E{[Z(u) - Z(u + h)]2} = 2(h)
em que:
2(h) é denominado de função variograma e (h) de semivariograma
(h) = C(0) - C(h)
a covariância C(h) e o semivariograma (h) são ferramentas equivalentes para caracterizar a dependência espacial.
estabelece que os incrementos [Z(u) - Z(u + h)] tem esperança zero e variância somente em função de h, assim:

## Slide 35
Principais conceitos teóricos
Relação entre as funções semivariograma (g(h)) e covariância (C(h))

## Slide 36
O variograma é uma ferramenta básica de suporte às técnicas de geoestatística, que
permite representar quantitativamente a variação de um fenômeno regionalizado no
espaço (Huijbregts, 1975).
A
z(u + h)
z(u)
h
2g(h) mede o grau de dissimilaridade entre pares
de observação separados pelo vetor distância h;
é função do vetor distância h;
depende da geometria de amostragem.
Variograma 2g(h)
h
a
vetor distância h

## Slide 37
Variograma 2g(h)

## Slide 38
Semivariograma g(h)

## Slide 39
Semivariograma g(h)

## Slide 40
Semivariograma g(h)

## Slide 41
Semivariograma g(h)

## Slide 42
Semivariograma g(h)
|h|
omnidirecional (considera somente |h|)
direcional (considera |h| + direção a)
análise:

## Slide 43
Semivariograma g(h)
|h|
omnidirecional (considera somente |h|)
direcional (considera |h| + direção a)
análise:

## Slide 44
Semivariograma g(h)
|h|
omnidirecional (considera somente |h|)
direcional (considera |h| + direção a)
análise:

## Slide 45
Semivariograma g(h)
|h|
omnidirecional (considera somente |h|)
direcional (considera |h| + direção a)
análise:

## Slide 46
Semivariograma g(h)
|h|
omnidirecional (considera somente |h|)
direcional (considera |h| + direção a)
análise:

## Slide 47
Semivariograma g(h)
h
omnidirecional (considera somente |h|)
direcional (considera |h| + direção a)
análise:

## Slide 48
Semivariograma g(h)
h
omnidirecional (considera somente |h|)
direcional (considera |h| + direção a)
análise:

## Slide 49
Semivariograma g(h)

## Slide 50
Semivariograma g(h)

## Slide 51
Semivariograma g(h)

## Slide 52
Semivariograma g(h)
Problema: para uma certa distância de
análise (|h|) e direção (a) há poucos pares
de pontos, o que impossibilita o cálculo do
estimador de semivariograma.
|h| = 100
|h| = 100
|h| = 100

## Slide 53
Semivariograma g(h)
Solução: estabelecer parâmetros adicionais.
tolerância do incremento (distância de
análise |h|). Em geral é 50% de |h|. Ex:
para |h| = 100 => [50 < |h| < 150].
tolerância angular. Na geoestatística o
mínimo é de +22,5 e -22,5 em torno
da direção de análise (a);
largura de banda: limita o número de
pares de pontos para grandes
distâncias (|h|) de análise. Afeta a parte
final do semivariograma. Normalmente
este parâmetro não é utilizado.
|h| = 100
|h| = 100
|h| = 100

## Slide 54
Semivariograma g(h)
Solução: estabelecer parâmetros adicionais.
tolerância do incremento (distância de
análise |h|). Em geral é 50% de |h|. Ex:
para |h| = 100 => [50 < |h| < 150].
tolerância angular. Na geoestatística o
mínimo é de +22,5 e -22,5 em torno
da direção de análise (a);
largura de banda: limita o número de
pares de pontos para grandes
distâncias (|h|) de análise. Afeta a parte
final do semivariograma. Normalmente
este parâmetro não é utilizado.
|h| = 100
|h| = 100
|h| = 100
|h| = 145
|h| = 52
|h| = 90
|h| = 120
|h| = 89

## Slide 55
Semivariograma g(h)

## Slide 56
Semivariograma g(h)

## Slide 57
Modelos teóricos de ajuste do semivariograma

## Slide 58
Modelos teóricos de ajuste do semivariograma

## Slide 59
Modelos teóricos de ajuste do semivariograma

## Slide 60
Modelos teóricos de ajuste do semivariograma

## Slide 61
Modelos teóricos de ajuste do semivariograma

## Slide 62
Modelos teóricos de ajuste do semivariograma

## Slide 63
Modelos teóricos de ajuste do semivariograma

## Slide 64
Isotropia

## Slide 65
Isotropia

## Slide 66
Anisotropia

## Slide 67
Detecção da Anisotropia
Como detectar a anisotropia?
Uma forma imediata é através do semivariograma de superfície, também denominado na literatura de mapa de semivariograma.
A idéia é relativamente simples.

## Slide 68
Tipos de Anisotropia
Uma vez detectado os eixos de anisotropia, faz-se necessário estabelecer
para as direções de menor e maior continuidade o semivariograma empírico
e posteriormente seu modelo de ajuste.

## Slide 69
Tipos de Anisotropia

## Slide 70
Tipos de Anisotropia

## Slide 71
Tipos de Anisotropia

## Slide 72
Tipos de Anisotropia
Modelagem da Anisotropia
Livro de Análise Espacial de Dados Geográficos
disponível em: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/
Capítulo 3 – Apêndice: Modelagem da Anisotropia

## Slide 73
Procedimento de Validação Cruzada

## Slide 74
Análise de resultados
Procedimento de Validação Cruzada

## Slide 75
Análise de resultados
Procedimento de Validação Cruzada

## Slide 76
Análise de resultados
Procedimento de Validação Cruzada

## Slide 77
Análise de resultados
Procedimento de Validação Cruzada
Observado

## Slide 78
Krigeagem
O termo krigeagem é derivado do nome Daniel G. Krige
A krigeagem é um estimador estocástico que depende da análise de correlação espacial baseada em semivariograma.
Áreas de Aplicações:
  mapeamento geológico (Verly et al., 1984)
  mapeamento solo (Burgess e Webster, 1980)
  mapeamento hidrológico (Kitanidis et. al., 1983)
  mapeamento atmosférico (Lajaunie, 1984)
A krigeagem engloba um conjunto de estimadores:
krigeagem Simples (*) • krigeagem Ordinária (*)
        krigeagem Universal • co-krigeagem
    krigeagem por indicação • Outros

## Slide 79
Envolve uma combinação linear de n valores em pontos vizinhos.
u1
u2
u3
u4
u0
?
z
z
z
z
z
Krigeagem

## Slide 80
Envolve uma combinação linear de n valores em pontos vizinhos.
u1
u2
u3
u4
u0
?
z
z
z
z
z
média local
Z =
^
u0
å
i=1
n
li . Z
ui
li = 1/n
Krigeagem

## Slide 81
Envolve uma combinação linear de n valores em pontos vizinhos.
u1
u2
u3
u4
u0
?
z
z
z
z
z
média local
Z =
^
u0
å
i=1
n
li . Z
ui
li = 1/n
inverso do quadrado
da distância
li = 1/d2
Z =
^
u0
å
i=1
n
li . Z
ui
Krigeagem

## Slide 82
Envolve uma combinação linear de n valores em pontos vizinhos.
u1
u2
u3
u4
u0
?
z
z
z
z
z
média local
Z =
^
u0
å
i=1
n
li . Z
ui
li = 1/n
inverso do quadrado
da distância
li = 1/d2
Z =
^
u0
å
i=1
n
li . Z
ui
krigeagem
Z =
^
u0
å
i=1
n
li . Z
ui
li = ?
Krigeagem

## Slide 83
Os pesos são calculados considerando a estrutura de correlação espacial imposta
pelo semivariograma
u1
u2
u3
u4
u0
?
z
z
z
z
z
Krigeagem

## Slide 84
Os pesos são calculados considerando a estrutura de correlação espacial imposta
pelo semivariograma
u1
u2
u3
u4
u0
?
z
z
z
z
z
análise de correlação espacial
baseada em semivariograma
1
Krigeagem

## Slide 85
Os pesos são calculados considerando a estrutura de correlação espacial imposta
pelo semivariograma
u1
u2
u3
u4
u0
?
z
z
z
z
z
análise de correlação espacial
baseada em semivariograma
1
ajuste do semivariograma
experimental (modelo teórico)
2
Krigeagem

## Slide 86
Os pesos são calculados considerando a estrutura de correlação espacial imposta
pelo semivariograma
u1
u2
u3
u4
u0
?
z
z
z
z
z
análise de correlação espacial
baseada em semivariograma
1
ajuste do semivariograma
experimental (modelo teórico)
2
validação do modelo de ajuste
3
Krigeagem

## Slide 87
Os pesos são calculados considerando a estrutura de correlação espacial imposta
pelo semivariograma
u1
u2
u3
u4
u0
?
z
z
z
z
z
análise de correlação espacial
baseada em semivariograma
1
ajuste do semivariograma
experimental (modelo teórico)
2
4
estimador de krigeagem
validação do modelo de ajuste
3
Krigeagem

## Slide 88
Segundo Journel (1988): K.l = k => K-1k
=
Krigeagem

## Slide 89
Segundo Journel (1988): K.l = k => K-1k
=
Os elementos das matrizes de covariâncias são calcu-
lados da seguinte forma (Journel, 1988):
Krigeagem

## Slide 90
Segundo Journel (1988): K.l = k => K-1k
=
Substituindo os valores de Cij nas matrizes encontram-se
os pesos 1, 2, ..., e n.
Os elementos das matrizes de covariâncias são calcu-
lados da seguinte forma (Journel, 1988):
Krigeagem

## Slide 91
Segundo Journel (1988): K.l = k => K-1k
=
Substituindo os valores de Cij nas matrizes encontram-se
os pesos 1, 2, ..., e n.
Estimador de Krigeagem (Journel, 1988):
Os elementos das matrizes de covariâncias são calcu-
lados da seguinte forma (Journel, 1988):
Krigeagem

## Slide 92
Segundo Journel (1988): K.l = k => K-1k
=
Substituindo os valores de Cij nas matrizes encontram-se
os pesos 1, 2, ..., e n.
Estimador de Krigeagem (Journel, 1988):
Variância de Krigeagem (Journel, 1988):
Os elementos das matrizes de covariâncias são calcu-
lados da seguinte forma (Journel, 1988):
Krigeagem

## Slide 93
Considere o espaço amostral na figura abaixo. Deseja-se estimar o valor da variável Z no ponto u0, a partir de z(u1), z(u2), z(u3) e z(u4). Considere ainda, que o semivariograma empírico foi ajustado através de um modelo esférico, com a = 200, C1 = 20, e C0 = 2.
50
50
u1
u2
u3
u4
u0
krigeagem ordinária
ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ë
é
4
3
2
1
a
λ
λ
λ
λ
=
ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ë
é
-
ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ë
é
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
04
03
02
01
44
43
42
41
34
33
32
31
24
23
22
21
14
13
12
11
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1
Os elementos das matrizes são calculados: Cij = C0 + C1 - g (h)
Modelo Teórico
C12 = C21 = C04 = C0 + C1 - g (50 2)
= 9,84
= (2+20) -
EXEMPLO
Krigeagem

## Slide 94
C14 = C41 = C02 = (C0 + C1) - g [ V (100)2 + (50)2 ] = 4,98
C13 = C31 = (C0 + C1) - g [ V (150)2 + (50)2 ] = 1,23
C23 = C32 = (C0 + C1) - g [ V (100)2 + (100)2 ] = 2,33
C24 = C42 = (C0 + C1) - g [ V (100)2 + (150)2 ] = 0,29
C34 = C43 = (C0 + C1 ) - g [ V (200)2 + (50)2 ] = 0
C01 = (C0 + C1 ) - g (50) = 12,66
C03 = (C0 + C1 ) - g (150) = 1,72
C11 = C22 = C33 = C44 = (C0 + C1 ) - g (0) = 22
50
50
u1
u2
u3
u4
u0
EXEMPLO
Krigeagem

## Slide 95
50
50
u1
u2
u3
u4
u0
EXEMPLO
Substituindo os valores de Cij nas matrizes, encontra-se os seguintes pesos:
l1 = 0,518 l2 = 0,022 l3 = 0,089 l4 = 0,371
Finalmente o valor estimado é dado por:
0,518 z(u1) + 0,022 z(u2) + 0,089 z(u3) + 0,371 z(u4)
Z(u0) =
^
Krigeagem

## Slide 96
50
50
u1
u2
u3
u4
u0
EXEMPLO
Substituindo os valores de Cij nas matrizes, encontra-se os seguintes pesos:
l1 = 0,518 l2 = 0,022 l3 = 0,089 l4 = 0,371
Finalmente o valor estimado é dado por:
0,518 z(u1) + 0,022 z(u2) + 0,089 z(u3) + 0,371 z(u4)
Z(u0) =
^
COMENTÁRIO: embora as amostras Z2 e Z3 tenham pouca influência na
estimativa final de Z0, suas influências não são lineares em relação às suas
distâncias a partir de Z0. A amostra Z3 está mais distante que Z2; no en-
tanto, tem mais influência, 8,9%, que Z2, 2,2%. Isto ocorre porque Z0
está diretamente sobre a influência de Z3, enquanto Z2 está muito pró-
ximo de Z1. Ao se introduzir as covariâncias no cálculo dos pesos, evita-se
associar pesos indevidos a “clusters” (agrupamentos) de amostras, o que
não ocorre com outros métodos baseados somente na distância.
Krigeagem

## Slide 97
Integração: SPRING e Geoestatística