## Slide 1: ANÁLISE ESPACIAL DA CLOROFILA-A NO RESERVATÓRIO DE IBITINGA/SP UTILIZANDO MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO
Carolline Tressmann Cairo
SER 300 – Introdução ao Geoprocessamento
São José dos Campos, 2016

## Slide 2
Atividades Antrópicas
INTRODUÇÃO
Chl-a

## Slide 3
Analisar a distribuição espacial da concentração da chl-a no reservatório de Ibitinga/SP utilizando métodos de interpolação, por meio de um SIG.
Além disso, pretende verificar a eficiência de um modelo determinístico e estatístico na espacialização do parâmetro limnológico em questão.
OBJETIVO

## Slide 4
Área de Estudo
Médio Tietê (região central SP);
Sistema cascata ao longo do rio Tietê (questões de qualidade da água são críticas);
Região com grande expansão da cana-de-açúcar nos últimos 10 anos
Bacia Jacaré-Guaçu: densamente ocupada e menos preservada
Bacia do Jacaré-Pepira: APA
METODOLOGIA DE TRABALHO

## Slide 5
Coleta de dados in-situ e determinação da concentração de chl-a
METODOLOGIA DE TRABALHO
24 à 28 de outubro de 2005  Londe (2008)
51 estações amostrais de montante à jusante
Chl-a  em regiões que representassem um gradiente de diferentes [ ]s  ênfase para pontos mais eutrofizados
[ ] Chl-a  Nush (1980)
Range de [ ]s  6,14 à 76.809,84 mg.m-3

## Slide 6
Métodos de Interpolação
  46 amostras das 51  máximo [ ] Chl-a de até 9.790 mg.m-3 (GALAT; VERDIN, 1989);
  34 amostras das 46  processo de interpolação;
  12 amostras das 46  dados para teste;
  Análise exploratória inicial [ ] Chl-a  gráfico de probabilidade normal acumulado possuiu os pontos com um ajuste ruim a uma reta  aplicou log-normal (distribuição próxima da normal)
METODOLOGIA DE TRABALHO

## Slide 7
Métodos de Interpolação
  Método determinístico  média ponderada pelo inverso do quadrado da distância
    Em que zi é o valor de cota de um ponto i qualquer da grade, zj é a cota de uma amostra j vizinha do ponto i da grade, wij é o fator de ponderação, k é o expoente da distância; e dij é o valor de distância da amostra j ao ponto i da grade;
    O raio de influência  determinado de acordo com o valor de alcance obtido no semi-variograma;
METODOLOGIA DE TRABALHO

## Slide 8
Métodos de Interpolação
  Método geoestatístico  Krigeagem ordinária
    Conjunto de técnicas de estimação e predição de superfícies baseada na modelagem da estrutura de correlação espacial, fornecendo estimadores com propriedades de não tendenciosidade e com um erro mínimo;
    Etapas:
      Análise exploratória dos dados  estatísticas univariadas e bivariadas;
      Análise estrutural  (a) geração de semivariograma experimental; (b) ajuste do semivariograma a um modelo teórico; e (c) validação do modelo de ajuste;
      Interpolação estatística da superfície  krigeagem (superfície interpolada + superfície da variância da estimativa).
METODOLOGIA DE TRABALHO

## Slide 9
Análise do erro entre os métodos de interpolação
  Sendo o valor da concentração de chl-a interpolado e
  o valor da concentração da chl-a medida in-situ.
Análise espacial da concentração de chl-a
  Fatiamento arco-íris
METODOLOGIA DE TRABALHO

## Slide 10
Análise exploratória
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 11
Geração do semivariograma experimental
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 12
Ajuste do semivariograma a um modelo teórico
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 13
Validação do modelo de ajuste
RESULTADOS E DISCUSSÃO

## Slide 14
Resultado da Krigeagem
RESULTADOS E DISCUSSÃO
RMSE: 0,33

## Slide 15
Resultado da interpolação determinística
RESULTADOS E DISCUSSÃO
RMSE: 0,44

## Slide 16
Os métodos de interpolação
  Ferramenta estratégica na realização de estudos prévios às campanhas de campo;
  Otimizar o processo de amostragem, conseguindo melhor capturar a variabilidade espacial da eutrofização em diferentes regiões de um corpo d'água;
  Auxiliar os programas de monitoramento da qualidade da água a partir da indicação dos melhores locais de amostragem, identificação de áreas de maior produtividade e monitoramento e previsão de áreas propícias à ocorrência de blooms.
No presente estudo
  Região que necessita de mais atenção no monitoramento da qualidade da água  área um pouco antes da foz do rio Jacaré-Pepira até a barragem;
  Nessa região  maior sinuosidade e próximas à barragem são locais chaves de amostragem  ocorrência de blooms, principalmente em elevados períodos de residência da água.
CONCLUSÃO

## Slide 17
GALAT, D.L.; VERDIN, J.P. Patchiness, collapse and succession of cyanobacterial bloom evaluated by synoptic sampling and remote sensing. Journal of Plankton Research, v. 11, p. 925-948, 1989.
LONDE, L. R. Comportamento espectral do fitoplâncton de um reservatório brasileiro eutrofizado – Ibitinga (SP). 2008. 223f. Tese (Doutorado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São José dos Campos, 2008.
NUSH, E. A. Comparison of different methods for chlorophyll and phaeopigment determination. Arch. Hydrobiol, p. 14-39, 1980.
REFERÊNCIAS

## Slide 18
OBRIGADA!