## Slide 1
IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS PARA CULTIVO DE SOJA NO NORDESTE PARAENSE A PARTIR DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO
Maio 2024
SER-300 Introdução ao Geoprocessamento
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Caroline da Silva

## Slide 2
Introdução
Maio 2024
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
Evidências de campo (Laboratório de investigação em Sistemas Socioambientais - LiSS INPE) da introdução da soja nos municípios na área de estudo.
Predominância da cultura de pequena escala.
Altas taxas de desmatamento no Pará e a inefetividade da Lei Juquira.
Objetivo: identificar áreas potenciais de cultivo de soja nos municípios de Cametá e Mocajuba.

## Slide 3
Maio 2024
INTRODUÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
Cultivo em pequena
escala
Pimenta
Mandioca
Açaí
Piscicultura
Imagens obtidas com o drone Mavic 3M em novembro de 2023 pelo LiSS.

## Slide 4
Maio 2024
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
Áreas extensas de desmatamento de vegetação secundária. À esquerda, comunidade de Guariba, à direita, comunidade Acapuquara. Imagens obtidas com o drone Mavic 3M em novembro de 2023 pelo LiSS.
INTRODUÇÃO

## Slide 5
Utilização do método Processo Hierárquico Analítico (AHP)
  Desenvolvido em 1975 por Thomas L. Saaty
  É baseado em comparação pareada dos critérios estabelecidos, julgados e colocados em escala de prioridade com a ajuda de especialistas.
Maio 2024
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
Metodologia
Critérios estabelecidos a partir de consulta com especialistas do Laboratório de investigação em Sistemas Socioambientais (LiSS):
  Uso e cobertura da terra (TerraClass - 2020);
  Declividade (Topodata - 2011);
  Tipo de solo (IBGE - 2023);
  Distância de estradas oficiais (IMAZON, 2012);
  Tamanho da propriedade Cadastro Ambiental Rural (CAR - 2024);
  Concentração de estabelecimentos rurais Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE - 2022);
  Distância de estradas não oficiais (IMAZON, 2012).

## Slide 6
Os critérios foram normalizados entre 1 e 3, no qual 1 representa menor contribuição no potencial de cultivo de soja, e 3 maior contribuição. Os dados vetoriais foram transformado em formato matricial.
Vegetação natural florestal secundária
Pastagem
Área urbanizada
Cultura agrícola perene
Maio 2024
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
METODOLOGIA
Exemplo: critério uso da terra
Subcritérios:

## Slide 7
Critérios quantitativos:
Maio 2024
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
METODOLOGIA
CNEFE Ferramenta mapa de calor
Dado vetorial - ponto
Dado matricial
Distância de estradas
Ferramenta r.grow.distance
Dado matricial
Dado vetorial - linha

## Slide 8
Intensidade da importância | Definição | Explicação
1 | Importância igual | Duas atividades contribuem igualmente para o objetivo
3 | Importância moderada de um sob o outro | Uma atividade é levemente mais favorável em relação à outra
5 | Importância forte | Uma atividade é fortemente mais favorável em relação à outra
7 | Importância muito forte | Uma atividade é muito fortemente mais favorável em relação à outra
9 | Importância extrema | Uma atividade é ligeiramente mais favorável em relação à outra
2, 4, 6, 8 | Valores intermediários | Quando se procura uma condição de compromisso entre duas atividades
Maio 2024
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
METODOLOGIA

## Slide 9
Maio 2024
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
METODOLOGIA
Obtenção do mapa de potencial de cultivo de soja:
Definição dos critérios e aquisição dos dados
Atribuição de peso para os subcritérios (normalização)
Geração da matriz de comparação pareada
Obtenção da ponderação dos critérios
Exclusão das classes restritivas
Mapa final de potencial de cultivo de soja

## Slide 10
Maio 2024
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
Resultados
Caracterização da área de estudo baseada nos critérios estabelecidos e atribuição de pesos
Mapa final de potencial de cultivo de soja

## Slide 11
Classe | Peso
Vegetação natural florestal secundária | 3
Pastagem | 2.3
Vegetação primária, cultura agrícola perene e desflorestamento no ano | 1
Atribuição de peso baseado no uso e cobertura da terra
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-

## Slide 12
Campos da natureza. Imagens obtidas com o drone Phantom 3 em novembro de 2022 pelo LiSS.
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-

## Slide 13
Classe | Peso
Plano | 3
Suave ondulado | 2,5
Ondulado | 2
Forte ondulado a montanhoso | 1
Atribuição de peso baseado na declividade
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-

## Slide 14
Classe | Peso
Latossolo | 3
Plintossolo | 2
Gleissolo e espodossolo | 1
Atribuição de peso baseado no tipo de solo
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-

## Slide 15
Atribuição de peso baseado na distância de estradas oficiais
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
Classe | Peso
0 a 5 km | 3
5 a 10 km | 2,5
10 a 15 km | 2
15 a 20 km | 1.5
Acima de 20km | 1

## Slide 16
Classe | Peso
0 a 5 km | 3
5 a 10 km | 2
10 a 15 km | 1
Atribuição de peso baseado na distância de estradas não oficiais
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-

## Slide 17
Classe | Peso
Grande | 3
Média | 2
Minifúndio e pequena | 1
Atribuição de peso baseado no tamanho da propriedade CAR
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-

## Slide 18
Atribuição de peso baseado na concentração de estabelecimentos rurais CNEFE normalizado
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-

## Slide 19
Critérios | Pesos
Uso e cobertura da terra | 0,3197
Declividade | 0,2260
Tipo de solo | 0,1703
Distância de estradas oficiais | 0,1327
CAR | 0,0770
CNEFE | 0,0528
Distância de estradas não oficiais | 0,0215
Ponderação dos critérios estabelecidos
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-

## Slide 20
Potencial de cultivo de soja | Área (ha) | Área (%)
Inapto | 169.225,2 | 42,94
Muito baixo | 349,1 | 0,09
Baixo | 24.170,6 | 6,13
Médio | 39.973,9 | 10,14
Alto | 55.494,8 | 14,08
Muito alto | 104.877,5 | 26,61
Total | 394.091,1 | 100,00
Maio 2024
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-

## Slide 21
Conclusão
Maio 2024
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
-
Os municípios apresentam 40,7% de sua área nas classes de alto e muito alto potencial de cultivo de soja a partir dos critérios estabelecidos.
Características como alta capilaridade de estradas, terreno plano, baixos valores da terra, entre outros fatores, favorecem a entrada da soja na região.
Área de alerta para a proteção da vegetação secundária.
Sugestões para trabalhos futuros.