## Slide 1: Análise exploratória da degradação florestal na região de Novo Progresso (PA) e Sinop (MT) – Sistemas DETEX, DEGRAD e Focos de calor
Afonso Oliveira e Danilo Avancini

## Slide 2: Introdução
Degradação florestal na Amazônia.
Esforços Internacionais no combate a degradação (REDD+).
Programas de monitoramento da degradação florestal na Amazônia:
  PRODES
  DETEX
  DEGRAD

## Slide 3: Objetivos
Analisar a consistência dos dados de degradação florestal (DEGRAD) e extração seletiva de madeira (DETEX).
Identificar relações entre os dados e a ocorrência de focos de calor para duas áreas:
Sul do estado do Pará (região de Novo Progresso)
Norte de Mato Grosso (região de Sinop) no horizonte de tempo entre os anos de 2009 e 2015.

## Slide 4: Metodologia - Área de Estudo
Órbita ponto 227-66 e 227-65 no Estado do Pará
Órbita ponto 226-68 e 227-67 no Estado do Mato Grosso

## Slide 5: Dados DETEX, DEGRAD e Focos de Calor – Ontologia e Estrutura dos dados
Dicionário dos Dados |  |  |  |  | 
Dado | FONTE | Res. Espacial | Res. Temporal | Forma | Plataforma
DETEX | INPE | 30x30 (m) | 1 ano (2009-2015) | Polígono | Landsat (ETM+)
DEGRAD | INPE | 30x30 (m) | 1 ano (2009-2015) | Polígono | Landsat (ETM+)
Focos de Calor | INPE | 1x1 (km) | 1 dia | Ponto | Terra/Aqua (MODIS)

## Slide 6: Fluxograma
DETEX
2009 a 2015
DETEX
2009 a 2015
DETEX
2009 a 2015
Ocorrência
ano
∑n
DETEX
2009 a 2015
DETEX
2009 a 2015
DEGRAD
2009 a 2015
Ocorrência
DETEX
2009 a 2015
DETEX
2009 a 2015
Focos de Calor
2009 a 2015
Kernel
Agregação
Intensidade Focos de calor
DETEX
Intersecção
Interseção
DETEX-DEGRAD
2009 a 2015
Consistência
Média Zonal
Conversão
ano
∑n
União
União
DETEX n
DEGRAD n
Intensidade Focos de calor
DEGRAD

## Slide 7: Resultados Área total mapeada pelos sistemas DETEX e DEGRAD
Chart: Área(km²)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
DEGRAD | 1172.2803 | 375.817 | 818.0358 | 501.4329 | 416.5001 | 174.1214 | 1222.6395
DETEX | 2186.837 | 2256.3432 | 2173.0923 | 2015.2753 | 1634.0337 | 2518.5012 | 1950.1838
Chart: Área (km²)
DEGRAD | 2814.4298 | 396.6085 | 1866.7464 | 869.7952 | 3185.1462 | 1169.1553 | 2927.415
DETEX | 20.5154 | 68.1989 | 50.2021 | 22.5149 | 29.2882 | 16.2317 | 42.914
Área de estudo - PA
Área de estudo - MT

## Slide 8: Consistência entre dados DEGRAD e DETEX para o mesmo ano
Sobreposição de áreas mapeadas pelos sistemas DEGRAD e DETEX no mesmo ano de análise para as unidades espaciais de análise.

## Slide 9: Distribuição da intensidade dos focos de calor nas duas áreas de estudo.

## Slide 10
Chart: Área km²
| 1 | 2 | 3 | 4
DEGRAD | 123.3418 | 17.1243 | 1.5362 | 0.023737
DETEX | 23.1086 | 3.8806 | 0.10305 | 0.019463
Média Kernel DEGRAD | 2.2188 | 2.8357 | 3.9071 | 6.7668
Média Kernel DETEX | 0.51385 | 0.16373 | 0.00084183 | 0.00087634
Área de estudo - PA
Área de estudo - MT
Chart: Área (km²)
DEGRAD | 2605.096 | 685.6026 | 218.8765 | 11.6286 | 0.27646 | 0 | 0
DETEX | 3147.1458 | 1865.0187 | 1102.0637 | 513.8039 | 215.8723 | 129.3594 | 70.1565
Média Kernel DEGRAD | 1.611 | 2.3793 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0
Média Kernel DETEX | 0.86292 | 0.71192 | 0.65825 | 0.54104 | 0.22655 | 0 | 0
  Recorrência de áreas mapeadas e relação com focos de calor

## Slide 11
Recorrência de áreas mapeadas pelos sistemas DETEX, e intensidade de focos de calor para a unidade espacial de análise no Pará e Mato Grosso respectivamente.

## Slide 12
Recorrência de áreas mapeadas pelos DEGRAD, e intensidade de focos de calor para a unidade espacial de análise no Pará e Mato Grosso respectivamente.

## Slide 13
Porcentagem de área mapeada pelo sistema DETEX convertida em área de degradação florestal em função do tempo de transição.

## Slide 14: Conclusões
A combinação de dados DEGRAD, DETEX e focos de calor pode ser usada para fornecerem informações a respeito da ocorrência e dinâmica de degradação e exploração dos recursos florestais na região amazônica.
A ocorrência de focos de calor é um dos fatores que intensificam o processo de degradação da floresta.
Foram identificadas inconsistências nos dados produzidos pelo sistema DETEX .
O conhecimento do contexto de exploração dos recursos naturais em cada região mostrou-se essencial para a análise da degradação.

## Slide 15: AGRADECIMENTOS
Orientadores
Camilo Daleles Rennó
Maria Isabel Sobral Escada
Silvana Amaral Kampbel
Colaboradores
Dalton de Morisson Valeriano
Luis Eduardo Pinheiro Maurano
Fabiano Morelli

## Slide 16: Muito Obrigado!!

## Slide 17: Análise exploratória da degradação florestal na região de Novo Progresso (PA) e Sinop (MT) – Sistemas DETEX, DEGRAD e Focos de calor
Afonso Oliveira e Danilo Avancini