## Slide 1: Mapas de Suscetibilidade a Inundação para o Município de Iguape - SP
Caio Arlanche Petri
Lucas Maia de Oliveira

## Slide 2: Introdução
Entende-se inundação como a elevação do nível de água de um corpo hídrico para além do seu nível normal
Litorâneas
Continentais

## Slide 3
As inundações são os desastres naturais mais frequentes e que geram maiores danos ao Brasil, sejam estes naturais, económicos ou em número de mortes.
No século passado cerca de 60% dos desastres naturais registrados no país foram inundações, com destaque para a região sudeste do pais, atingida por 40% do total de inundações

## Slide 4: Descrição da Área
O município de Iguape está localizado na região do Vale do Ribeira, uma região no sudeste do Estado de São Paulo que se caracteriza como a mais pobre do Estado, e esta suscetível aos dois tipos de inundações. Este tem uma área de 1.977,957 km² e uma população de 30.124 habitantes (IBGE, 2017).

## Slide 8: Objetivo
Identificar as diferenças nos mapas de suscetibilidade à inundação ao aplicar o mesmo método de análise de dados em modelos digitais de elevação diferentes:
MDE elaborado a partir das curvas de níveis do SIGRB
SRTM

## Slide 9: Metodologia: Obtenção dos Dados
Sistema de Informações Geográficas da Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul do CBH – RB (SIG-RB):
Limites Municipais (vetorial);
Hidrografia (vetorial);
Curvas de Nível (vetorial);
Pontos Cotados (vetorial);
Uso da Terra (vetorial).
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) :
TopoData;
Cena correspondente à região do município.

## Slide 10: Metodologia: Processamento dos Dados
Limites do Município;
Geração de MNTs e Declividade:
Curvas e Pontos: Criação de superfície TIN (com linhas de quebra), geração de MDE em grade, declividade;
Escolhemos TIN porque apresenta uma melhor representação de relevos complexos e possibilitam a incorporação de restrições como linhas de crista
SRTM: Procedimento Fill, declividade.

## Slide 11: Metodologia: Criação doa Mapas
Ponderação dos Dados:
Sistema de pesos para cada dado utilizado: Altitude, Declividade e Uso;
Método AHP (analytic hierarchy process);
Combinação que mais se alinhou com as características físicas, biológicas e sociais.
Santana et al., 2014; Freitas et al, 2012; Saaty, 1990

## Slide 12: Metodologia: Criação dos Mapas

## Slide 13: Metodologia: Criação dos Mapas

## Slide 14: Metodologia: Comparação

## Slide 15: Resultados Parciais

## Slide 20: Resultados Finais

## Slide 21: Resultados Finais

## Slide 25: Conclusão
Importante ferramenta para o planejamento ambiental;
Pertinente que toda a informação tenha confiabilidade e qualidade;
A variação na fonte dos dados utilizados pode criar incerteza;
Os dados topográficos utilizados provêm de fontes confiáveis;
Boa capacidade de interpretação da informação;

## Slide 26: Referências
FREITAS, D. F.; MARTINS, I. V. F.; TULER, V. O.; SANTOS, G. M. A. D. A. D; SANTOS, A.R. Vulnerabilidade para a Ocorrência de Fasciolose na Área Experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES, Alegre, ES. Instituto Biológico, São Paulo, v.79, n.4, p.533-540, out./dez., 2012.
SAATY, T. L. How to make a decision: the analytic hierarchy process. European journal of operational research, v. 48, n. 1, p. 9-26, 1990.
SANTANA, F.C.; RIBEIRO, W.C.; PAULINO, G.M.; GOMES, M.A. Mapeamento das Áreas de Risco de Inundação no Município de João Monlevade - MG, com a Utilização de Sistemas de Informações Geográficas. In: V Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, 1., 2014, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: IBEAS, 2014.

## Slide 27: Obrigado!