## Slide 1
Análise da aptidão para irrigação por pivô central e por gotejamento no Paraná
Lucas Volochen Oldoni
São José dos Campos
2018

## Slide 2
Introdução
Aumento populacional;
aumento da produtividade da ordem de 2 a 3 vezes;
até três safras ao ano;
áreas irrigadas devem quase dobrar até 2050 (LOBELL et al., 2008);
quase 80% consumo de água;
Expansões da área irrigada de forma racional;
 Irrigação;

## Slide 3
Introdução
Eficiência:
  Localizada (80% - 95%);
  Aspersão (75% - 90%);
Declividade:
  Pivô central (até 30%);
  Gotejamento (até 60%);
(EMBRAPA, 2018).

## Slide 4
Objetivo
Avaliar aptidão a implantação de irrigação no estado do Paraná;
  Gotejamento;
  Pivô central;

## Slide 5
Área de estudo

## Slide 6
Material e métodos
Dados | Fonte | Formato
Declividade – Topodata | INPE | Geocampo
Tipo de solo | ITCG | Geobjeto (polígonos)
Hidrografia | ITCG | Geobjeto (linha)
Rodovias federais | DNIT | Geobjeto (linha)
Unidades de Conservação | MMA | Geobjeto (polígonos)
Limites político-administrativo | IBGE | Geobjeto (polígonos)
Tabela síntese dos dados utilizados

## Slide 7
Material e métodos
  Gotejamento:
  Pivô central:

## Slide 8
Material e métodos

## Slide 9
Material e métodos

## Slide 10
Material e métodos

## Slide 11
Material e métodos

## Slide 12
Material e métodos
Declividade
Gotejamento
Pivô central
Solos
Áreas de conservação

## Slide 13
Material e métodos
Gotejamento
Pivô central
x
x
x
x
=
=

## Slide 14
Material e métodos
 | Latossolo | Nitossolo | Neossolo | Argissolo | Cambissolo | Gleissolo
Latossolo | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7
Nitossolo | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7
Neossolo | 0.33 | 0.33 | 1 | 3 | 3 | 5
Argissolo | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 1 | 1 | 3
Cambissolo | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 1 | 1 | 3
Gleissolo | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | 1
 | 0-5%/0-15% | 5-10%/15-30% | 10-20%/30-36% | 20-30%/36-60%
0-5%/0-15% | 1 | 3 | 5 | 7
5-10%/15-30% | 0.33 | 1 | 3 | 5
10-20%/30-36% | 0.20 | 0.33 | 1 | 3
20-30%/36-60% | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 1
 | 500m | 1000m | 2000m | 4000m
500m | 1 | 2 | 3 | 4
1000m | 0.5 | 1 | 2 | 3
2000m | 0.33 | 0.5 | 1 | 2
4000m | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 1
 | 10km | 20km | 30km | 40km
10km | 1 | 2 | 3 | 4
20km | 0.5 | 1 | 2 | 3
30km | 0.33 | 0.5 | 1 | 2
40km | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 1
Matriz de comparação par a par para distância de rodovias.
Matriz de comparação par a par para distância da hidrografia.
Matriz de comparação par a par para declividade.
Matriz de comparação par a par para solos.
Analise multicritério:
  AHP (Analytic Hierarchy Process)

## Slide 15
Material e métodos
PI | Classe | Peso | Razão de consistência
Solos | Argissolo | 0.07 | 0.025
 | Cambissolo | 0.07 | 
 | Gleissolo | 0.03 | 
 | Latossolo | 0.34 | 
 | Neossolo | 0.16 | 
 | Nitossolo | 0.34 | 
Declividade | 0-5%/0-15% | 0.57 | 0.044
 | 5-10%/15-30% | 0.26 | 
 | 10-20%/30-36% | 0.12 | 
 | 20-30%/36-60% | 0.06 | 
Distância hidrografia | 500m | 0.47 | 0.012
 | 1000m | 0.28 | 
 | 2000m | 0.16 | 
 | 4000m | 0.10 | 
Distância rodovias | 10km | 0.47 | 0.012
 | 20km | 0.28 | 
 | 30km | 0.16 | 
 | 40km | 0.10 | 
Tabela de pesos AHP para as classes

## Slide 16
Material e métodos
 | Declividade | Distância hidrografia | Solos | Distância rodovias
Solos | 1 | 2 | 3 | 5
Distância hidrografia | 0.5 | 1 | 3 | 7
Declividade | 0.33 | 0.33 | 1 | 5
Distância rodovias | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 1
 | Declividade | Distância hidrografia | Solos | Distância rodovias
Declividade | 1 | 1 | 2 | 7
Distância hidrografia | 1 | 1 | 2 | 5
Solos | 0.5 | 0.5 | 1 | 5
Distância rodovias | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 1
Matriz de comparação par a par entre PI para irrigação por pivô central.
Matriz de comparação par a par entre PI para irrigação por gotejamento.
PI | Peso | Razão de consistência
Declividade | 0.16 | 0.079
Distância hidrografia | 0.34 | 
Distância rodovias | 0.05 | 
Solos | 0.45 | 
PI | Peso | Razão de consistência
Declividade | 0.38 | 0.017
Distância hidrografia | 0.35 | 
Distância rodovias | 0.05 | 
Solos | 0.22 | 
Pesos AHP para os PI para irrigação por pivô central.
Pesos AHP para os PI para irrigação por gotejamento.

## Slide 17
Resultados e discussão
X 0,35 +
X 0,22 +
X 0,05
  Pivô central:
X 0,38 +

## Slide 18
Resultados e discussão
  Pivô central:

## Slide 19
Resultados e discussão
X
  Pivô central:
=

## Slide 20
Resultados e discussão
  Pivô central:

## Slide 21
Resultados e discussão
X 0,16 +
X 0,34 +
X 0,45 +
X 0,05
  Gotejamento:

## Slide 22
Resultados e discussão
X 0,16 +
X 0,34 +
  Gotejamento:

## Slide 23
Resultados e discussão
X
  Gotejamento:
=

## Slide 24
Resultados e discussão
  Gotejamento:

## Slide 25
Resultados e discussão
  Gotejamento:
  Pivô central:

## Slide 26
Resultados e discussão

## Slide 27
Resultados e discussão
Mapeamento de soja e milho para a safra 2015 no estado do Paraná.
Fonte: Adaptado de Zhong (2016).

## Slide 28
Incertezas
  Pesos de cada classe;
  Hidrografia;

## Slide 29
Considerações finais
  Alta aptidão a irrigação maior por gotejamento em comparação a pivô central;
  Maior classe com média aptidão;
  Áreas de maior aptidão coincidem com área de produção de grãos.

## Slide 30
OBRIGADO!
  Lucas Volochen Oldoni
  lucas.oldoni@inpe.br