## Slide 1: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE
Disciplina: Introdução ao Geoprocessamento
Docentes Resposáveis: Dr. Antônio Miguel Vieira Monteiro
Dr. Claudio Barbosa

## Slide 2: Áreas prioritárias para recuperação florestal, na sub-bacia do Rio Araçuaí - MG, através da análise multicritério
Discentes: Júlia Vaz Tostes Miluzzi de Oliveira (UEMS)
Juliana Maria Ferreira de Souza Diniz (INPE)

## Slide 3: Introdução:
BACIA HIDROGRÁFICA
Sustentação das funções ecossistêmicas
Conciliar produção de alimentos e demais bens e serviços
RECUPERAÇÃO FLORESTAL
Conversão de áreas naturais:
Intensificação da fragmentação
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO
Fatores edafo-climáticos, ecológicos e antrópicos
Estabelecimento de estratégias
Notes: 1-Planejamento de bacias hidrográficas cada vez mais necessário
2-Importante identificar áreas prioritárias para a recuperação florestal!

## Slide 4: Objetivo:
Determinar, utilizando a AMC, através da CLP, áreas prioritárias para recuperação florestal na sub-bacia do Rio Araçuaí (bacia do Rio Jequitinhonha) - MG.
Notes: utilizando não apenas fatores relacionados às características geográficas e estruturais do meio, mas incorporando também ao processo, um fator que possibilite a ponderação da influência humana

## Slide 5: Material e Métodos:
ÁREA DE ESTUDO
Notes: Sub-bacia do Rio Jequitinhonha;

## Slide 6: Material e Métodos:
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação

## Slide 7: Material e Métodos:
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Normalização dos PI’s
Lista dos fatores
Filtro

## Slide 8: Material e Métodos:
Densidade de Desmatamentos;
Declividade;
Proximidade a Rede Hidrográfica;
Susceptibilidade à Erosão;
Prioridade para Conservação da Flora;
Vulnerabilidade Natural;
Densidade Demográfica.
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: Baseado na literatura com diferentes objetivos de entrada como por exemplo, o de promover a conectividade entre os remanescentes florestais, além de aumentar a proteção dos mananciais de água, reduzir a ação de agentes erosivos e ponderar a densidade da ocupação humana.

## Slide 9: Material e Métodos:
Todos os PI’s: Raster;
Normalização: Comparação de fatores com diferentes escalas de valores.
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: 1-É necessário que todos os fatores sejam reescalonados, ou seja normalizados, para uma mesma escala, para que a comparação seja justa e possível.
2-Em um SIG, o processo de tomada de decisão de ações relacionadas à adequação da superfície é considerado um conceito Fuzzy, expresso como um conjunto de pertencimento Fuzzy... essa ferramenta normaliza o raster de entrada em uma escala de 0 a 1, indicando a ‘força’ de uma associação em um conjunto, ou seja, seu pertencimento, com base em um algoritmo de fuzzificação especificado

## Slide 10: Material e Métodos:
DENSIDADE DE DESMATAMENTOS
Polígonos de desmatamentos: ano agrícola 2014-2015 gerados no LEMAF – UFLA;
Geração de centróides;
Mapa de Kernel;
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: Kernel: calcula a densidade de pontos em torno de cada célula raster de saída... Permite uma visão holística do padrão de distribuição dos eventos.

## Slide 11: Material e Métodos:
DECLIVIDADE
Afeta a taxa de erosão do solo;
Dados de altitude: Topodata;
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: 1-A medida que aumenta a declividade, aumenta o volume e a velocidade da enxurrada, o que provoca diminuição na taxa de infiltração de água no solo;
2-A partir do MDE foi gerado o mapa de declividade;

## Slide 12: Material e Métodos:
PROXIMIDADE À REDE HIDROGRÁFICA
Rede de drenagem monitorada do IGAM;
Raster de proximidade aos corpos d’água;
Ponderar a distância de cada pixel até a rede hidrográfica.
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: 1-As matas ciliares reduzem o impacto da poluição, através da filtragem, como uma barreira física além de minimizar o assoreamento nos corpos d’água e a lixiviação e escoamento superficial de defensivos agrícolas.
2-Onde menores valores dos pixels indicaram maior proximidade do curso d’água, mas os valores foram invertidos para seguir a mesma lógica dos outros PI’s.

## Slide 13: Material e Métodos:
SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO
Principal agente na redução da produtividade de solos;
Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais;
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: 1-devido à retirada da camada de solo onde estão presentes os maiores teores de matéria orgânica e nutrientes, o que causa uma deterioração das propriedades do solo e prejuízos aos mananciais hídricos;

## Slide 14: Material e Métodos:
PRIORIDADE PARA CONSERVAÇÃO DA FLORA
Conectividade florestal;
Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais.
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: Permite analisar a conectividade florestal em função do grau de endemismos e riqueza total de espécies, possibilitando acelerar processos para a recuperação das áreas degradadas

## Slide 15: Material e Métodos:
VULNERABILIDADE NATURAL
Incapacidade de resistir e/ou recuperar-se após distúrbios;
Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais;
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: 1-...e por distúrbios pode-se entender sofrer impactos negativos decorrentes de atividades antrópicas consideradas normais

## Slide 16: Material e Métodos:
DENSIDADE DEMOGRÁFICA
Interfere de forma direta na manutenção e estabilidade do ambiente;
IBGE (2011);
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: 1-... Está relacionado diretamente com a pressão antrópica

## Slide 17: Material e Métodos:
RESTRIÇÕES
Áreas inaptas ao processo de recuperação;
Mapa de Flora Nativa do IFMG;
Água, cobertura vegetal de porte arbóreo (remanescentes nativos e plantações de eucalipto) e área urbana;
Restrição: 0 e Potencial: 1.
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: Áreas consideradas inaptas ao processo de recuperação por não permitirem fisicamente a recuperação devido ao uso atual da terra, ou por já se tratarem de áreas recuperadas ou fragmentos de vegetação nativa;

## Slide 18: Material e Métodos:
AHP desenvolvida por Saaty (1980): Escala de 9 pontos - Comparação Pareada;
Grau de importância dos fatores: autores;
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Notes: 2-forma subjetiva pelos autores, buscando identificar essa importância através de revisão de literatura.

## Slide 19: Material e Métodos:
Avaliação da matriz de comparação pareada: TC < 0,1
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação
Taxa de consistência
Comparação pareada
Definição dos pesos
Notes: 3-TC expressa a probabilidade de os valores da matriz terem sido gerados randomicamente. TC=0,097

## Slide 20: Material e Métodos:
(“proximidade_rede_hidrografica"*peso1+"Vulnerabilidade_erosao"*peso2+"declividade"*peso3+"Mapa_kernel"*peso4+"densidade_demografica"*peso5+"vulnerabilidade_natural"*peso6+"prioridade_conservacao_flora"*peso7)*"Mapa_restricao"
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação

## Slide 21: Material e Métodos:
Divisão dos resultados em classes de intervalos iguais para análise da distribuição dessas classes na área de estudo.
Definição dos Fatores
AHP
CLP
Classificação

## Slide 22: Resultados e discussão:
MAPA DE DENSIDADE DE DESMATAMENTOS
Notes: Os valores dos pixels próximos de 1 indicam os locais onde a densidade do desmatamento é maior, enquanto valores próximos de 0, indicam locais onde a densidade de desmatamentos é baixa.
Segundo alguns autores a retirada da vegetação impacta diretamente a disponibilidade hídrica em uma região.

## Slide 23: Resultados e discussão:
MAPA DE DECLIVIDADE
Notes: onde valores próximos a 1 indicam áreas mais declivosas, enquanto valores próximos a 0 indicam áreas mais planas.
O grau de declividade afeta diretamente a taxa de erosão do solo. Portanto áreas com maior declividade são prioritárias para recuperação florestal

## Slide 24: Resultados e discussão:
PROXIMIDADE À REDE HIDROGRÁFICA
Notes: Valores próximos de 1 indicam as áreas mais próximas aos cursos d’água, possibilitando priorizar a recuperação de matas ciliares e formação de corredores ecológicos. Nesse caso, a importância para a recuperação florestal aumenta à medida que a distância para os corpos d’água diminuem.

## Slide 25: Resultados e discussão:
SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO
Notes: Valores próximos a 1 indicam as áreas com maior susceptibilidade à erosão.

## Slide 26: Resultados e discussão:
PRIORIDADE PARA CONSERVAÇÃO DA FLORA
Notes: onde valores próximos de 1 representam os locais onde a prioridade para conservação da flora é mais alta
Permite analisar a conectividade florestal, possibilitando acelerar processos para a recuperação das áreas degradadas

## Slide 27: Resultados e discussão:
VULNERABILIDADE NATURAL
Notes: onde os valores mais próximos de 1 indicam as áreas com maior vulnerabilidade natural.

## Slide 28: Resultados e discussão:
DENSIDADE DEMOGRÁFICA
Notes: Valores próximos de 1 indicam locais onde ocorrem as maiores den
Interfere de forma direta e significativamente na manutenção e estabilidade do ambiente;
sidades demográficas.

## Slide 29: Resultados e discussão:
RESTRIÇÃO A RECUPERAÇÃO
Notes: As classes de uso e cobertura do solo que compõem a classe restrição são: vegetação nativa e eucalipto, água e urbanização

## Slide 30
GERAÇÃO DOS PESOS
Matriz de comparação pareada TC=0,097
Resultados e discussão:
Fatores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9
2 | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9
3 | - | - | 1 | 3 | 7 | 7 | 9
4 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 9
5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1
6 | - | - | - | - | - | 1 | 3
7 | - | - | - | - | - | - | 1

## Slide 31
GERAÇÃO DOS PESOS
Pesos gerados para cada fator.
Resultados e discussão:
Fatores |  | Pesos
1 | Proximidade a Hidrografia | 0,3190
2 | Vulnerabilidade à Erosão | 0,2691
3 | Declividade | 0,2083
4 | Densidade de Desmatamento | 0,1123
5 | Densidade Demográfica | 0,0325
6 | Vulnerabilidade Natural | 0,0348
7 | Grau de conservação da Flora | 0,0239

## Slide 32
GERAÇÃO DOS PESOS
Souza (2015): também obteve maior peso para esse fator;
Sartori (2010): obteve o terceiro maior peso de influência para esse fator.
Resultados e discussão:
Notes: 1-utilização da Análise Multicritério no município de Claraval, MG
2-diferente de Sartori (2010) trabalhando também com a Análise Multicritério, mas para a definição de áreas prioritárias a conectividade entre fragmentos, obteve o terceiro maior peso de influência para esse fator.

## Slide 33
GERAÇÃO DOS PESOS
Pesos gerados para cada fator.
Resultados e discussão:
Fatores |  | Pesos
1 | Proximidade a Hidrografia | 0,3190
2 | Vulnerabilidade à Erosão | 0,2691
3 | Declividade | 0,2083
4 | Densidade de Desmatamento | 0,1123
5 | Densidade Demográfica | 0,0325
6 | Vulnerabilidade Natural | 0,0348
7 | Grau de conservação da Flora | 0,0239

## Slide 34
GERAÇÃO DOS PESOS
Antonello (2008) e Vetorazzi (2006) encontraram resultados muito similares: Proximidade à Rede Hidrográfica e Erodibilidade do Solo;
Resultados e discussão:
Notes: Antonello desenvolvendo um sistema de planejamento e gestão para bacias hidrográficas usando análise multicritérios fatores mais influentes
Vetorazzi (2006): definição de áreas prioritárias à restauração florestal visando à conservação de recursos hídricos

## Slide 35
GERAÇÃO DOS PESOS
Souza (2015): também encontrou valores muito próximos para os fatores Vulnerabilidade a Erosão e Declividade.
Resultados e discussão:
Fatores |  | Pesos
1 | Proximidade a Hidrografia | 0,3190
2 | Vulnerabilidade à Erosão | 0,2691
3 | Declividade | 0,2083
4 | Densidade de Desmatamento | 0,1123
5 | Densidade Demográfica | 0,0325
6 | Vulnerabilidade Natural | 0,0348
7 | Grau de conservação da Flora | 0,0239
Notes: Souza (2015): também encontrou valores muito próximos para os fatores Vulnerabilidade a Erosão e Declividade.

## Slide 36
GERAÇÃO DOS PESOS
Pesos gerados para cada fator.
Resultados e discussão:
Fatores |  | Pesos
1 | Proximidade a Hidrografia | 0,3190
2 | Vulnerabilidade à Erosão | 0,2691
3 | Declividade | 0,2083
4 | Densidade de Desmatamento | 0,1123
5 | Densidade Demográfica | 0,0325
6 | Vulnerabilidade Natural | 0,0348
7 | Grau de conservação da Flora | 0,0239

## Slide 37
GERAÇÃO DOS PESOS
Pesos gerados para cada fator.
Resultados e discussão:
Fatores |  | Pesos
1 | Proximidade a Hidrografia | 0,3190
2 | Vulnerabilidade à Erosão | 0,2691
3 | Declividade | 0,2083
4 | Densidade de Desmatamento | 0,1123
5 | Densidade Demográfica | 0,0325
6 | Vulnerabilidade Natural | 0,0348
7 | Grau de conservação da Flora | 0,0239
Valores muito similares, contribuindo muito pouco para a análise, totalizando menos de 10% de influência

## Slide 38: Resultados e discussão:
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO

## Slide 39: Resultados e discussão:
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO
Certa tendência de associação aos corpos d’água e áreas vulneráveis à erosão
Os dois fatores considerados principais (de maior peso) para a geração do mapa
Notes: Observa-se, de uma forma geral, que a distribuição das áreas entendidas como prioritárias para a Recuperação Florestal, apresentaram certa tendência de associação aos corpos d’água e vulneráveis à erosão. O que era esperado, visto que esses dois fatores foram os considerados principais (de maior peso) para a geração do mapa.

## Slide 40: Resultados e discussão:
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO
PRIORITÁRIAS SUSCEPTIBILIDADE PROXIMIDADE
À EROSÃO À HIDROGRAFIA

## Slide 41: Resultados e discussão:
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO
PRIORITÁRIAS SUSCEPTIBILIDADE PROXIMIDADE
À EROSÃO À HIDROGRAFIA

## Slide 42: Conclusões:
Visualização da influência dos fatores: facilidade para elaboração de um programa de recuperação e alocação de esforços;
Densidade de ocupação humana: maior entendimento da relação com os fatores considerados ambientais.

## Slide 43: Conclusões:
AMC adequada ao mapeamento de áreas prioritárias;
Proximidade à Hidrografia foi o fator considerado mais importante na definição de áreas de Recuperação Florestal;
Importância na orientação de políticas públicas com potencial para utilização em toda a Bacia do Rio Jequitinhonha.

## Slide 44: Referências:
ANTONELLO, S. L. Um sistema de planejamento e gestão para bacias hidrográficas com o uso de análise multicritérios. 2008. 130 p. Tese (Doutorado em Ecologia Aplicada) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2008.
SAATY, T.L. Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill, New York, NY, USA, 1980.
SARTORI, A. A. Análise multicritérios, na definição de áreas prioritárias à conectividade entre fragmentos florestais. 2010. 98 p. Dissertação (Mestrado em Energia na Agricultura) – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista – Botucatu, Botucatu, 2010.
SOUZA, C. M. Definição de áreas prioritárias para recuperação na Bacia do Rio Grande, através da Análise Multicritério, em ambiente SIG. 2015. 46 p. Monografia (Bacharel em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 201.
VETTORAZZI, C. C. Avaliação Multicritérios, em ambiente SIG, na definição de áreas prioritárias à restauração florestal visando à conservação de recursos hídricos. 2006. 150 p. Tese (Livre Docente em Topografia) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006.

## Slide 45: OBRIGADA!