## Slide 1
Classificação de Paisagens com Propriedades Físico-Hídricas e Termodinâmicas Distintas Pelo Uso de Atributos Topográficos
Junho - 2015
Kenny Delmonte Oliveira

## Slide 2: Introdução
A topografia está fortemente relacionada com outras variáveis pedogenéticas, como material de origem, clima, atividade biótica, idade dos solos (JENNY, 1980 citado por ROMANO; CHIRICO, 2004).
Esta se apresenta eficiente na avaliação da distribuição espacial e organização das propriedades pedológicas, já que a hidrologia e geomorfologia são processos motores na formação do solo.
As características do terreno são as variáveis ambientais mais comumente empregadas na complementação dos dados de solo, pois representam o comportamento hidráulico e as condições ambientais locais (ROMANO; CHIRICO, 2004).

## Slide 3: Objetivo
Elaboração de um mapa temático representativo das propriedades físico-hídricas e termodinâmicas dos solos para uma bacia hidrográfica de grande importância para o estado do Espírito Santo, a bacia do rio Jucu.

## Slide 5: Materiais e Métodos

## Slide 11
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 13
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 15
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 17
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 19
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 21
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 23
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 25
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 27
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 29
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 31
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 33
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 35
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 37
Atributo | Definição | Processo físico ou variável ao qual se encontra correlacionado
Altitude | Elevação acima o nível do mar. | Gradiente climático local, padrões vegetacionais, potencial energético.
Declividade | Ângulo entre o plano horizontal e um plano tangencial para a superfície do terreno. | Velocidade do fluxo superficial, subsuperficial e lateral, taxa de escoamento, precipitação, vegetação, geomorfologia, conteúdo de água no solo, classe de aptidão do solo.
Declive de Captação | Inclinação média ao longo da bacia hidrográfica. | Tempo de concentração.
Área de Captação | Área de drenagem para saída de captação. | Volume de escoamento superficial.
Curvatura do Perfil | Curvatura da superfície do terreno na direção identificada pelo ângulo do aspecto. | Aceleração dos fluxos laterais a jusante, taxa de erosão e deposição, geomorfologia.
Curvatura Plana | Contorno da curvatura. | Convergência/divergência do fluxo, conteúdo de água no solo, características do solo.
Curvatura Tangencial | Curvatura da superfície do terreno na direção ortogonal que é identificada pelo ângulo do aspecto | Fornece medida alternativa de convergência e divergência do fluxo local lateral, taxa de acumulação lateral.
Aspecto | Ângulo horário do norte da projeção do vetor normal à superfície do terreno no plano horizontal. | Direção de fluxos laterais, intensidade relativa da radiação solar.
Índice Topográfico de Umidade |  | Descrição da distribuição espacial do índice de umidade e extensão das zonas de saturação para geração de escoamento como uma função do declive da área de contribuição. Previsão de zonas de saturação tipicamente em segmentos convergentes da paisagem.
Radiação Solar | Proporção da incidência de radiação solar extraterrestre sobre uma superfície local inclinada em relação a uma superfície horizontal de uma determinada latitude e longitude. | Variabilidade relativa da taxa de evapotranspiração, exposição do terreno, disponibilidade de energia.
Índice de Energia do Fluxo |  | Medida do poder erosivo da água que flui com base na suposição de que a descarga (q) é um índice proporcional à área de captação específica (α). Prevê erosão líquida em áreas de perfil que apresentam convexidade e concavidade tangencial (aceleração do fluxo e zonas de convergência) e deposição em áreas de perfil côncavo (zonas de diminuição da velocidade do fluxo).
Fator LS | em que: L = Comprimento de rampa D = Declividade | Este índice de capacidade de transporte de sedimentos foi derivado da teoria de unidade “stream power” e é equivalente ao fator da EUPSR em determinadas circunstâncias. Utilizado também para prever os locais de erosão e áreas de deposição.
Relevo Relativo | Característica de drenagem da paisagem. | A razão entre a diferença de altitudes em um determinado ponto na superfície do solo e o ponto mais baixo de um divisor de águas para a diferença de altitudes entre o mais alto e o mais baixo ponto de uma bacia hidrográfica.
Distância Euclidiana | Descreve a relação de cada célula do raster com uma fonte específica, a qual foi definida como a rede de drenagem. | Associado com outros atributos permite inferir a influência da proximidade desses à fonte selecionada. Como exemplo cita-se a ocorrência de regiões com maior deficiência de drenagem quando próximas a fonte (rede de drenagem) ou menor disponibilidade hídrica, quando distante da fonte.

## Slide 39
Tricart (1968), após analise dos fatores morfogenéticos e pedogenéticos, afirma que apenas os estudos litológicos, de forma isolada, são insuficientes para explicar o processo de formação dos solos, sendo necessária a consideração dos elementos climáticos.
Ab’Sáber (1966) ressalta, ainda, que as paisagens tropicais só poderão ser compreendidas a partir de estudos climáticos, sendo este o fator exógeno que define a dinâmica das bases litológicas nesses ambientes.

## Slide 44
Oliveira; Lobo Ferreira (2002) e Abreu e Pena (2013); propuseram metodologias para definição de classes de solo com uso de classes de infiltração máxima e permeabilidade.
Pineda, (2008) utilizou o descritor de terreno HAND (Height Above the Nearest Drainage), que se baseia na direção de fluxo (área de contribuição) e na rede de drenagem (distância euclidiana), para gerar mapas de classes de solo.
Carvalho Junior et al. (2011) utilizando algoritmos de classificação por máxima verossimilhança e redes neurais artificiais, realizou a classificação de unidades pedológicas baseando-se em um conjunto de variáveis geomorfológicas.

## Slide 45: CONCLUSÃO
As camadas matriciais de caráter edáfico mostraram-se representativas da variabilidade espacial das propriedades físico-hídricas e termodinâmicas para tematização de classes categóricas do mapa de pedopaisagem.
O uso de técnicas de análise de agrupamento associada a componentes principais mostrou-se eficiente para eliminação de variáveis redundantes e portanto pouco explicativas do fenômeno em estudo.
Para o presente estudo a altitude mostrou-se como variável de maior importância devido ao grande número de vaiáveis que podem ser derivadas dessa e por ser um produto de fácil aquisição e sem ônus.

## Slide 46
Obrigado!