## Slide 1
CARACTERIZAÇÃO DA FRAGILIDADE AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA GI8, PE
Nildson Rodrigues de França e Silva
Willian Vieira de Oliveira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE
Pós-graduação em Sensoriamento Remoto
Divisão de Processamento de Imagens
Disciplina: Introdução ao Geoprocessamento
Prof. Dr. Antônio Miguel Vieira Monteiro
Prof. Dr. Cláudio Clemente Faria Barbosa
Junho/2017

## Slide 2
Utilização de técnicas de Geoprocessamento e ambientes SIG para estudos ambientais:
Gerenciamento de recursos naturais;
Controle de queimadas;
Monitoramento de desmatamentos;
Conhecimento da dinâmica de um ambiente.
  Clima, geologia, relevo, solos, dentre outros.
INTRODUÇÃO
  Essencial no apoio à tomada de decisões.
Notes: Geoprocessamento: Conjunto de tecnologias voltadas a coleta e tratamento de dados geográficos para um objetivo específico.
SIG: Permite a execução das atividades envolvendo o geoprocessamento

## Slide 3
A Fragilidade Ambiental é a sensibilidade de um ambiente quanto à dinâmica dos processos naturais, bem como as pressões ocasionadas pela intervenção humana.
Fonte: (GOOGLE, 2017)
FRAGILIDADE AMBIENTAL
Notes: conhecer as potencialidades e limitações do espaço geográfico

## Slide 4
Mapear e avaliar a Fragilidade Ambiental da bacia hidrográfica GI8, localizada no município de Petrolina, Pernambuco.
OBJETIVO GERAL
Notes: Declividade, Pluviosidade, Solos e Uso de Ocupação do Solo

## Slide 5
Aspectos que justificam a realização deste trabalho:
IMPORTÂNCIA
Perímetro urbano da cidade
Poluição dos cursos d’água
Fruticultura Irrigada
Produção de carvão
Agroindústrias
Fonte: (GOOGLE, 2017)
Notes: A bacia GI8 abrange quase todo o perímetro urbano de Petrolina

## Slide 6
Fonte: O Autor.
ÁREA DE ESTUDO
Notes: A esquerda, a barragem de Sobradinho.

## Slide 7
MATERIAL
Dados | Fonte | Descrição | Formato
Imagem SRTM | Earth Explorer, USGS | Resolução Espacial: 30 metros. | Raster
Limites da Bacia Hidrográfica | Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) | Base vetorial pertencente ao Atlas de Bacias Hidrográficas do Estado. | Shapefile
Precipitação | Embrapa Semiárido | Dados das estações dos Campos Experimentais da Caatinga da Embrapa; Bebedouro; Timbaúba; Fazenda FuitFort; e,Vale das Uvas. | Planilha / Shapefile
Tipo de Solo | Embrapa Solos UEP/Recife | Oriundo do Plano de Informação do Zoneamento Agroecológico de Pernambuco: Levantamento de reconhecimento de baixa e média intensidade dos solos do Estado do Pernambuco. | Shapefile
Uso e Ocupação do Solo | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Dado pertencente ao Mapa de cobertura e Uso da Terra do Brasil de 2014. | Shapefile
Fonte: O Autor.
Tabela 1 – Dados utilizados.

## Slide 8
METODOLOGIA
Fonte: O Autor.
Notes: foram considerados trabalhos desenvolvidos por diversos autores, podendo-se destacar os estudos de Crepani et al. (2001), Ross (1994; 2012) e Cereda Jr. & Röhm (2013) para definição dos procedimentos e critérios de classificação das variáveis, além de fazer uso da técnica de inferência Fuzzy, para transformação dos dados da forma discreta para contínua, e, o método de suporte à decisão AHP (Processo Analítico Hierárquico), para definição dos pesos entre as variáveis utilizadas.

## Slide 9
METODOLOGIA
Critério: Declividade
Obtido a partir do processamento da imagem SRTM, com resolução espacial de 30 metros;
Normalização Fuzzy, sendo adotado um espaço de referência [0, 1]
Notes: Na metodologia descrita por Ross (1994), a declividade é tratada como dado discreto, seguindo uma classificação de fragilidade que varia de 1 (Muito fraca) a 5 (Muito forte). Entretanto, para este estudo, foi realizada a normalização Fuzzy dos dados de declividade, sendo adotado um espaço de referência [0, 1], onde o índice 1 (Muito forte) é definido para declividades acima de 30%.

## Slide 10
METODOLOGIA
Critérios: Pluviosidade, Solos e Uso /Ocupação dos Solos.
Para estes critérios foi adotada a tabela de classes de fragilidade descrita por ROSS em 1994, adaptada pelo autor em 2012.
Tabela 2 – Classes de fragilidade.
Fonte: Ross (1994).
Classe | Fragilidade
Muito Fraca | 1
Fraca | 2
Média | 3
Forte | 4
Muito Forte | 5

## Slide 11
METODOLOGIA
Critério: Pluviosidade
Foram considerados dados provenientes de cinco estações pluviométricas;
  Período de 10 anos, a partir de 2004.
Fonte: Ross (1994).
Classe de fragilidade para a variável precipitação | 
5 – Muito Forte | Comportamentos irregulares da precipitação ao longo do ano, com episódios de alta intensidade de chuva e fracos volumes anuais, geralmente abaixo de 900 mm/ano (semiárido).
Tabela 3 - Classificação de fragilidade, segundo ROSS (1994)

## Slide 12
METODOLOGIA
Critério: Solos
A classificação foi realizada considerando os estudos desenvolvidos por Crepani et al. (2001), Ross (1994) e Ross (2012);
Tabela 4 – Classes consideradas para a classificação dos solos.
Classificação | Fragilidade (ROSS, 1994; 2012)
Latossolos Amarelos | 2
Planossolos | 3
Podzólicos Amarelos | 3
Podzólicos Vermelho-Amarelos | 3
Podzólicos Vermelho-Escuros | 3
Cambissolos | 4
Areias Quartzosas | 5
Solos Aluviais | 5
Solos Litólicos | 5
Vertissolos | 5
Fonte: O Autor.

## Slide 13
METODOLOGIA
Critério: Uso e ocupação do Solo
Tabela 5 – Classes consideradas para a classificação do uso e ocupação do solo.
Fonte: Adaptado de Ross (1994; 2012).
Uso/ocupação do solo | Fragilidade
Corpo d’Água Continental | 2
Vegetação Campestre com Áreas Agrícolas | 3
Área Agrícola | 4
Pastagem Natural | 4
Área Artificial | 5
Notes: algumas adequações foram feitas na classificação de ROSS (1994; 2012), considerando as características da região. Diferentemente da metodologia original: “Pastagem” como classe 3 (Média), foi atribuída a classe 4 (Forte), uma vez que esta condiz mais com a realidade da região
fragilidade Média os polígonos de “Vegetação Campestre mais Áreas Agrícolas”, uma vez que representam a união de duas classes de valores distintos, sendo esta uma classificação média das fragilidades observadas

## Slide 14
METODOLOGIA
Normalização Fuzzy
Considerado um índice de fragilidade com grau de pertinência de 0 a 1 de forma linear, para todos os três produtos, sendo 0 o equivalente a fragilidade Muito Baixa e 1 a Muito Alta
Processo Analítico Hierárquico - AHP
Tabela 6 – Matriz de critérios para AHP.
 | Solos | Uso/ocupação do solo | Declividade | Pluviosidade
Solos | 1 |  |  | 
Uso/ocupação do solo | 2 | 1 |  | 
Declividade | 2 | 2 | 1 | 
Pluviosidade | 3 | 2 | 1 | 1

## Slide 15
METODOLOGIA
Processo Analítico Hierárquico - AHP
Tabela 6 – Matriz de critérios para AHP.
Tabela 7 – Escala de valores AHP para comparação pareada.
Fonte: Saaty (1980).
 | Solos | Uso/ocupação do solo | Declividade | Pluviosidade
Solos | 1 |  |  | 
Uso/ocupação do solo | 2 | 1 |  | 
Declividade | 2 | 2 | 1 | 
Pluviosidade | 3 | 2 | 1 | 1
Intensidade de importância | Definição e explicação
1 | Importância igual – os dois fatores contribuem igualmente para o objetivo.
3 | Importância moderada – um fator é ligeiramente mais importante que o outro.
5 | Importância essencial – um fator é claramente mais importante que o outro.
7 | Importância demonstrada – um fator é fortemente favorecido e sua maior relevância foi demonstrada na prática.
9 | Importância extrema – a evidência que diferencia os fatores é da maior ordem possível.
2, 4, 6, 8 | Valores intermediários entre julgamentos – possibilidade de compromissos adicionais.

## Slide 16
METODOLOGIA
Mapa de Fragilidade Ambiental
Obtido a partir da soma ponderada das classes de fragilidade dos critérios considerados, utilizando os pesos gerados por meio do método AHP.
Intervalo | Classificação
0 – 0,2 | Muito Fraca
0,2 – 0,4 | Fraca
0,4 – 0,6 | Média
0,6 – 0,8 | Forte
0,8 – 1 | Muito Forte
Tabela 8 – Classes de fragilidade ambiental.
Notes: foi gerado o mapa de fragilidade ambiental da bacia, por meio de uma soma ponderada das classes de fragilidade referente à pluviosidade, declividade, solos e uso e ocupação do solo, considerando os pesos definidos a partir da análise AHP.

## Slide 17
RESULTADOS
Fonte: O Autor.

## Slide 18
RESULTADOS
Fonte: O Autor.

## Slide 19
RESULTADOS
Fonte: O Autor.

## Slide 20
RESULTADOS
Tabela 9 – Pesos das variáveis.

## Slide 21
RESULTADOS
Fonte: O Autor.

## Slide 22
RESULTADOS
Tabela 10 – Área referente a cada classe de Fragilidade Ambiental.

## Slide 23
RESULTADOS
Fonte: O Autor.

## Slide 24
CONCLUSÃO
O estudo apresentou resultados satisfatórios, considerando o conhecimento dos autores sobre a área, porém existe a necessidade de realização de trabalhos de campo no intuito de aferir os resultados aqui apresentados;
O cálculo da fragilidade ambiental por meio de técnicas de geoprocessamento pode servir como ferramenta de suporte à decisão, visando uma melhor gestão dos recursos hídricos da bacia, visto a escassez deste valioso recurso natural no semiárido brasileiro, como também do uso e ocupação dos solos na área da bacia GI8.

## Slide 25
CREPANI, E.; MEDEIROS, J. S.; HERNANDEZ FILHO, P.; FLORENZANO, T. G.; DUARTE, V.; BARBOSA, C. C. F. Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicado ao Zoneamento Ecológico-Econômico e ao Ordenamento Territorial. São José dos Campos: INPE. 2001. 103 p.
ROSS, J. L. S. Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e Antropizados. Revista do DG-USP, n. 8, 1994.
ROSS, J. L. S. Landforms and environmental planning: Potentialities and Fragilities. Revista do DG-USP, p. 38-51, 2012.
SAATY, T. L. The Analystic Hierarchy Process: planning, priority setting, resource allocation. New York: Mcgraw-hill, 1980. 287 p.
REFERÊNCIAS

## Slide 26
CONCLUSÃO
Obrigado!