## Slide 1: Aula Modelagem de Dados Geográficos – OMT-G
Antonio Miguel V. Monteiro
Gilberto Câmara
Eymar S. S. Lopes
SER-300 - Introdução ao Geoprocessamento
Abril de 2022

## Slide 2: Modelagem de Dados
Modelo OMT - Object Modeling Technique
  metodo de projeto orientado a objetos
  modelo de objetos captura a estrutura estática do sistema: classes, relacionamentos, e operações.
  Conceitos:
    objeto - entidade do mundo real
    classe de objetos - representa entidades de mesma característica (atributos, operações)
    associações - relacionamento entre objetos
    generalização - hierarquia entre classes
    agregação - combinação de outras partes
2

## Slide 3: Modelo OMT
Class 2
Part
Subclass
Part
By-value
whole
Superclass
By-reference
whole
Class 1
nome da associação
Associação
Agregação
Generalização
nome classe
lista atributos
lista operações
Classe
3

## Slide 4: Modelo OMT - cardinalidade
classe
classe
classe
classe
classe
1+
1,2-4
1
0 ou mais
0 ou 1
1 ou mais
1, 2 a 4
4

## Slide 5: Requisitos de um Modelo de Dados Geográficos
fornecer um alto nível de abstração;
representar e diferenciar os diversos tipos de dados envolvidos nas aplicações geográficas, tais como ponto, linha, área, imagem, etc.;
representar tanto as relações espaciais e suas propriedades como também as associações simples e de rede;
ser capaz de especificar regras de integridade espacial;
ser independente de implementação;
suportar classes georreferenciadas e classes convencionais, assim como os relacionamentos entre elas;
5

## Slide 6: Requisitos de um Modelo de Dados Geográficos
ser adequado aos conceitos natos que o ser humano tem sobre dados espaciais, representando as visões de campo e de objetos;
ser de fácil visualização e compreensão;
utilizar o conceito de níveis de informação, possibilitando que uma entidade geográfica seja associada a diversos níveis de informação;
representar as múltiplas visões de uma mesma entidade geográfica, tanto com base em variações de escala, quanto nas várias formas de percebê-las;
ser capaz de expressar versões e séries temporais, assim como relacionamentos temporais.
6

## Slide 7: Modelos de Dados Geográficos
Modelos que possuem conceitos ou primitivas para a representação de dados geográficos:
  IFO para aplicações geográficas (Worboys et al., 1990)
  MODUL-R (Bédard, 1996)
  GeoOOA (Kösters, 1997)
  GMOD (Oliveira, 1997)
  GISER (Shekhar, 1997)
  MADS (Parent, 1999)
  GeoFrame (Lisboa and Iochpe, 1999)
  OMT-G (Borges, 2001)
7

## Slide 8: Modelo OMT-G
Orientado a objeto
  classe, herança, objeto complexo e método
Representação simbólica para tipos de dados
Representação classes convencionais e classes georeferenciadas
Visão de campos e objetos
Relacionamentos espaciais e associações simples
Representa as estruturas topológicas “todo-parte” e de rede
Formaliza as possíveis relações espaciais, levando em consideração a forma geométrica da classe
8

## Slide 9: Modelo OMT-G
Traduz as relações topológicas e espaciais em restrições de integridade espaciais;
Representa os diversos fenômenos geográficos, utilizando conceitos natos que o ser humano tem sobre dados espaciais;
Representação de múltiplas visões de uma mesma classe geográfica, tanto baseada em variações de escala, quanto nas várias formas de se perceber o mesmo objeto no mundo real;
Fácil visualização e entendimento -mesmos tipos construtores definidos no modelo OMT;
Não utiliza o conceito de camadas e sim o de níveis de informação (temas), não limitando o aparecimento de uma classe geográfica em apenas um nível de informação;
É independente de implementação.
9

## Slide 10: OMT-G
OMT-G: Object Modeling Technique for Geographic Applications
Conceitos principais:
  Classes
  Relacionamentos
  Restrições de integridade espaciais
Três diferentes diagramas:
  Diagrama de Classes
  Diagrama de Transformação
  Diagrama de Apresentação
10

## Slide 11: Modelo OMT-G
Classes convencionais
  objetos com comportamento semelhantes
  nome, atributos, e operações
Classes georeferenciadas
  objetos com representações espaciais (geo-campos e geo-objetos)
  nome , atributos gráficos e convencionais, operações
11

## Slide 12: Modelo OMT-G
12

## Slide 13: Modelo OMT-G
Atributos Gráficos
Nome
da Classe
Atributos
Operações
Representação
Simplificada
Nome da classe
Representação
Simplificada
Operações
Atributos
Nome da Classe
Nome Classe
Classe Convencional
Classe Georreferenciada
13

## Slide 14: Modelo OMT-G
Geo-campo
Representa o conjunto de grades triangulares de pontos que cobrem todo o domínio espacial.
Um exemplo é o TIN (rede irregular triangularizada)
14

## Slide 15: Modelo OMT-G
Geo-campo
Representa uma coleção de linhas fechadas que não se cruzam nem se tocam. Cada instância da classe contém o valor associado.
Exemplo: curvas de nível, curvas de temperatura e curvas de ruído.
15

## Slide 16: Modelo OMT-G
Geo-campo
Representa o conjunto de subdivisões de todo o domínio espacial em regiões
simples que não se sobrepõem e que cobrem completamente este domínio.
Exemplo: tipos de solo, geologia, divisões administrativas e divisões temáticas.
16

## Slide 17: Modelo OMT-G
Geo-campo
Representa o conjunto das subdivisões
de todo o domínio espacial em células regulares que não se sobrepõem e que cobrem completamente este domínio. Cada célula possui um único valor para todas as posições dentro dela.
Exemplo: Imagem de satélite, grade de altimetria.
17

## Slide 18: Modelo OMT-G
Geo-campo
Representa uma coleção de pontos
regular ou irregularmente distribuídos por todo espaço geográfico.
Exemplo: estações de medição de
temperatura, modelos numéricos de terreno ou pontos cotados em levantamentos altimétricos de áreas
18

## Slide 19: Modelo Geo-OMT
19

## Slide 20: Modelo Geo-OMT
Representa objetos lineares que começam e terminam em um nó e que possuem uma direção (arco do grafo orientado). Cada linha deve estar conectada a dois nós ou a uma outra linha unidirecionada.
Exemplo: trechos de uma rede de esgoto, que indicam a direção do fluxo da rede.
20

## Slide 21: Modelo Geo-OMT
Representa objetos lineares que começam e terminam em um nó e que são bidirecionados.
Cada linha bi-direcionada deve estar
conectada a dois nós ou a outra linha bi-direcionada.
Exemplo: trechos de uma rede de água, onde a direção do fluxo pode ser nos dois sentidos dependendo do controle estabelecido.
21

## Slide 22: Modelo Geo-OMT
Representa os objetos pontuais no fim de uma linha, ou os objetos pontuais nos quais as linhas se cruzam (nó do grafo). Possui a propriedade de conectividade, garantindo a conexão com a linha.
Exemplo: o posto de visita na rede de esgoto ou o cruzamento na malha viária.
22

## Slide 23: Modelo Geo-OMT - relacionamentos
Associação simples
  relacionamentos estruturais entre objetos diferentes
Relações espaciais
  topológicas, métricas, direcionais
Hierarquia espacial
  classe que representa o domínio espacial é conectada às demais sub-divisões espaciais
Relacionamento em rede
  ligam classes do tipo Nó com classes do tipo Linha Uni-direcionada ou bi-direcionada
23

## Slide 24: Modelo Geo-OMT - relacionamentos
24

## Slide 25: Modelo Geo-OMT - cardinalidade
Representa o número de instâncias de uma classe que pode estar associada a uma instância de outra classe.
25

## Slide 26: OMT-G - Relacionamentos Espaciais
Topológicas : descrevem os conceitos de vizinhança, mantendo-se invariante ante às transformações de escala e rotação;
ex: "disjunto", "adjacente a" e "dentro de"
Métricas : são consideradas em termos de direções e distâncias,
relações direcionais : "norte" e "sul“
relações de distâncias : "perto de" e "longe de";
De ordem : são aquelas que expressam a ordem, total ou parcial, ex: "em frente a", "atrás de", "acima de" e "abaixo de"
Fuzzy : relações de proximidade não são precisas
ex: preposições como "próximo a" e "perto de" não possuem diferenças muito significativas, as relações de distância podem ser consideradas relações fuzzy.
26

## Slide 27: OMT-G - Relacionamentos Espaciais
Relações topológicas
Descrevem os conceitos de vizinhança, mantendo-se invariante ante às transformações de escala e rotação;
ex: "disjunto", "adjacente a" e "dentro de
27

## Slide 28: OMT-G - Relacionamentos Espaciais
Relações Métricas
São consideradas em termos de direções e distâncias:
ex : relações direcionais : "norte" e "sul“
relações de distâncias : "perto de" e "longe de";
28

## Slide 29: OMT-G - Relacionamentos Espaciais
Relações de ordem : são aquelas que expressam a ordem, total ou parcial
ex: "em frente a", "atrás de", "acima de" e "abaixo de"
29

## Slide 30: OMT-G
Relacionamentos Espaciais entre polígonos
30

## Slide 31: OMT-G Relacionamentos espaciais
31

## Slide 32: Modelo OMT-G Generalização
32

## Slide 33: OMT-G: Generalização Espacial
33

## Slide 34: OMT-G: Generalização Espacial
34

## Slide 35: Modelo OMT-G: Agregação
nome da classe
nome da classe
Agregação espacial
Agregação
logradouro
trecho
35

## Slide 36: OMT-G: Generalização Cartográfica
pode ser vista como uma série de transformações em algumas representações das informações espaciais, com o objetivo de melhorar a legibilidade e compreensão dos dados
2 tipos : variação pela forma e variação por escala
Diferentes Visões de um Rio
36

## Slide 37: OMT-G: Generalização Cartográfica
Variação pela Forma
37

## Slide 38: OMT-G: Generalização Cartográfica
Variação pela Escala
38

## Slide 39: OMT-G: Restrições Espaciais Regras de Dependência Espacial
São impostas restrições pela existência de objetos agregados, onde a existência gráfica do objeto agregado depende da existência gráfica dos sub-objetos e vice-versa. Essas regras são derivadas das primitivas espaciais Subdivisão espacial e União espacial.
39

## Slide 40: OMT-G: Restrições Espaciais Regras de Dependência Espacial
Subdivisão Espacial O objeto primitivo é subdividido em áreas menores originando objetos derivados. O objeto primitivo é uma instância da classe que foi subdividida dando origem à classe derivada | 1. O objeto da classe primitiva deve dar origem a pelo menos dois objetos da classe derivada. 2. Qualquer porção do espaço contido dentro do objeto primitivo deve conter um e somente um objeto derivado, não podendo haver sobreposição de áreas, nem espaços vazios. 3. Os limites geográficos dos objetos derivados devem estar totalmente contidos no limite geográfico do objeto primitivo, podendo coincidir parte, porém não extrapolá-lo. 4. A alteração do limite geográfico do objeto primitivo implica em alteração nos limites geográficos dos objetos derivados. 5. A alteração do limite geográfico de um dos objetos derivados implicará na alteração do limite geográfico de outros objetos derivados, de forma a não existir espaços vazios dentro do objeto primitivo. 6. A exclusão de um objeto primitivo implicará na exclusão de todos os objetos pertencentes à classe derivada.
40

## Slide 41: OMT-G: Restrições Espaciais Regras de Dependência Espacial
União Espacial O objeto derivado (objeto agregado) é formado pela união de objetos primitivos. | 1. A origem de um objeto derivado depende da união de pelo menos dois objetos disjuntos pertencentes à classe primitiva. 2. O limite geográfico do objeto derivado deve coincidir com o limite geográfico externo formado pela união da geometria dos objetos pertencentes à classe primitiva, não podendo extrapolá-lo. 3. A alteração do limite geográfico do objeto derivado só poderá ser feita através da alteração dos limites dos objetos primitivos. 4. A exclusão de um dos objeto primitivos implica na alteração do limite do objeto derivado. 5. A exclusão de todos os objetos primitivos que originaram o objeto derivado, implicará na exclusão do objeto derivado.

## Slide 42: OMT-G: Restrições Espaciais Regras de Continência
São impostas restrições pela existência de objetos contidos dentro da estrutura geométrica de outro. Essas regras são derivadas da primitiva espacial Contém.
Contém Objetos contidos dentro da estrutura geométrica de outro. | 1. A geometria do objeto que contém deve conter a geometria dos objetos contidos. 2. O limite do objeto contido não pode extrapolar o limite do objeto que contém. 3. Qualquer objeto contido só deve pertencer a uma única instância dentro de determinada classe. Outras classes poderão conter os mesmos objetos porém para cada classe o objeto só estará contido em apenas uma instância.

## Slide 43: OMT-G: Restrições Espaciais Regras de Generalização Espacial
São impostas restrições pela variação dos atributos gráficos.
Total/disjunta | 1. A geometria que descreve uma superclasse é herdada pelas subclasses, porém cada subclasse deve possuir atributos gráficos diferentes, como tipo de traço, cor ou simbologia. 2. Todas as instâncias da superclasse tem que ser instância de uma e somente uma subclasse.
Parcial/disjunta | 1. A geometria que descreve uma superclasse é herdada pelas subclasses, porém existirão instâncias da superclasse que não pertencem a nenhuma das subclasse devendo ter os atributos gráficos da superclasse 2. As instâncias da superclasse podem ou não pertencer a uma subclasse.

## Slide 44: OMT-G: Restrições Espaciais Regra de Disjunção
É uma restrição aplicada a classes que não podem de forma alguma ter algum tipo de relacionamento espacial entre elas.
1. A interseção entre a geometria dos objetos pertencentes à classes disjuntas deve ser vazia.

## Slide 45: OMT-G: Restrições Espaciais
Proximidade | 1. As relações de proximidade são consideradas relações fuzzy devendo portanto, ter parâmetros que forneçam o que é considerado perto ou longe.
Dentro de | 1. A instância que contém deve ser sempre uma área, podendo ser um polígono ou uma célula.
Regras de Associação Espacial - São impostas restrições pela existência de algumas relações espaciais.
45

## Slide 46: OMT-G: Restrições Espaciais
Regras de Conectividade - São impostas restrições pela existência de conectividade entre os objetos.
Estrutura grafo-nó | 1. Todo nó deverá estar conectado a pelo menos um segmento orientado. 2. Todo segmento orientado intermediário estará conectado a dois nós. 3. Os segmentos orientados inicial e final começam e terminam em um nó.
Estrutura grafo-grafo | 1. Todo segmento orientado intermediário estará conectado a dois outros segmentos orientados de uma mesma classe, um posterior e um anterior. 2. Os segmentos orientados inicial e final devem estar conectados a um segmento orientado posterior e um anterior, respectivamente. Todos de uma mesma classe.
46

## Slide 47: OMT-G: Restrições Espaciais Regras de Geo-Campo
Isolinha | 1. Uma isolinha não pode interceptar outra isolinha 2. Uma isolinha deve ser contínua
Tesselação | 1. Qualquer ponto do espaço geográfico deve pertencer a uma e somente uma célula de cada classe do tipo tesselação.
Polígonos Adjacentes | 1. Qualquer ponto do espaço geográfico deve pertencer a uma e somente uma instância de uma classe do tipo polígono adjacente. 2. As instâncias desta classe devem ser todas adjacentes, não devendo existir nenhum espaço vazio.
Rede Triangular Irregular | 1. Qualquer ponto do espaço geográfico deve pertencer a um triângulo da rede de triangulação. 2. Não existe sobreposição de instâncias destas classes. Cada objeto ocupa uma única posição no espaço, não havendo sobreposição.
Amostragem | 1. Não existe sobreposição de instâncias de uma mesma classe do tipo amostragem.

## Slide 48: OMT-G – Diagrama de Apresentação

## Slide 49: OMT-G – Diagrama de Apresentação

## Slide 50: OMT-G – Diagrama de Transformação

## Slide 51: Exemplo
51

## Slide 52: Exemplo
52

## Slide 53: OMT-G – Ferramentas
Extensão (Stencil ) para o software Microsoft Visio
53

## Slide 54: OMT-G – Ferramentas
54

## Slide 55
Fim
  Eymar Lopes
  eymar.lopes@inpe.br
  Ramal: 6500
  Sala: 2 (ASA/OBT)
55