## Slide 1
Os Sistemas PRODES E DETER: Metodologias e Formas de Acesso aos Dados

## Slide 2: Floresta Tropical

## Slide 3
Floresta Tropical
Santarém
Belém
Creporizão
São Félix do Xingu

## Slide 4
Machado, L. (1998)
Estratégias de Ocupação
da Amazônia
Até os anos 50....
Foto: Tatiana Kuplish, 2005

## Slide 5: Programa Avança Brasil -1998...
Fearnside & Laurence, 2002
IPAM- Neapstad et al, 2000

## Slide 6
Fonte: Folha de São Paulo (1988)
Preocupação com desmatamento e os processos de ocupação da AML
Fonte: Revista Time (1989)
Estudos pioneiros do INPE para mapear o desmatamento
Fonte: Tardin et al. (1977)
Fonte: Tardin et al. (1979)

## Slide 7: Monitoramento do desmatamento por satélite do INPE
  Sistemas
  Prodes -1988/2021
  Deter - 2004/2022
  Degrad/Detex -2007- 2017
  Terraclass – 2004, 2008, 2010, 2013, 2014, 2020
  Gerência: Cláudio Aparecido de Almeida (São José dos Campos)
  Luis Eduardo Maurano, Marcos Adami
  Alessandra Gomes CRA-Belém
TerraAmazon

## Slide 8
Processos de perda da Cobertura Florestal
Corte raso.
Degradação florestal Progressiva.

## Slide 9: 1. Corte raso
Corte e queima (slash-and-burn). Em um ou dois anos toda a cobertura vegetal é removida e substituída por outras coberturas vegetais.
Ciclos curtos: 1 - 2 anos.

## Slide 10: 1. Corte e queima – Ciclo curto
Derrubada: Em geral, início da estação seca
Queima: Em geral, no final da estação seca

## Slide 12: Degradação Florestal (INPE)
Processo de perda progressiva da cobertura florestal pelo efeito da exploração madeireira e de eventos de fogo florestal que não se qualifica como desmatamento (por corte raso) pelo PRODES. (Definição do Degrad/Deter INPE, 2008)
Fonte: Lambin (1999)

## Slide 13
Processo de Degradação Florestal
Distúrbios naturais ou antrópicos
  Perda de árvores
  Remoção do sub-bosque/regeneração
  Perda de capacidade de manutenção da umidade
  Vulnerabilidade ao fogo (Cochrane, 2003)
  (Cochrane, 2003)

## Slide 14: Degradação florestal
Causas
1. Incêndios florestais
2. Extração seletiva de madeira
3. Fragmentação florestal
4. Efeito de borda.

## Slide 15
Áreas de degradação florestal mapeadas em 2015 pelo Degrad
Sta Carmem - MT
Sinopema (MT)– Plano de Manejo – 10/2017

## Slide 16
Degradação progressiva
Retirada de madeira e queimada
Extração seletiva de madeira
Queima total e entrada de pasto
Barlow and Peters (2008)
Corte raso

## Slide 17: 2. Exploração Intensa – Degradação Florestal
T4 – Degradação intensa
T2 – Perda do sub-bosque, aumento
de clareiras
T1 – Exploração
T3 – Queimada

## Slide 18
N Progresso/Altamira
Cláudia/MT
Para quais coberturas/usos são convertidas as áreas de degradação Florestal?
Marcelândia/MT
Regeneração
Pastagem

## Slide 19: Processos de Perda Florestal
Corte raso - supressão completa da cobertura florestal em curto prazo
Degradação florestal - é o resultado de processos de perda florestal que afetam características estruturais e funcionais da floresta, resultado de atividades humana (fogo, extração de madeira).
Para que uma área se caracterize como degradação florestal (Floresta –Prodes) a estrutura florestal deve ser mantida!!!
Degradação severa – fogo florestal
Degradação severa – extração seletiva
Perda da Estrutura Florestal
Desmatamento
Corte raso
Degradação florestal – perda completa da estrutura florestal
Notes: Conforme aumenta o distúrbio, a paisagem se torna mais heterogênea, até o momento em que a floresta praticamente desaparece e a paisagem torna-se novamente homogênea pela falta da cobertura original (Lambin, 1999).

## Slide 20
Monitoramento do Desmatamento
Floresta
Corte raso
O que acontece entre a floresta intocada e o corte raso?
Desafio: Detectar o gradiente!
?

## Slide 21
21
Diferentes Padrões
Espaciais
Manejada
Convencional
Fonte: (Asner et al., 2004); Pinheiro, 2013
Proporção de clareiras e diferentes arranjos espaciais
Padrões Espaciais relativos às Diferentes Intensidades de Degradação
(TM/Landsat)
light
moderated
high
Conceito envolve Aspectos Espaciais

## Slide 22
Métodos
Área plano de manejo
Percurso de campo
pátios
estradas
clareiras
Pinheiro,2015

## Slide 23: Detecção por Sensoriamento Remoto: Efeito da escala
High Spatial - Quickbird
Resolution (1-4m)
Moderate Spatial TM/Landsat
Resolution (20-30m)
Low Spatial - Modis
Resolution (>250m)
Pátios
trilhas
Clareiras
Fonte: Pinheiro, 2013

## Slide 24
Santo Antonio do Matupi, Am
Landsat 1,6 a
12,5 % maior
que sentinel2

## Slide 25
Falcão et al., em preparação

## Slide 26: Programa Amazônia: Instrumentos de medida
Sensores ópticos
  diferentes resoluções espacial e temporal – Landsat 3, 5, 8 –MSS 1975 a 1978 (56m), TM (30 m) , OLI (30 m); Cbers (20m) DMC.(20 a 30 m), IRS – LISS (56m); UK-DMC2. Atualmente: LANDSAT 8/OLI, CBERS 4 e IRS-2.
  Objetivo: Fiscalização X Medidas de área

## Slide 27
Exploração intensiva
Floresta
Perda >90% do dossel
Corte raso
Perda >50% do dossel
DETER
(detecta corte raso e
degradação
florestal)
DETEX
(detecta exploração
seletiva)
DEGRAD
(detecção da
degradação florestal)
PRODES
(detecção de
corte raso)

## Slide 28
Desde 1989...
Conversão de áreas de fisionomia florestal primária por ações antropogênicas para desenvolvimento de atividades agrosilvopastois , detectados a partir de plataformas orbitais.
Exclui exploração madeireira e fogo florestal
Processo de degradação florestal foi indicada em 1985, por Uhl e Buschbacher
No início da década de 80 é criado o Programa Amazônia:

## Slide 29
Prodes : Corte raso > 6.25 ha
PRODES - Monitoramento do desmatamento das formações florestais na Amazônia Legal

## Slide 30: PRODES - Monitoramento do desmatamento das formações florestais na Amazônia Legal
Estima a taxa anual (ago/jul) do desmatamento;
Utiliza ~ 220-230 imagens dos satélites LANDSAT/CBERS, resolução espacial 30m - 8 meses para ser concluído
Estima a extensão do desmatamento bruto: Valor acumulado, referente a uma data base – divulgação pela internet;
Projeto integrante do PPCDAM – coordenado pelo MMA e Casa Civil

## Slide 31
Interpretação Visual
Método: Interpretação Visual (1988-2002)
Imagem de Satélite
(1:250,000)
+
Interpretação
Visual
Imagens analógicas
Digitalização
Plotagem

## Slide 32
OF (RGB) TM IMAGE
PRODES: INPE’s Amazon Monitoring Program
A brief history
1997-2005 – SPRING based digital Landsat image analysis
Typical deforestation
Linear Mixing Algorithm
Image Segmentation
Field-based classification
and edition

## Slide 33
OF (RGB) TM IMAGE
PRODES: 2005-Presente
Intepretação Visual na Plataforma do TerraAmazon
TerraAmazon :
Possibilita trabalhar com dados de diversas fontes e multitemporais;
Múltiplos Intérpretes
Atualização do banco em tempo real
TerraLib open source software
Abordagem Multidado

## Slide 34
Mapeamento dos polígonos de desmatamento:
Tonalidade, textura e contexto

## Slide 35
Mapeamento dos polígonos de desmatamento:
Tonalidade, textura e contexto
Recortes de Imagem Landsat-8, identificada pela órbita 001 e ponto 66, município Boca do Acre/AM, em 2017 e 2018.

## Slide 36
DIMENSIONALITY REDUCTION OF (RGB) TM IMAGE
BY GENERATING SHADE FRACTION IMAGE, WHICH ALLOWS
THE DISCRIMINATION OF SURFACE TARGETS
Typical deforestation
Regrowth
Burned areas
Primary forest
Shadow image

## Slide 37
Segmentação e Classificação

## Slide 38
Change detection with masking of previous deforestation

## Slide 39
Prodes – Mapa Final
Desmatamento
Floresta
Não Floresta
Desmatamento acumulado
Rios

## Slide 40
http://terrabrasilis.info/composer/PRODES
TERRABRASILIS

## Slide 41
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/
TERRABRASILIS

## Slide 42
http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-rates.html

## Slide 43
Produtos - Prodes
Evolução do Desmatamento
  http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates
Dados
13.235 km2
PPCDAM
Desmonte das
Instituições

## Slide 44
http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-rates.html

## Slide 45
http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-rates.html
Desmatamento por Município 2000-2020

## Slide 46
Desmatamento por Município 2000-2020

## Slide 47
Desmatamento por Município 2000-2020

## Slide 48
PRODES – acesso aos dados

## Slide 49
PRODES – acesso aos mapas
Dados: Tiff Shape
Metadados
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/

## Slide 50
Calendário do PRODES :
Segundo Semestre
Primeira estimativa:
Aquisição de dados: Jun-Set
Anúncio da taxa: Novembro – 90% das áreas desmatadas
Primeiro Semestre:
~ Abril :Complemento do inventário do ano anterior, das cenas prioritárias

## Slide 51
Metodologia de Cálculo das Taxas
Objetivo da Estimativa da Taxa
  Estimar as taxas de todas as cenas para uma mesma data de referência
Imagens de Satélite usadas no PRODES
  Adquiridas em datas distintas
  Podem apresentar cobertura de nuvens

## Slide 52
Desmatamento e Estação Seca
Premissa: o desmatamento só ocorre dentro da estação seca
estação seca
estação seca
estação seca

## Slide 53
Jan01
Jan02
Jan03
Inc 00/01
Inc 01/02
Taxa 01/02
Cálculo das Taxas para cada Imagem
Exemplo: 3 imagens (Set/00, Maio/01 e Set/02) e as respectivas taxas (taxa 00/01 e taxa 01/02) – ( Camara et al, 2006)
Meses
Extensão (km2)
Des Nuv 01/02
Des Nuv 00/01
Jul00
Jul01
Jul02
Taxa 00/01
estação seca
estação seca
estação seca

## Slide 54
Câmara et al, 2006
Suposição:
A proporção de desmatamento na área não-observada é a mesma da área de floresta observada na imagem.
inc_nuv = NUV * (INC/(AF + INC))
Inc_nuv = Incremento estimado sob nuvem
Nuv = Área não observada
AF = Área de Floresta remanescente
INC = Incremento no período
Desmatamento sob Nuvens

## Slide 55
Suposição:
A proporção de desmatamento na área não-observada é a mesma da área de floresta observada na imagem.
inc_nuv = NUV * (INC/(AF + INC))
Desmatamento sob Nuvens

## Slide 56
LANDSAT
CCD/CBERS
DMC
LANDSAT
CBERS
SISPRODES
State boundaries
Abordagem Multidados

## Slide 57
Prodes 2006 – Mapa de desmatamento
RO
MT
AM

## Slide 58
Classes do Prodes 2012
?
Obs 2011, flor 2010
Obs 2011, nuv 2010, flor 2009
Obs 2011, nuv 2010, nuv 2009, flor 2008
Obs 2011, nuv 2010, nuv 2009, nuv 2008, nuv 2007, flor 2006
Obs 2011, nuv 2010, nuv 2009, nuv 2008, nuv 2007, nuv 2006,
nuv 2005, nuv 2004, flor 2003
D2011_0
D2011_1
D2011_2
D2011_4
D2011_7

## Slide 59
Exemplo: Desmatamento acumulado 2006
Desmatamento até 2006
Floresta
Não Floresta
Nuvem
Rios
Agrupamento de Classes
Mota et al, 2005
http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/

## Slide 60
RO
MT
AM
Desmatamento acumulado - 2006
Desmatamento até 2006
Floresta
Não Floresta
Nuvem
Rios

## Slide 61
Exemplo: Desmatamento 2003-2006
Desmatamento 2003-2006
Floresta
Não Floresta
Nuvem
Rios
Agrupamento de Classes
Mota et al, 2005
http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/

## Slide 62
Exemplo: Desmatamento 2003-2006

## Slide 63
PRODES 2012 – Cena 227/65
Referência: Imagens ortorretificadas Landsat 5/7 TM de 2000 produzidas pelo projeto Geocover da NASA.

## Slide 64
PRODES 2016 – Cena 227/65
Após 2013, com o lançamento do satélite Landsat 8 OLI, passou-se a utilizar estas imagens ortorretificadas
fornecidas pelo Centro
de Dados de Sensoriamento
Remoto (CDSR) do INPE e pelo
United States Geological Survey
(USGS

## Slide 65
PRODES 2019

## Slide 66: Futuro - automatização?
Cubo de dados, big data, processamento em nuvem, algoritmos (random forest, redes neurais, etc..)
Desafios:
  coleta de amostras de treinamento;
  Acurácia similar ou superior a interpretação visual.

## Slide 67
AVALIAÇÃO DA PRECISÃO DOS DADOS DO PRODES -2014
Usuário
Interface WEB – Google Maps JavaScript API/PHP
SGBD – Objeto Relacional
PostGIS/OGC
Séries Temporais MODIS
API WTSS
Recorte de Imagens Satélites - KML
Polígonos PRODES
Pontos Amostrais
Tiles Landsat 8
Tiles RapidEye
Escolhe/classifica ponto
Consulta SQL para selecionar o ponto
Retorna ponto e polígono PRODES correspondente
Requisita série NDVI da lat/lon do ponto
Retorna array de dados NDVI para plotagem
Requisita KML L8 e RE via lat/lon do ponto
Retorna KML correspondentes
NDVI/MODIS
~ 4518 pontos validados por 3 especialistas independentes (INPA, UFC, EMBRAPA);
Valor da moda para definir classe final do ponto;
Classes: Floresta, Desmatamento 2014, Resíduo, Nuvem e Sem Condições de Observação
Fonte: Maurano e Adami (2017) e Adami et al., (2012)
Ferramenta para avaliação dos dados de desmatamento

## Slide 68
PRECISÃO DOS DADOS DO PRODES - 2014

## Slide 69
Principais usos dos dados do PRODES
Avaliação da efetividade das políticas de controle de desmatamento
  PPCDAM – Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, coordenado pelo MMA.
Suporte para políticas públicas em escalas regionais e locais;
  Certificação de cadeias produtivas do agronegócio como a Moratória da Soja e o Termo de Ajustamento de Conduta da Pecuária-TAC da Carne
Fornece estimativa oficial para subsidiar posições na convenção do carbono, mudanças climáticas e de biodiversidade.

## Slide 70
Metas de redução do desmatamento até 2020

## Slide 71
Metas de redução do desmatamento até 2020

## Slide 72
Resultados são obtidos e publicados depois do dano ter ocorrido.
Dificuldade do governo em punir o desmatamento ilegal depois que o mesmo ocorreu.
Demandas pela produção de informações de forma mais rápida.
O PRODES não é suficiente ...

## Slide 73
Março de 2004
Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
Solicitação do governo ao INPE
Um sistema para apoio à prevenção e controle do desmatamento

## Slide 74
DETER: DEteção em TEmpo Real do desmatamento na Amazônia Legal
Contexto: Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. PPCDAM
  Utiliza dados do PRODES (fornece base inicial)
  Opera com um conceito mais abrangente de desmatamento
    Inclui degradação florestal: corte seletivo e cicatriz de fogo florestal
Objetivo: fornecer informações sobre local e tamanho das ocorrências de desmatamento para a fiscalização.
  Medida de área apenas para hierarquização.

## Slide 75
DETER - 2004 a 2017: Características
Atualização a cada dois dias;
Impreciso para estimativas das áreas desmatadas;
Detecção de desmatamentos superiores a 25 ha. Mais eficiente a partir de 100 ha;
Disseminação expedita dos resultados na internet; www.obt.inpe.br/deter

## Slide 76: DETER – Sensores com alta taxa de revisita
TERRA e AQUA
MODIS - Moderate-resolution
Imaging Spectroradiometer
Temporal resolution: Daily
Spatial resolution: 250 m
CBERS - China-Brazil Earth Resources Satellite
WFI sensor
Temporal resolution: 5 days
Spatial resolution: 250 m
Notes: 76

## Slide 77
Tempo de ocorrência é diferente do tempo de detecção!!!

## Slide 78
Distribuição de nuvens – Agosto 2007 a Julho de 2008

## Slide 79
MÁSCARA DO PRODES SOBRE A IMAGEM MODIS

## Slide 82
NOVOS DESMATAMENTOS DETECTADOS NAS IMAGENS MODIS

## Slide 83
NOVA MÁSCARA, ADICIONADO OS DESMATAMENTOS DA DETECÇÃO ANTERIOR

## Slide 84
MÁSCARA SOBRE NOVA IMAGEM MODIS

## Slide 85
DETECÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS NA NOVA IMAGEM

## Slide 86
Áreas de desmatamentos autorizados das Usinas de Santo Antônio e Jirau, e pátios com madeiras empilhadas nas margens do Rio Madeira
Resultados – Porto Velho (RO) – 82 áreas desmaradas
Prodes + Deter (100%)
93%

## Slide 87
Mudança no padrão de desmatamento na Amazônia Legal
~ 65 % desmatamentos eram menores que < 25 ha em 2010
Prodes X Deter
70%

## Slide 88
2ª Revisão do PPCDAm: É necessário melhorar a resolução do sistema DETER devido à redução da importância dos grandes desmatamentos
DETER-B – 2016 - Motivação
Centro Regional da Amazônia do Inpe em Belém/PA: unidade responsável pelo Deter B

## Slide 89
DETER-A
MODIS (Terra)
250 metros
AWiFS (ResourceSat-2)
56 metros
PRODES
OLI (Landsat 8)
30 metros
WFI (CBERS-4)
64 metros
DETER-B

## Slide 90: Monitoramento da floresta amazônica por satélite
Sistemas complementares e concebidos para atender a diferentes objetivos:
 | Satélite e resolução | Atualização dos dados | Área mínima mapeada | Tipo de desmate | Objetivos
PRODES desde 1988 | LANDSAT TM, CBERS CCD (30 m) | Anual | 6.25 ha | Corte raso | Taxas anuais
DETER desde 2004 | MODIS TERRA (250 m) | Diário | 25.00 ha | Corte raso e Degradação (sem distinção) | Indicadores para fiscalização
DETER B desde 2016 | AWiFS (56 m) e CBERS AWFI (64 m) | 5 dias | 6.25 ha | Corte raso, Degradação, Mineração e Cicatriz queimada | Indicadores para fiscalização
Satélite Resource Sat e sensor AWiFS (fonte ISRO)

## Slide 91
Nível 1 | Classes (nível 2) | Imagem de satélite | Imagem fração solo | Imagem de campo
Desmatamento (ALERTA) | Desmatamento com solo exposto |  |  | 
 | Desmatamento com vegetação |  |  | 
 | Mineração |  |  | 
DETER-B – Classes de desmatamento e alteração na cobertura florestal

## Slide 92
Nível 1 | Classes (nível 2) | Imagem de satélite | Imagem fração solo | Imagem de campo
Degradação | Degradação |  |  | 
 | Cicatriz de incêndio florestal |  |  | 
Exploração Madeireira | Corte seletivo Tipo 1 (desordenado) |  |  | 
 | Corte seletivo Tipo 2 (geométrico) |  |  | 
DETER-B – Chave de interpretação

## Slide 93
Estratégia de análise – Desmatamento + Degradação

## Slide 94: Portal de divulgação dos dados Terrabrasilis 2016-2020
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/map/alerts?hl=pt-br

## Slide 95: DETER – Variação diária 2020/2021
DETER – Alertas 2020 a 2021

## Slide 96: DETER – desmatamento - Variação Mensal 2015/2021

## Slide 97: DETER – Detecções por Estado e por Classe 2019/2020 – desmatamento – corte raso

## Slide 98: DETER- Detecções por Municípios e UC 2020- 2021

## Slide 99
DETER- Sala de Situação 2021- 2022

## Slide 100
DETER- Sala de Situação 2021- 2022

## Slide 101
DETER – Dados para fiscalização

## Slide 102: Deter Intenso
Integração de dados de diferentes sensores
  CBERS-4 (WFI e MUX), Landsat 8 (OLI), Sentinel 2 (MSI) e SAR/Sentinel 1 (banda C) – 10 a 20 m
  Imagens Planet – 3m
Taxa de Revisita de 1 a 2 dias
Detecção de áreas maiores que 1 ha
Plataforma Webgis Forest Monitor - computação em nuvem provido pela Amazon Web Services (AWS).
Cruzamento com dados do CAR – Data Cube
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/deter/deter-intenso

## Slide 103: Deter Intenso 2019– Áreas Prioritárias para fiscalização (parceria com IBAMA)
Anapú, PA
Altamira, PA
Apuí, AM
Extrema, RO
Candeias
do Jamari, RO
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/deter/deter-intenso

## Slide 105
Centro Regional da Amazônia – CRA/Belém

## Slide 106
Amazônia Legal Brasileira
+ de 5 milhões de km2
± 4 milhões de km2 originalmente eram Florestas
2009 ± 736.000 km2 Desflorestado (PRODES, 2010)
Almeida, 2010

## Slide 107
O que aconteceu com 750.000 km2 desmatados?
Primeiro mapa de uso e cobertura da terra da
Floresta Amazônica (Base: PRODES 2008)

## Slide 108
Informações Gerais
719 mil km2 de informações de uso e cobertura distribuidos na Amazônia em 10 classes.
TerraClass 2008

## Slide 109
Pasto limpo
Resolução Espacial: 20 m (CBERS) e 30 m (LANDSAT)

## Slide 110
Agricultura anual
Embrapa Inform Agropecuária
Vegetação secundária
INPE Amazônia
Pastagens
Embrapa Amazônia Oriental

## Slide 113: Método de Classificação para Vegetação Secundária
LANDSAT TM
2008
B345
Modelo
Linear de
Mistura
Imagem
Fração
Fatiamento
Vegetação
Secundária
VS
OK
Recorte
PRODES
Auditoria
Almeida, 2010

## Slide 114
Método de Classificação para Agricultura (AG) e Pastagem (PT)
MODIS
2007/2008
EVI
LANDSAT TM
2008
B345
Segmentação
AG
OK
PT
OK
Análise de
Fourier na
série 2007/08
Recorte
PRODES,
FS, NUVEM
e OUTROS
Classificação
Supervisionada
Almeida, 2010

## Slide 115
Método de Classificação para Demais Classes (OUTROS)
HIDROGRAFIA
OK
LANDSAT TM
2008
B345
Interpretação
Visual
Mineração
Hidrografia
Áreas Urbanas
Nuvens/Sombra
NUVENS/
SOMBRA
OK
OUTROS
OK
Auditoria
Almeida, 2010

## Slide 116
Resultados finais TerraClass: 2008, 2010, 2012:
59 a 63%

## Slide 119
https://www.terraclass.gov.br/webgis/

## Slide 120
https://www.terraclass.gov.br/webgis/

## Slide 121
https://www.terraclass.gov.br/webgis/
Santarém, PA

## Slide 122
Santarém, PA

## Slide 123
Santarém, PA

## Slide 124
Santarém, PA

## Slide 127
Programa Amazônia
TerraClass 2018, 2020, 2022
Ampliação do mapeamento de uso e cobertura da terra para cerrado (Na Amazônia Legal)
  Novas técnicas para o mapeamento do desmatamento e da degradação florestal: Análise de séries temporais, RF, etc..

## Slide 128: FIM Obrigada!