## Slide 1: Cartografia para Geoinformática e Sensoriamento Remoto Julio C L Dalge SER-300 2023

## Slide 2: Introdução
European Petroleum Survey Group (EPSG) … 🤔
  Sistemas geodésicos – datum horizontal
  Coordenadas geodésicas ou geográficas?
  Projeções cartográficas: conformidade e equivalência
Usando regrinhas cartográficas no mundo matricial
  Padrão de exatidão cartográfica (PEC)
  Transformação entre dados vetoriais e matriciais
  Qualidade geométrica das imagens de SR

## Slide 3: Alguns códigos EPSG no Brasil
Sistemas de coordenadas planas, Projeção UTM (Datum SIRGAS 2000)
SIRGAS 2000 / UTM zona 18N 31972
SIRGAS 2000 / UTM zona 18S 31978
SIRGAS 2000 / UTM zona 19N 31973
SIRGAS 2000 / UTM zona 19S 31979
SIRGAS 2000 / UTM zona 20N 31974
SIRGAS 2000 / UTM zona 20S 31980
SIRGAS 2000 / UTM zona 21N 31975
SIRGAS 2000 / UTM zona 21S 31981
SIRGAS 2000 / UTM zona 22N 31976
SIRGAS 2000 / UTM zona 22S 31982
SIRGAS 2000 / UTM zona 23S 31983
SIRGAS 2000 / UTM zona 24S 31984
SIRGAS 2000 / UTM zona 25S 31985
MC = -180o + 6.zona

## Slide 4: Imagem do CBERS 04A no TerraView
WGS 84 / UTM zona 21S

## Slide 5: Metadados: parâmetros cartográficos

## Slide 6: Sistemas geodésicos
Forma e dimensões da Terra
Geóide
  Campo da gravidade
  Nível médio dos mares
Terra cartográfica ou superfície de referência
  Elipsóide de revolução
  Esfera

## Slide 7: Sistemas geodésicos
Datum planimétrico ou horizontal
  Superfície de referência posicionada em relação à Terra real
  Pode ser global ou local
  Causa a variação das coordenadas geodésicas
E o que são coordenadas geodésicas?
  Geodésicas x Geográficas

## Slide 8: Datum planimétrico
DATUM GLOBAL (WGS-84)
GEOCÊNTRICO
DATUM LOCAL (SAD-69)
NÃO GEOCÊNTRICO




REGIÃO
MAPEADA
TERRA
TERRA
ELIPSÓIDE
ELIPSÓIDE

## Slide 9: Coordenadas geodésicas
Latitude geodésica
  Ângulo entre a normal à superfície de referência (elipsóide ou esfera) e o plano do equador
Longitude geodésica
  Ângulo entre o meridiano que passa pelo ponto e o meridiano origem (Greenwich, por convenção)

## Slide 10: Datum planimétrico
SIRGAS-2000
  Atual datum planimétrico brasileiro
  6.378.137 metros de semieixo maior
  1/298,257222 de achatamento
SAD-69
  Antigo datum planimétrico brasileiro
  6.378.160 metros de semieixo maior
  1/298,25 de achatamento

## Slide 11: Datum planimétrico
Datum planimétrico local
  SAD-69, Córrego Alegre, NAD-27, Indian
Datum planimétrico global
  WGS-84, SIRGAS-2000, NAD-83
As coordenadas geográficas, na verdade, geodésicas, variam ...
  ... menos que 60 m entre SAD-69 e Córrego Alegre
  ... menos que 100 m entre SAD-69 e WGS-84, no Brasil

## Slide 12: Sistemas geodésicos
Em relação ao datum planimétrico:
  Lembre que a variação das coordenadas geodésicas afeta a exatidão de sua base de dados
  Saiba o que está medindo com um receptor GPS
  Tenha cuidado com dados compartilhados (importação e exportação)
  Entenda que SIRGAS-2000 = WGS-84 para qualquer trabalho prático

## Slide 13: Projeções cartográficas
Sistemas de projeção
  x = f1(,) y = f2(,)
   = g1(x,y)  = g2(x,y)
Propriedades
  Conformidade
    Conservação dos ângulos ou das formas
  Equivalência
    Preservação de medidas de áreas

## Slide 14: Projeções cartográficas
Superfície ou figura de referência
  Esfera, elipsóide
Superfície de projeção
  Plano, cone, cilindro, poliedro
Posição da superfície de projeção
  Normal ou equatorial, oblíqua, transversa
Método de construção
  Projetivo, analítico, convencional

## Slide 15: Projeções cartográficas
(fonte: Johann Heinrich Lambert, 1772)

## Slide 16: Parâmetros das projeções
Figura de referência (elipsóide ou esfera)
  Datum planimétrico
Paralelo padrão (latitude reduzida)
  Deformações nulas … verdadeira grandeza
Longitude origem (meridiano central)
  Posição do eixo Y das coordenadas planas
Latitude origem
  Posição do eixo X das coordenadas planas

## Slide 17: Principais projeções no Brasil
UTM (“Universal Transverse Mercator”)
  cartas topográficas
Mercator
  cartas náuticas
Cônica conforme de Lambert
  cartas ao milionésimo
  cartas aeronáuticas
Policônica
  mapas temáticos

## Slide 18: Outras projeções importantes
Cilíndrica equidistante
  Visualização rápida de dados em SIG
  Mapas do mundo inteiro
Estereográfica polar
  Substitui a UTM nas regiões polares
Cônica conforme bipolar oblíqua
  Mapa político das Américas
Cônica equivalente de Albers
  Cálculo de área em SIG

## Slide 19: Confusão típica e frequente … 😳
Cilíndrica equidistante
  Paralelos e meridianos igualmente espaçados
  x = R( - 0), y = R
  Coordenadas planas armazenadas em metros
  Dados matriciais com resolução em metros
LatLong ... geográfica projetada
  Paralelos e meridianos igualmente espaçados
  x = ( - 0), y = 
  Coordenadas planas armazenadas em graus
  Dados matriciais com resolução em graus

## Slide 20: Padrão de exatidão cartográfica (PEC)
Noventa por cento dos pontos bem definidos num mapa, quando comparados com medições exatas feitas diretamente no terreno, não deverão apresentar erro superior ao PEC Planimétrico estabelecido.
PEC é um indicador estatístico de dispersão, relativo a 90% de probabilidade, que define a exatidão de trabalhos cartográficos. A probabilidade de 90% corresponde a 1,6449 vezes o erro padrão (EP) ou erro médio quadrático (EMQ). O EP ou EMQ isolado num trabalho cartográfico não deverá ultrapassar 60,8% do PEC.

## Slide 21: Padrão de exatidão cartográfica (PEC)

## Slide 22: Dados vetoriais e dados matriciais
Como manter a compatibilidade entre dados vetoriais e dados matriciais?
Qual a resolução espacial necessária para integrar imagens de SR a uma base de dados vetoriais?
  Mundo vetorial: PEC planimétrico (gostando ou não)
  Mundo matricial: erro planimétrico matricial (EPM)
  Nível de correção geométrica das imagens de SR
Escala faz sentido para dados vetoriais digitais?

## Slide 23: Mundo matricial – resolução espacial
Fonte: idgeo.com.br
C
L
NC
E aí, o que devemos usar como critério para erro planimétrico matricial (EPM):
o tamanho do pixel P?
P

## Slide 24: Qual a relação entre o PEC e o EPM?
Uma possibilidade é simplesmente dizer que ambos devem ser iguais para preservar a compatibilidade
  0,5mm / escala = P (no meu mundinho determinístico)
  Se a escala do dado vetorial for 1:250.000, então P = 125m
  Se a escala do dado vetorial for 1:100.000, então P = 50m
  Se a escala do dado vetorial for 1:50.000, então P = 25m
  Se a escala do dado vetorial for 1:10.000, então P = 5m
É tão simples assim mesmo ou devemos considerar outros elementos?

## Slide 25: Dados vetoriais e dados matriciais
Após a correção geométrica as imagens podem ter erros internos da ordem de 1,5 pixel
  0,5mm / escala = 1,5P (1,5P usado como limiar superior)
  Se a escala do dado vetorial for 1:250.000, então P = 83,3m
  Se a escala do dado vetorial for 1:100.000, então P = 33,3m
  Se a escala do dado vetorial for 1:50.000, então P = 16,6m
  Se a escala do dado vetorial for 1:10.000, então P = 3,3m
Como fica a escala em função da resolução espacial?

## Slide 26: Esperamos ver nas monografias …
Parâmetros cartográficos dos dados de entrada
  Datum planimétrico e projeção cartográfica
  Escala ou resolução espacial
Parâmetros cartográficos da sua base de dados
  Justificativa para os parâmetros adotados
  Procedimentos de conversão ou compatibilização
  Alguma abordagem específica para medidas de área?
Mapas da área de estudo com os resultados finais
  Como garantir que os mapas finais possam ser usados como dados de entrada para novos estudos?

## Slide 27: 🤓
  Christopher Columbus is credited with the discovery of America, but he died believing he had reached Asia. Simply running into a place thought to be some other place is hardly worthy of being called a 'geographical discovery.' Those who followed Columbus were similarly confused. It remained, during the next half century, for the mapmakers to fit the explorers' accounts into the world map. In the early 1500s they separated South America from Asia, but not until Mercator's map of 1538 was North America disconnected. It was analysis by cartographers that revealed the new lands to be unknown continents. Thus, the map makers were the real discoverers of America.
“It was the mapmakers who really discovered America”
1992, Arthur Robinson (1915 – 2004)