## Slide 1: Mapeamento de susceptibilidade aos movimentos de massa em São Sebastião – SP com diferentes técnicas de inferência espacial
Teule Lemos Branco

## Slide 2: Contextualização
Movimentos de massa é um processo dinâmico, influenciado por fatores morfológicos que causam a instabilidade da encosta.
As atividades antrópicas como ocupação irregular de encostas, desmatamento e corte de taludes proporcionam maior susceptibilidade. (GUIMARÃES et al, 2008)
Mapeamento é importante para subsidiar ações dos agentes públicos e privados.
Susceptibilidade: probabilidade de ocorrer um fenômeno transformador da paisagem, dadas suas condições fisiográficas naturais (MUNÕZ, 2005)
Fonte: http://d.costanorte.com.br/geral/29660/chuvas-interditam-rodovias-causam-alagamentos-e-deixam-desalojados-no-litoral-norte

## Slide 3: Objetivos
Realizar o mapeamento de susceptibilidade ao movimento de massa no município de São Sebastião – SP, com diferentes técnicas de inferência espacial.
Análise dos mapas resultantes.
Materiais e métodos
Inferência espacial baseada um modelo preditivo, realizada no software Spring.
Álgebra de mapas com a linguagem espacial LEGAL.
Uso de Excel para manipulação de tabelas.

## Slide 4: Área de estudo
Fonte: MUNÕZ (2005)

## Slide 5: Banco de dados
Banco de dados de Crepani e Medeiros (2000) com dados de Geomorfologia, Geologia, Solos e Uso do solo. Projeção: UTM 23S. Datum:SAD69
Foram adicionadas o dado de Declividade, Curvatura Vertical e Horizontal do TOPODATA. Datum: WGS86
Dado com ocorrências de eventos de movimento de massa no município, onde são registradas pontos nos locais que teve movimentos de massa. Dados fornecidos pelo Instituto Geológico de São Paulo.

## Slide 6: Declividade
Geocampo numérico com dados de Declividade em percentagem.

## Slide 7: Geomorfologia e Geologia
Geocampo temático com classes de Geomorfologia e Geologia.

## Slide 8: Curvatura vertical e Horizontal
Geocampos numéricos com valores de curvatura vertical e horizontal.
Fonte: http://wiki.dpi.inpe.br/lib/exe/fetch.php?media=conhecer:valerianotoknowtd.pdf

## Slide 9: Solos e Uso do Solo
Geocampo temático com classes de Solos e Uso do Solo.

## Slide 10: Modelo Teórico
A modelagem foi baseada no trabalho de Munõz (2005).
Os dados de curvatura vertical e horizontal foram incluídos a fim de melhorar os resultados, como proposto por BISPO (2011)
A hierarquia entre as classes de curvatura horizontal foi baseado no trabalho de Mandal e Mandal (2018), e as de curvatura vertical baseada no trabalho de Effgen e Marchioro (2017).
Declividade
Geomorfologia
Geologia
Curvatura vertical
Curvatura Horizontal
Solos
Uso do solo

## Slide 11: Importância das classes das variáveis

## Slide 12: Boleano
Combinação lógica de mapas binários através de operadores condicionais.

## Slide 13: Média Ponderada
É a média ponderada entre as variáveis, onde os seus respectivos pesos são estipulados pelo analista, a partir de seu modelo.
A seguinte fórmula foi utilizada:
(0.43*dl)+(0.23*gp)+(0.15*ge)+(0.03*sp)+(0.01*up)+(0.1*cv)+(0.05*ch)
dl: declividade sp: solos ch: curvatura horizontal
gp:geomorfologia up: uso do solo
ge:geologia cv: curvatura vertical

## Slide 15: Técnica Analytical Hierarchical Proces - AHP
Comparação pareada, a fim de avaliar a importância relativa entre critérios e medir consistência dos julgamentos.
Consistência: 0.55
Foto da tela da calculadora AHP Online – Acesso em: https://bpmsg.com/academic/ahp_calc1.php?t=AHP+priorities&n=7&new=Go

## Slide 16
FATIAMENTO
Inferência AHP
Ponderação das classes[0,1]
Ponderação das classes[0,1]
Fatiamento

## Slide 17: Abordagem Fuzzy Gamma
Conjuntos Fuzzy das variáveis numéricas:
Declividade:
Onde  é o valor Fuzzy, midpoint é o valor onde =0.5, spread=3. (
Curvatura vertical: Função linear.
Curvatura horizontal: Função Sigmoidal.
Função sigmoidal
 é um parâmetro escolhido no range (0,1). Quando =0 , a combinação fuzzy é igual ao produto algébrico, e quando  = 1, é igual à soma

## Slide 18
Fuzzyficação [0,1]
Inferência Fuzzy
Ponderação das classes[0,1]
Fatiamento

## Slide 19: Resultados
Mapas de susceptibilidade de cada abordagem.
Mapa do erro da abordagem Fuzzy Gama
Mapa do desvio padrão entre as abordagem numéricas
Tabela com a quantidade de eventos de movimento de massa ocorrido em cada classe, para cada mapa.

## Slide 27
Gamma 0.7-Gamma 0.6
Erro máx de 10%
Maiores erros nas declividade maiores

## Slide 30: Ocorrência de eventos
Abordagem | Classes |  |  |  | 
 | Muito alta | Alta | Media | Baixa | Muito baixa
Boleana | 1.10% | 0.37% | 69.85% | 0.00% | 28.68%
Média Ponderada | 6.99% | 29.41% | 26.10% | 9.56% | 27.94%
AHP | 6.25% | 37.50% | 20.96% | 27.94% | 7.35%
Fuzzy gamma (=0.6) | 2.94% | 19.12% | 26.47% | 13.97% | 37.50%
Fuzzy gamma (=0.63) | 5.15% | 27.94% | 20.96% | 10.66% | 35.29%
Fuzzy gamma (=0.65) | 6.62% | 29.78% | 19.49% | 13.24% | 30.88%
Fuzzy gamma (=0.7) | 12.13% | 38.24% | 12.50% | 8.09% | 29.04%
Maioria de todas as abordagens | 5.9% | 28.7% | 25.7% | 8.5% | 31.3%

## Slide 31: Conclusões
Mapas como ferramenta de planejamento e tomada de decisão
A escolha da técnica depende do tipo de dado utilizado
Dados numéricos com abordagem Fuzzy Gamma produzem mapas mais detalhados, e com uma incerteza.
A técnica AHP tem bons resultados quando utilizado um modelo apropriado.
Propor outro modelo que explore melhor a exposição das pessoas ao movimento de massa, como observado pela ocorrência de eventos em classes de baixa susceptibilidade.
Mapeamento das cicatrizes uso de modelos empíricos, e validação dos mapas.
AHP entre as classes das variáveis

## Slide 32: Referências Bibligráficas
CREPANI, E.; MEDEIROS, J. S. DE. Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados ao estudo da vulnerabilidade a movimentos de massa no município de São Sebastião-SP. SIMPÓSIO LATINOAMERICANO DE PERCEPCIÓN REMOTA (SELPER), v. 9, p. 889–898, 2000.
BISPO, P. C.; DE ALMEIDA, C. M.; DE MORISSON VALERIANO, M.; DE MEDEIROS, J. S.; CREPANI, E. Análise da suscetibilidade aos movimentos de massa em São Sebastião (SP) com o uso de métodos de inferência espacial. Geociências (São Paulo), v. 30, n. 3, p. 467–478, 2011.
MANDAL, B.; MANDAL, S. Analytical hierarchy process (AHP) based landslide susceptibility mapping of Lish river basin of eastern Darjeeling Himalaya, India. Advances in Space Research, v. 62, n. 11, p. 3114–3132, 2018.
MUÑOZ, V. A. Análise comparativa de técnicas de inferência espacial para identificação de unidades de suscetibilidade aos movimentos de massa na região de São Sebastião, São Paulo, Brasil. São José dos Campos, 2005.
EFFGEN, J. F.; MARCHIORO, E. MAPEAMENTO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A MOVIMENTOS DE MASSA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES, COM O USO DE ANÁLISE DE PROCESSOS HIERARQUIZADOS (AHP). Geosciences= Geociências, v. 36, n. 4, p. 731–742, 2017.

## Slide 33: Agradecimentos
A Dra. Cláudia Almeida, por disponibilizar o banco de dados existente e pela assistência.
Ao Dr. Márcio Valeriano, Dr. Eymar Lopes e Dr. Joao Pedro pelas dicas.
Aos professores da disciplina e aos discentes
A Msc. Renata Quevedo por compartilhar suas experiências e pesquisas.

## Slide 34: Obrigada!
Fonte: https://www.pensador.com/frase/NzkzMjkz/