## Slide 1: Estatística Espacial Análise de Padrões de Área
INPE - Divisão de Processamento de Imagens

## Slide 2: Organização
<number>
Introdução
Técnicas de ESDA
Matrizes de Proximidade Espacial
Média Espacial Móvel
Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
  Índice Global de Moran (I ) e Geary (c)
Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA)
  Índice Local de Moran (Ii )
  Os índices Gi e Gi*
Exemplos Práticos com o Sistema Spring
30/07/26

## Slide 3: Introdução
<number>
No caso da análise de padrões de áreas, a distribuição de eventos está associada a áreas (polígonos).
Objetivo de análise será determinar a existência de um padrão espacial nos valores agregados aos polígonos.
Disparidade Social
Percentual de Idosos na cidade de São Paulo.
Existe algum padrão espacial ?
Que fatores explicam essa distribuição ?
30/07/26

## Slide 4: Introdução
<number>
Distribuição da Mortalidade
por Município no Estado da Bahia
Ano - 1997
0 - 50
50 - 250
250 - 500
500 - 1000
2000 - 13000
1000 - 2000
FONTE : www.datasus.gov.br
Salvador
A forma usual de apresentação dos padrões de áreas é através de mapas temáticos.
30/07/26

## Slide 5
<number>
Mapas Cadastrais (poligonais)
  Objetos: entidades do mundo real (Ex: Estados, Municipios, Bairros, etc...)
  Atributos: valores agregados aos objetos.
Introdução
30/07/26

## Slide 6: Técnicas de ESDA (Exploratory Spatial Data Analysis)
<number>
30/07/26
ESDA: “Coleção de técnicas para descrever e visualizar distribuições espaciais, identificar situações atípicas, descobrir padrões de associação espacial, clusters e sugerir regimes espaciais ou formas de heterogeneidade espacial” (Anselin).
1- Visualização de distribuição espacial
  técnicas convencionais de visualização cartográfica, estatísticas não-espaciais.
2- Indicadores Globais de Autocorrelação
  explorar a dependência espacial, mostrando como os valores estão correlacionados no espaço.
  O conceito utilizado é o de autocorrelação espacial.
  Ex. Indicadores Globais: Moran’s I, Geary’s C
3- Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA)
Identificação de: - “Clusters”: objetos com valores de atributos semelhantes,
        - “Outliers”: objetos anômalos,
  - A presença de mais de um regime espacial.
  - Ex. Indicadores Locais: Moran (Ii), Getis e Ord (Gi e Gi*).

## Slide 7: Visualização de Padrões de Área
<number>
30/07/26
Agrupamento de Atributos
  intervalos iguais
  quantis
  estatístico
Cuidados com apresentação
  mapas coloridos podem levar a
  resultados distintos e consequen-
  temente a várias interpretações sobre os mesmos dados.
Dados de câncer de seio na Inglaterra (1985-1989), agregados por distrito de saúde.

## Slide 8: Visualização com Intervalos Iguais
<number>
30/07/26
  definidos pelos valores máximo e mínimo.
  mostram a dispersão nos dados.
  “outliers” podem mascarar diferenças.
Visualização de Padrões de Área

## Slide 9: Visualização de Padrões de Área
<number>
30/07/26
  cada agrupamento contém número igual de elementos
  conceito de ordenação
  e.g: 25% melhores e 25% piores
Visualização por Quantis

## Slide 10: Visualização de Padrões de Área
<number>
30/07/26
  dispersão em torno da média
  quebras: 1 dp, 1/2 dp
  caracteriza o comportamento da variável
Visualização por Desvios Padrão

## Slide 11: Visualização de Padrões de Área
<number>
30/07/26
Cuidados com apresentação mapas coloridos podem esconder diferenças.

## Slide 12: Visualização de Padrões de Área
<number>
30/07/26
Cuidados com apresentação mapas coloridos podem esconder diferenças.

## Slide 13: Explorando Dados de Área
<number>
30/07/26
Efeitos de Primeira Ordem
  Média Espacial Móvel
Dependência Espacial Global
  Efeitos de segunda ordem
  Indicadores: Moran’s I, Geary’s C
Dependência Espacial Local
  LISA (Local Indicators of Spatial Association)
  Indicadores: Moran Local Ii (Anselin), Gi (Getis)

## Slide 14: Matriz de Proximidade Espacial
<number>
30/07/26
Conteúdo
  Matriz (n x n) W , cujos elementos wij representa uma medida de proximidade entre Oi e Oj
Critérios:-
  wij =1, se Oi toca Oj (SPRING)
  wij = 1, se dist(Oi, Oj) < h
  wij = lij/li, onde lij é o tamanho da
  fronteira entre Oi e Oj e li é o
  perímetro de Oi
A
B
C
D
E
A B C D E
A 0 1 0 1 0
B 1 0 1 1 1
C 0 1 0 0 1
D 1 1 0 0 1
E 0 1 1 1 0

## Slide 15: Média Espacial Móvel
<number>
30/07/26
O Método de Média Espacial Móvel é uma técnica que explora o valor médio i do atributo na região de estudo (primeira ordem).
Utilizado para mostrar padrões e tendências espaciais
Seu estimador é definido como:
onde:
    Wij é a matriz de proximidade.
    yi é o valor do atributo em cada área.
    n é o número de polígonos (áreas).

## Slide 16: Média Espacial Móvel
<number>
30/07/26
No caso do método de Média Espacial Móvel considera-se também o polígono (área) em questão com os seus vizinhos.
Isto implica mudança na matriz de proximidade W, isto é, o valor zero é atribuído somente para pares de polígonos que não tenham fronteiras.
Exemplo:-
A
B
C
D
E
A B C D E
A 1 1 0 1 0
B 1 1 1 1 1
C 0 1 1 0 1
D 1 1 0 1 1
E 0 1 1 1 1

## Slide 17: Média Espacial Móvel
<number>
30/07/26
Um exemplo teórico :-
A
B
C
D
5
24
15
20
Antes
A
B
C
D
14,66
16,0
16,0
19,66
Depois

## Slide 18: Média Espacial Móvel
<number>
30/07/26
A figura abaixo ilustra um exemplo do uso do estimador de Média Espacial Móvel para o percentual de idosos (mais que 70 anos) na cidade de São Paulo. Estes dados são indicadores da grande disparidade social da cidade, com grande variação entre o centro (~8%) e a periferia (~menos 1%).
Agrupamento estatístico
Média Espacial Móvel
Efeito de
suavização

## Slide 19: Média Espacial Móvel
<number>
30/07/26
Uma outra forma didática de apresentar a Média Espacial Móvel é por meio de um gráfico de barras, em que comparamos o valor do atributo com sua média local.
Regiões onde existe disparidade entre o valor
do atributo e o valor da média local indicam
pontos de transição entre regimes espaciais.
Atributo
Média local

## Slide 20: Média Espacial Móvel
<number>
30/07/26
Mortalidade por homicídios nos
Municípios do RJ triênios: 79 - 81
90 - 92
CRUZ,O.G.,1996
Estado do Rio de Janeiro
Outro exemplo:

## Slide 21: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
Como visto anteriormente a técnica de média espacial móvel é útil quando deseja-se mostrar padrões e tendências espaciais.
Para muitos tipos de dados é importante explorar a dependência espacial,
mostrando como os valores estão correlacionados no espaço.
O conceito mais utilizado é o de autocorrelação espacial.
Resumidamente a autocorrelação espacial mede o quanto o valor obser-
vado de um atributo numa região é independente dos valores desta mes-
ma variável nas localizações vizinhas.
Uma das formas de detecção de similaridade entre áreas é através do
índice global de Moran I.

## Slide 22: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
O índice global de Moran’s I é definido como (Moran, 1950):
onde:
  n corresponde ao número de áreas,
  yi é o valor do atributo considerado na área i,
  representa o valor médio do atributo na região de estudo,
  wij são os pesos atribuídos conforme a conexão entre as áreas i e j.

## Slide 23: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
O índice global de Moran (I ): O que é necessário entender ?
Qual o significado do valor do índice global de Moran ( I ) ?
Como interpretar a equação acima ?
Qual sua siginificância ou validade estatística ? Como avaliar ?

## Slide 24: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
O significado do valor do índice global de Moran (I )
É análogo ao coeficiente de correlação convencional, porque têm em seu numerador um termo que é produto de momento.
Como um coeficiente de correlação, os valores de I também variam de:
-1 a +1, quantificando o grau de autocorrelação espacial existente.
  -1 autocorrelação espacial negativa ou inversa.
  0 significa aleatoriedade
  +1 significa autocorrelação espacial positiva ou direta.

## Slide 25: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
Interpretação da equação do índice global de Moran (I )
Consideremos o exemplo que segue:
A
B
C
D
5
24
15
20
A B C D
A 0 1 1 0
B 1 0 1 1
C 1 1 0 1
D 0 1 1 0
Matriz de Proximidade

## Slide 26: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
Dado que o índice global de Moran (I)
A equação de I pode ser simplificada quando normalizamos os atributos [N(=0 e =1)] e alteramos a matriz de proximidade W, de forma que a soma dos elementos de cada linha seja igual a 1.
A B C D
A 0 1 1 0
B 1 0 1 1
C 1 1 0 1
D 0 1 1 0
A B C D
A 0 1/2 1/2 0
B 1/3 0 1/3 1/3
C 1/3 1/3 0 1/3
D 0 1/2 1/2 0

## Slide 27: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
Voltando ao exemplo
A B C D
A 0 1/2 1/2 0
B 1/3 0 1/3 1/3
C 1/3 1/3 0 1/3
D 0 1/2 1/2 0
A
B
C
D
5
24
15
20
zA = 0,5628
zC = 1,1257
zD = -1,5479
zB = -0,1407
wij
zi zj
Mij
*
=

## Slide 28: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
A siginificância do índice de Moran (I). Como avaliar ?
Um dos aspectos mais relevantes com relação ao índice de Moran (I) é estabelecer sua validade estatística. Em outras palavras: será que os valores medidos representam correlação espacial significativa ?
Para estimar a significância de I, será preciso associar a este uma distribuição estatística, para tanto, duas abordagens são possíveis:
Teste de pseudo-significância (experimento aleatório).
Distribuição aproximada (hipótese da normalidade).

## Slide 29: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
A validade estatística do índice de Moran (I) sob o teste de pseudo-significância.
Se o índice I efetivamente medido corresponder a um “extremo” da distribuição simulada, então trata-se de evento com significância estatística.
Distribuição
simulada
extremo
extremo

## Slide 30: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
A validade estatística do índice de Moran (I) sob a distribuição
aproximada.
Para um número suficiente de sub-regiões o índice I tem uma distribuição amostral que é aproximadamente normal, dada por:
onde:
  n = número de regiões,
0
Normal Padrão
1,96
-1,96
95%
Índice Moran Normalizado

## Slide 31: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
Um outro indicador global de autocorrelação espacial Geary (c), é definido como (Geary, 1954):
Os termos da equação acima seguem as definições de Moran’s I.
O indicador Geary (c) normalmente assume valores entre 0 a 3.
  c =0, indica autocorrelação espacial positiva ou direta,
  c =1, não há autocorrelação (aleatoriedade).
  c >1, autocorrelação espacial negativa ou inversa.

## Slide 32: Mortalidade por Homicídios - Municípios do SUDESTE
<number>
30/07/26
Km.
0
100
200
S
São Paulo
Minas Gerais
Espírito
Santo
Rio de Janeiro
N
L
O
LEGENDA
classes (n de municípios)
0,95
a
1,906
(28)
1,906
a
2,862
(209)
2,862
a
3,818
(460)
3,818
a
4,774
(223)
4,774
a
5,73
(64)
0
óbitos
(448)
Capitais
Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
Fonte: Carvalho, M. S., 1998.
FIOCRUZ - RJ

## Slide 33: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
ES
0
100
200
300
400
500
600
MG
RJ
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
SP
0
100
200
300
400
500
600
distância
auto-correlação
Computando Moran (I) para intervalos de distância. Os correlogramas resul- tantes, ilustram a autocorrelação espacial em função da distância.
Fonte: Carvalho, M. S., 1998.
FIOCRUZ - RJ

## Slide 34: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
Uma maneira adicional de visualizar o índice de Moran proposta por Anselin (1996), é através do Diagrama de Espalhamento de Moran
Este diagrama relata espacialmente o relacionamento entre os valores do vetor de desvios Z ( ) e os valores das médias locais WZ, indicando diferentes regimes espaciais presentes nos dados.
I é equivalente a tg 
0
0
z
WZ

Reta de regressão de WZ em Z
Q3
Q2
Q1
Q4
Nesta formulação, I equivale ao
coeficiente de regressão linear, ou
seja a inclinação da reta de regressão.

## Slide 35: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
Interpretação do Diagrama de Espalhamento de Moran
0
0
z
WZ

Q3
Q2
Q1
Q4
Q1 (val. [+], médias [+]) e Q2 (val. [-], médias [-])
Indicam pontos de associação espacial positiva, no sentido que uma localização possui vizinhos com valores semelhantes.
Q3 (val. [+], médias [-]) e Q4 (val. [-], médias [+])
Indicam pontos de associação espacial negativa, no sentido que uma localização possui vizinhos com valores distintos.
Nota:- os pontos localizados em Q3 e Q4 podem ser vistos como extremos, tanto por estar afastados da reta de regres- são linear, como por indicar regiões que não seguem o mes-mo processo de dependência espacial das demais observa-
ções. Estes pontos marcam regiões de transição entre regi- mes espaciais distintos.

## Slide 36: Indicadores Globais de Autocorrelação Espacial
<number>
30/07/26
O Diagrama de Espalhamento de Moran pode ser apresentado na forma de um mapa coroplético bidimensional, no qual cada polígono é apresentado indicando-se seu quadrante no diagrama de espalhamento.
0
0
z
WZ

Q3 = HL
Q2= LL
Q1= HH
Q4 = LH
São Paulo
Atributo considerado
percentagem de idosos

## Slide 37: Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA)
<number>
30/07/26
Como vimos anteriormente o estimador de autocorrelação espacial, Moran (I), fornece um valor único como medida da associação espacial.
Por outro lado, muitas vezes é necessário examinar padrões numa escala local.
Neste caso, é preciso utilizar indicadores locais de associação espacial que possam ser associados a diferentes localizações de uma variável distribuída espacialmente.
A utilização destes indicadores em conjunto com os indicadores globais, refinam nosso conhecimento sobre o processos que dão origem a dependência espacial.

## Slide 38: Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA)
<number>
30/07/26
Os indicadores locais de associação espacial, produzem um valor específico para cada objeto.
Isto acarreta a identificação de:
  “Clusters”: objetos com valores de atributos semelhantes,
  “Outliers”: objetos anômalos,
  A presença de mais de um regime espacial.
Segundo Anselin (1995), um indicador local de associação espacial (LISA) tem que atender a dois objetivos:
  Permitir a identificação de padrões de associação espacial significativos;
  Ser uma decomposição do índice global de associação espacial.

## Slide 39: Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA)
<number>
30/07/26
Getis e Ord (1995) propõem duas famílias de indicadores locais:
  Os indicadores locais Ii de Moran (Anselin, 1996)
  Os indicadores locais Gi e Gi * (Getis e Ord, 1992)
O indicador local de Moran Ii é assim definido:
Ii > 0 “clusters” de valores similares (altos ou baixos).
Ii < 0 “clusters” de valores distintos (Ex: uma localização
com valores altos rodeada por uma vizinhança de
valores baixos).
Normalizando as variáveis e a matriz o indicador reduz-se a:

## Slide 40: Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA)
<number>
30/07/26
De forma similiar aos indicadores globais, a significância do índice local de Moran (Ii) deve ser avaliado, utilizando hipótese de normalidade ou simulação de distribuição por permutação aleatória nos valores dos atributos (Anselin, 1995).
Uma vez determinada a significância estatística de Moran (Ii) é muito útil gerar um mapa indicando as regiões que apresentam correlação local significativamente diferente do resto dos dados.
Este mapa é denominado por Anselin (1995) de “LISA MAP”.
Na geração do LISA MAP, os índices locais Ii são classificados como:
  não significantes
  com confiância de 95% (1,96), 99% (2,54) e 99,9% (3,2).

## Slide 41: Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA)
<number>
30/07/26
O LISA MAPA ilustrado na figura abaixo, apresenta a distribuição dos valores de correlação local para o percentual de idosos dos bairros de SP.
Nota: este resultado, indica claramente
uma forte polarização centro-periferia
indicando a presença de “bolsões”.
não significantes ----------------> 0
p = 0.05 [95% (1,96)] -------> 1
p = 0.01 [99% (2,54)] -------> 2
p = 0.001 [99,9% (3,2)] -------> 3
% I d o s o s
SPRING

## Slide 42: Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA)
<number>
30/07/26
Uma outra forma de análise é através do mapa denominado “Moran Map” (Anselin, 1999). Neste caso, os índices locais Ii são associados ao diagra-ma de espalhamento de Moran.
não significantes -------------> 0
Q1 [HH] -----------------------> 1
Q2 [LL] -----------------------> 2
% I d o s o s
Nota: este resultado apresenta somente as regiões para os quais os valores de Ii ,foram considerados significantes (com intervalo >95%).
SPRING
1
2
4
3

## Slide 43: Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA)
<number>
30/07/26
Os indicadores locais Gi e Gi * (Getis e Ord, 1992):
onde:
  wij valor na matriz de proximidade para região i com a região j em função da distância.
  xi e xj são os valores dos atributos considerados nas áreas i e j.
  d é distância entre pontos
  n o número de áreas (polígonos)
NOTA: a estatística Gi, inclui no numerador a soma dos valores de todos vizinhos dentro de uma distância d do ponto considerado. Gi * difere de Gi por incluir a localização visitada.

## Slide 44: AULA PRÁTICA NO SISTEMA SPRING
<number>
30/07/26
Bancos de Dados:
  England: Dados de câncer de seio na Inglaterra (1985-1989),
  agregados por distrito de saúde.
  São Paulo: o percentual de idosos (mais que 70 anos) na cidade de
  São Paulo, agregados por bairros.
  OBS: Utilizar o roteiro prático.