## Slide 1: Mapeamento de áreas de suscetibilidade a movimentos de massa com uso de Modelo Aditivo Generalizado
Camile Söthe

## Slide 2
Mapas de suscetibilidade:
  probabilidade espacial de ocorrência de determinado evento
Introdução
Movimentos de massa
Modelos estatísticos
Fatores condicionantes
GLM
GAM
Notes: i) a possível presença de um relacionamento não linear entre as variáveis; ii) a necessidade de lidar com a autocorrelação espacial do fenômeno investigado.

## Slide 3: Objetivo
Analisar fatores condicionantes à ocorrência de movimentos de massa empregando um Modelo Aditivo Generalizado (GAM) espacial;
Elaborar um mapa de suscetibilidade indicando locais com maior probabilidade de ocorrência desses eventos.

## Slide 4: Área de estudo
Bacia Hidrográfica de Luís Alves- SC (592 km²)

## Slide 5
Inventário das cicatrizes + pontos aleatórios (variável resposta)
Fatores condicionantes (variáveis explicativas)
Banco de dados espacial
Seleção das variáveis- GLM
Aplicação do GAM espacial
Avaliação do modelo
Geração do mapa de suscetibilidade espacial
Dados de entrada
Procedimentos
Resultado
Material e Métodos

## Slide 6: Variável resposta
472 cicatrizes de mov. de massa levantamento de campo + fotointerpretação
Material e Métodos
Centroide
Luiz e Gerente (2014)

## Slide 7: Variável resposta: binária
Material e Métodos
Movimentos de massa
Ausência de mov. de massa

## Slide 8: Variáveis explicativas
Cinco variáveis geomorfométricas;
Mapeamento de solos;
Distâncias euclidianas das estradas e dos cursos d’água.
Material e Métodos

## Slide 9: Variáveis explicativas
Variáveis geomorfométricas Elevação (m)
Material e Métodos
TOPODATA

## Slide 10: Variáveis explicativas
Variáveis geomorfométricas Declividade (%)
Material e Métodos
TOPODATA

## Slide 11: Variáveis explicativas
Variáveis geomorfométricas Orientação de vertentes (º)
Material e Métodos
TOPODATA

## Slide 12: Variáveis explicativas
Variáveis geomorfométricas Curvatura (º/m)
Material e Métodos
TOPODATA

## Slide 13: Variáveis explicativas
Distância das estradas (m)
Material e Métodos
Open Street Map

## Slide 14: Variáveis explicativas
Distância dos cursos d’água (m)
Material e Métodos
Engemap (2012)

## Slide 15: Variáveis explicativas
Tipo de solo
Material e Métodos
Embrapa Solos (2004)

## Slide 16: Construção do Banco de Dados
Variáveis geomorfométricas:
Material e Métodos
Amostras
Dados geomorfométricos
GeoDMA Extração dos atributos

## Slide 17: Construção do Banco de Dados
Distâncias (curso d’água e estradas)
Material e Métodos

## Slide 18: Construção do Banco de Dados
Tipo de solo
Material e Métodos
Intersect

## Slide 19: Construção do Banco de Dados
Tipo de solo pesos
  Literatura (Embrapa Solos, 2004 e Marinho, 2014)
  Densidade de cicatrizes por km²
  Relevo
Material e Métodos
Tipo de solo | Sub-tipo* | Densidade de cicatrizes por km² | Relevo | Peso
Solos litólicos | Ra2 | 3,2 | Montanhoso | 0,9
Cambissolo | Ca32 | 1,22 | Montanhoso | 0,8
Podzólico Vermelho-Amarelo | PVa13 | 0,56 | Forte ondulado | 0,6
Podzólico Vermelho-Amarelo | PVa12 | 0,29 | Ondulado | 0,5
Glei Pouco Húmico Distrófico | HGPd1 | 0,06 | Plano | 0,2
Podzólico Vermelho-Amarelo | PVa8 | 0 | Ondulado | 0,1
Glei Pouco Húmico Distrófico | HGPd8 | 0 | Plano | 0,1
Podzólico Vermelho-Amarelo | PVa1 | 0 | Ondulado | 0,1

## Slide 20: Seleção das variáveis
GLM cada variável testada separadamente
Material e Métodos
Nível de significância de 5%
teste Z e qui-quadrado
Probabilidade de ocorrência da var resposta
Variável explicativa
Efeitos da variável explicativa
Intercepto
Logit

## Slide 21: GAM espacial
Medida e estimativa da suscetibilidade
Material e Métodos
efeito espacial aditivo função de suavização de s
Nível de significância de 5%
teste Z e qui-quadrado

## Slide 22: GAM espacial
Teste global da variação espacial da suscetibilidade e a identificação dos locais com alta e baixa suscetibilidade:
Material e Métodos
Modelo gerado a partir das observações
Simulações de Monte Carlo
Superfície de suscetibilidade estimada
Baixa suscetibilidade: 2,5%
Alta suscetibilidade: 97,5%
Contornos de tolerância

## Slide 23: GAM espacial
Avaliação do modelo
  Pseudo-R² (McFadden’s) indicativo de qualidade: 0,2 a 0,4  excelente ajuste.
  Teste de Hosmer e Lemeshow compara observações preditas e observadas.
  ROC  AUC
Material e Métodos
Excelente | AUC>0,9
Bom | 0,8> AUC> 0,9
Razoável | 0,7>AUC>0,8
Pobre | 0,6>AUC>0,7
Falho | AUC<0,6
BD validação
Swets, 1988
Notes: McFadden’s-R²: Apesar de ele também variar de 0 a 1, como o R² da Regressão Linear, ele não pode ser interpretado como taxa de variação na probabilidade de ocorrer o evento por unidade de variável independente. Serve apenas como um indicativo da qualidade das predições, quando comparado a um outro que ignore as variáveis independentes.
Teste de Hosmer e Lemeshow: Caso houverem diferenças significativas, então o modelo não representa a realidade de forma satisfatória, ou seja, não seria capaz de produzir estimativas e classificações muito confiáveis.
O AUROC toma valores entre 0 e 1, onde um valor de 0,5 representa um ajuste ao acaso entre as previsões e as observações, e um valor de 1 representa a discriminação perfeita.

## Slide 24: Resultados e Discussão
Variável | Pr(>¦z¦) | Pr (>Qui-quadrado)
Elevação | <2e-16 *** | <2,2e-16 ***
Declividade | <2e-16 *** | <2,2e-16 ***
Orientação de vertentes | 0,0159 * | 0,01558 *
Curvatura vertical | 0,0574 | 0,03666 *
Curvatura horizontal | 0,459 | 0,4582
Distância estradas | 0,433 | 0,4321
Distância cursos d’água | 3,71e-06 *** | 6,543e-07 ***
Tipo de solo | <2e-16 *** | < 2,2e-16 ***
Significância: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Função GLM gerado para cada variável explicativa separadamente.

## Slide 25: Resultados e Discussão
Coeficientes paramétricos |  |  |  | 
 | Estimativa | Erro padrão | Valor z | Pr(>¦z¦)
intersecção | -5,3955 | 0,4306 | -12,53 | <2e-16 ***
solo | 7,6923 | 0,6115 | 12,58 | <2e-16 ***
Significância aproximada dos termos suavizados |  |  |  | 
 | edf | Ref.df | Qui-sq | Valor-p
s(declividade) | 3,339 | 3,339 | 47,846 | 3,89e-10 ***
s(dist_hidro) | 5,637 | 5,637 | 43,561 | 6,01e-08 ***
s(elevacao) | 7,107 | 7,107 | 33,056 | 2,84e-05 ***
s(orientacao) | 1,000 | 1,000 | 4,553 | 0,0329 *
Resultados estatísticos do GAM

## Slide 26: Probabilidade da ocorrência de movimentos de massa de acordo com a variável explicativa analisada
Resultados e Discussão

## Slide 27: Avaliação do modelo GAM
McFadden’s R² | Hosmer e Lemeshow | 
 | Qui-quadrado | ρ-valor
0,5 | 2,83 | 0,94
Resultados e Discussão
Observados x Estimados Não diferem significativamente

## Slide 28: Avaliação do modelo GAM
Resultados e Discussão
AUC= 0,86

## Slide 29: Mapa da suscetibilidade espacial
Resultados e Discussão

## Slide 30: Conclusão
Movimentos de massa
  fatores condicionantes ambientais: declividade, elevação, distância aos cursos d’água, orientação das vertentes e tipo de solo.
  relacionamento não linear entre as variáveis.
GAM espacial: excelente capacidade de predição e bom ajuste (AUC: 0,86).

## Slide 31: Conclusão
Espacialização das áreas vulneráveis planejamento do uso da terra.
Modelo simplificação da realidade.
  Mapas de incerteza.

## Slide 32: Obrigada

## Slide 33: Referências usadas na apresentação
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Solos de Santa Catarina. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 46. ISSN 1678-0892, 2004.
ENGEMAP Geoinformação. Relatório de produção final - edital de concorrência pública n. 0010/2009. Florianópolis SC, 218 p., 2012.
Luiz, E. L.; Gerente, J. Diferentes métodos de cálculo de área de acumulação de fluxo para aplicação em um modelo de predição de zonas de saturação na paisagem. Relatório de Pesquisa, 2014.
Marinho, R. Estimativa de áreas com potencial de deslizamento de terra na região do Morro do Baú, Santa Catarina, através do modelo de relação de frequência e SIG. Revista Geonorte, Edição Especial 4, v.10, n.1, p.136-140, 2014.
Swets, J. Measuring the accuracy of diagnostic systems. Science, 240, p. 1285–1293, 1988.