## Slide 1: Medidas de Incertezas aplicadas em modelos hidrológicos chuva –vazão SCS – atributo Curve Number
Nome: Barbara Hass
Disciplina Análise Espacial

## Slide 2: Sumário
Introdução
Objetivos
Modelo Hidrológico SCS
Materiais e Métodos
Radar meteorológico
Resultados e discussões
Conclusões

## Slide 3: Introdução
Urbanização
Enchentes e inundações
Disponibilidade de dados
Modelo Hidrológico
Radar meteorológico
Medidas de incerteza
22 de outubro de 2013, São Carlos/SP

## Slide 4: Objetivos
Mediante essas considerações, o objetivo deste estudo consistiu na análise espaço temporal da precipitação ocorrida na Bacia Hidrográfica do Rio Monjolinho, no município de São Carlos-SP no dia 22 de outubro de 2013 registrada por radar meteorológico.
Nesse estudo, será considerado a inferência do atributo numérico CN (Curve Number), sendo exploradas medidas de incerteza definidas a partir da média e do desvio padrão. A informação de incerteza é útil para se avaliar a qualidade do modelo assumido para um determinado atributo, nesse caso está relacionado com os valores de Curve Number adotados e sua influência no resultado do cálculo final da chuva efetiva para a bacia, dentro do Modelo Hidrológico SCS.

## Slide 5
Hidrograma
Exportar excel
Polígonos Isócronos
Mapa de altura do Escoamento
P = radar
Potencial máximo de retenção do solo
Mapa CN
Mapa CN + correção declividade
Mapa do solo
Uso e ocupação do solo
Dissolver polígonos
Mapa de Tempo de Concentração
Duração de fluxo
Peso: precipitação do radar
Mapa de Direção do Escoamento
Mapa de Declividade
Mapa de rugosidade do solo
DEM SRTM
Profundidade x Área (Volume de escoamento)
Mapa do Volume de Escoamento
Chuva efetiva
Modelo Hidrológico SCS
Desenvolvido nos EUA, anos 50-70

## Slide 6: Modelo Hidrológico SCS – 4 partes
O modelo hidrológico SCS baseia-se no conceito de que a lâmina de escoamento superficial produzida em um dado evento é uma função da altura total da lâmina precipitada e de um parâmetro Curve Number “CN”, que representa as perdas que ocorrem, principalmente, devido à infiltração, à interceptação vegetal e à retenção em depressões do terreno.
1° Retenção máxima S da bacia
Representa a maior diferença possível entre a chuva e o escoamento superficial quando a precipitação tende ao infinito
Leva em consideração a profundidade, a textura, o gradiente textural, a porosidade dos solos e a atividade da argila Lombardi et al., (1989).
?

## Slide 7
Grupos hidrológicos e suas características | 
A | Solos arenosos, profundos e bem drenados
B | Solos arenosos com pouca argila e solo orgânico.
C | Solos mais argilosos que aqueles do grupo B, com baixa permeabilidade.
D | Solos com argilas pesadas, muito impermeáveis.
Classificação dos grupos hidrológicos e suas características.

## Slide 8
O potencial de retenção do solo depende do tipo de solo e de suas condições de uso e ocupação. O parâmetro CN (Curve Number) faz essa associação. O CN tem valor variável de 1 a 100, sendo que altos valores representam baixo potencial de retenção, e consequentemente maior transformação de chuva em vazão.

## Slide 9: 2° A aplicação do Curve Number leva em conta a condição média de umidade antecedente do solo, chamada de AMC (Antecedent Moisture Condition)
AMC 1 – Situação em que os solos estão secos. Tucci (2002) sugere que para a superfície atingir esta condição, a precipitação acumulada dos cinco dias anteriores deve ser menor que 36 mm;
AMC 2 – Situação média em que os solos correspondem à umidade de capacidade de campo;
AMC 3 – Situação em que ocorreram precipitações consideráveis nos últimos cinco dias e o solo encontra-se saturado. Nesta condição, a precipitação acumulada nos cinco dias anteriores deve ser maior que 53 mm, segundo Tucci (2002).
Os valores de CN encontrados nas tabelas do SCS correspondem ao valor para a situação média, AMC 2 (CN2). As correções para as situações 1(CN1) e 3 (CN3) são calculadas em função do valor de CN2 por (ARNOLD e WILLIAMS, 1995):
Ajuste!

## Slide 10: 3° Ajuste nos valores de CN
Os valores de CN encontrados nas tabelas do SCS correspondem ao valor para a situação média, AMC 2 (CN2). As correções para as situações 1(CN1) e 3 (CN3) são calculadas em função do valor de CN2 por (ARNOLD e WILLIAMS, 1995):
***Os valores tabelados de CN2 são estabelecidos para uma bacia com declividade média de 5%. Arnold e Williams (1995) propõem um ajuste deste valor para outras declividades por meio da equação:
onde, Dec é a declividade média da bacia.
Após o cálculo de CN2S, as correções de CN1 e CN3 pelas equações acima devem ser feitas substituindo-se o valor de CN2 por CN2S.

## Slide 11: 4° Chuva Efetiva
Definidos e corrigidos os valores de Curva Número para as três condições AMC, calcula-se o fator de retenção S. De posse de S, a porção de chuva transformada em escoamento superficial (Chuva efetiva) é definida pela relação:
onde, 𝑃 ≥ 0.2𝑆
Q = Volume de escoamento
P = Precipitação (mm)
S = Retenção máxima pelo solo
Os cálculos permitem encontrar os valores para o volume de escoamento em função da capacidade de retenção do solo. As perdas iniciais por retenção na bacia apresentam 20% do valor total do armazenamento potencial no solo.

## Slide 12: Materiais e Métodos
O presente trabalho foi realizado em três etapas:
Caracterização da área de estudo e delimitação da bacia;
Banco de Dados;
Radar;
Mapas Temáticos;
Análise do Comportamento da precipitação;
Medidas de Incerteza.

## Slide 13: Área de estudo
Bacia do Rio Monjolinho
São Carlos-SP
Área total de 71,3 Km²
Bacia Urbanizada

## Slide 14: Radar meteorológico
Radar Unesp Bauru – 150 km de São Carlos (raio 240km);
O sistema de radar Doppler de Bauru utiliza, para a análise da estrutura horizontal da chuva, o produto denominado CAPPI – 3,5km;
Amostragem ocorre a cada 7,5 minutos
Precipitação 22/10/2013 – 2h30 de duração
Marshall e Palmer (1948) “mais famosa”
(dBZ para mm/h) – Matlab
Conversão para ASCII (GIS)

## Slide 15
Dados CAPPI - 7,5 min
dBZ----mm/h
Marshall-Palmer
Convertendo para ASCII
Espacialização da precipitação

## Slide 17: Medidas de Incerteza
Uma das maneiras de melhorar os resultados de um experimento, é repeti-lo a fim de recolher mais dados. Para esse estudo, foram realizadas 100 repetições de valores aleatórios para CN (Simulação Monte Carlo).
Qméd= , onde n=número de repetições
Assumindo que só tenhamos erros de origem aleatória, o valor que se aproxima mais do valor real do mensurando, ou o melhor valor, é a média. Também podemos medir a dispersão dos resultados ao redor da média. É comum se utilizar o parâmetro chamado de variância amostral.
Q desvpad=
Entretanto, utiliza-se o desvio padrão para representar o quão dispersas estão as medidas. Por isso, a incerteza da medida sempre estará relacionada ao desvio padrão. Assim, foram gerados mapas de incerteza da média da chuva efetiva e do desvio padrão.

## Slide 18
Tipo de cobertura do solo | Grupo A | Grupo B | Grupo C
Pastagem | 46-54 | 67- 69 | ------
Infraestrutura Urbana | 81-92 | 93-95 | ------
Natural | 32-36 | 55-60 | 68-73
Corpos Hídricos | 93- 98 | 98 | 98
Agricultura | 56-61 | 65-70 | -----
Solo Exposto | 70-74 | 78-83 | -----
O dado de precipitação inserido nessa equação foi o acumulado pelo radar meteorológico do IPMet.
Valores inferidos de CN para cada tipo de solo classificado e seu respectivo grupo hidrológico. Fonte: adaptado de Bielenki e Barbassa (2012).

## Slide 19
Q1 + Q2 +Q3.... Q100
Chuva efetiva

## Slide 20
Resultados e Discussões

## Slide 21
Chart: Comportamento da precipitação (22/10/2013)
| 0.65182870370370372 | 0.65704861111111112 | 0.66224537037037035 | 0.66746527777777775 | 0.67265046296296294 | 0.67787037037037035 | 0.68306712962962957 | 0.68828703703703698 | 0.6934837962962962 | 0.69871527777777775 | 0.70391203703703698 | 0.70912037037037035 | 0.71431712962962957 | 0.71953703703703698 | 0.72474537037037035 | 0.72995370370370372 | 0.73515046296296294 | 0.74037037037037035 | 0.74557870370370372 | 0.75079861111111112 | 0.7559837962962962
Ponto 1 | 0 | 0 | 0.35606 | 5.0602 | 8.9033 | 9.5002 | 10.0437 | 10.2263 | 10.1843 | 9.491 | 8.9189 | 8.1385 | 7.7593 | 6.3058 | 2.874 | 1.7853 | 1.72 | 2.0055 | 1.0478 | 0 | 0
Ponto 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3487 | 8.0119 | 8.9821 | 9.8118 | 10.0207 | 10.0188 | 9.5978 | 8.9284 | 8.4067 | 7.2677 | 5.6106 | 2.7493 | 1.2474 | 0 | 0.55778 | 0.37423 | 0 | 0
Ponto 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4988 | 7.9411 | 8.5191 | 9.3202 | 9.9541 | 10.0813 | 9.9981 | 9.7899 | 8.8421 | 8.0609 | 6.6455 | 5.1661 | 3.3301 | 2.3374 | 3.12 | 1.0156 | 0 | 0
Ponto 4 | 0 | 0 | 0.74093 | 5.721 | 9.2341 | 9.6816 | 9.5795 | 9.7798 | 9.9061 | 9.8636 | 9.7073 | 8.9384 | 8.2271 | 7.7039 | 6.8683 | 6.2602 | 5.7925 | 5.716 | 2.8368 | 0.31264 | 0
Ponto 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86022 | 2.3113 | 7.7383 | 8.8997 | 8.6932 | 9.4006 | 9.6897 | 9.485 | 9.6608 | 9.1358 | 8.5787 | 8.1148 | 7.0186 | 5.783 | 3.6929 | 0.62516 | 0 | 0
Ponto 6 | 0 | 1.666 | 0 | 3.641 | 5.8446 | 8.6177 | 9.0788 | 9.109 | 9.4404 | 9.3799 | 8.7857 | 7.8627 | 6.7004 | 5.4885 | 4.4791 | 3.2463 | 1.4145 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponto 7 | 0 | 0.30043 | 0 | 1.6322 | 5.2429 | 7.6651 | 9.5013 | 9.5603 | 9.9059 | 9.8459 | 9.3363 | 8.4707 | 7.5236 | 5.9143 | 3.9814 | 2.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Precipitação bem distribuída pela bacia

## Slide 22
Declividade baixa/média

## Slide 23
60,85%
60,85%
39,03%

## Slide 24
43,15%
18,94%

## Slide 25
Exemplo de mapa CN

## Slide 26
Precipitação radar
O evento de precipitação se concentrou grande parte no limite inferior da bacia, próxima ao exutório. A precipitação foi diminuindo gradativamente, mas na região central da bacia pode-se observar com clareza o gradiente da distribuição da precipitação sobre a bacia.

## Slide 27
Nas análises do mapas de incerteza da chuva efetiva média e do desvio padrão observou-se que regiões espaciais com maior variabilidade do atributo CN são as candidatas mais fortes a apresentarem informação de incerteza mais alta (regiões mais brancas nos mapas de incerteza).
Essas áreas coincidiram com as regiões que registraram precipitação mais concentradas e que apresentam o uso “área urbana” predominante, solo grupo A.

## Slide 28: Conclusões
Os conceitos, os resultados e as análises apresentados neste trabalho mostram que as metodologias de inferência são opções interessantes para modelagem de atributos espaciais.
O trabalho mostrou que essas metodologias se aplicam a atributos numéricos e também, que elas possibilitam a associação de informação de incertezas relacionadas com as inferências.
As áreas que apresentaram maiores incertezas coincidiram com as regiões que registraram maior taxa de precipitação e que apresentam o uso área urbana predominante num solo bem drenado. A impermeabilização do solo nesse caso, pode ser um dos fatores que influenciaram esse resultado e a maior variabilidade de CN para esse uso.

## Slide 29: Referências
ARNOLD, J.G.; WILLIAMS, J.R. SWRRB -- A watershed scale model for soil and water resources management. In: SINGH, V. P. (Ed.) Computer Models of Watershed Hydrology. Highlands Ranch, CO: Water Resources, 1995.
BIELENKI JUNIOR, C.; BARBASSA, A. P. Geoprocessamento e recursos hídricos: aplicações práticas – São Carlos: EDUFSCAR, 2012.
SARTORI, A; GENOVEZ, A. M; LOMBARDI NETO, F. Classificação hidrológica de solos brasileiros para a estimativa da chuva excedente com o método do Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos parte II: Aplicação. Revista Brasileira de Recursos Hídricos – RBRH. Vol. 10, n4, p. 05-18. Dezembro, 2005.
SOIL CONSERVATION SERVICE (SCS). National Engineering Handbook: Section 4, Hydrology. 1972.

## Slide 30
Obrigada!!!!!