## Slide 1: REGIONALIZAÇÃO DO AMBIENTE PELÁGICO BRASILEIRO - UM SUBSÍDIO PARA O PLANEJAMENTO DE ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS
SER 301 - Análise Espacial de Dados Geográficos
Andréa de Lima Oliveira
14/11/2018

## Slide 2
Introdução
Metodologia
  Área de Estudo
  Método Hierárquico com restrições espaciais
  Preparação dos dados
Resultados
Discussão
Conclusão

## Slide 3: Introdução
LONGHURST (1998)
Notes: A regionalização do ambiente pelágio mais difundida e utilizada é a elaborada por Longhurst. Que embora seja estática cobre todas as áreas pelágicas do globo terrestre.

## Slide 4
SARACENO et al. (2006)
Introdução
KAVANAUGH et al. (2014)
Notes: Novas formas de regionalização têm sido propostas incluindo regionalizações que considerem a variabilidade temporal dos parâmetros.

## Slide 5: Introdução
KRUG et al.(2017)
Principais métodos utilizados para a regionalização do oceano.
A maioria dos métodos não supervisionado não leva em consideração a componente espacial para os agrupamentos, se baseando primordialmente no espaço de atributos.

## Slide 6: Introdução
SACARENO et a.(2006) e KAVANAUGH et al. (2014) usam o método SOM probabilístico que considera uma curva de distribuição gaussiana em cada elemento, que acaba impondo um peso maior para elementos mais próximos
ANOUAR et al. (1998)
Notes: Com poucas exceções, como SACARENO e KAVANAUGH que usam o método SOM probabilístico que considera uma curva de distribuição gaussiana em cada elemento, que acaba impondo um peso mairo para elementos mais próximos.

## Slide 7: Introdução
No algoritmo proposto por CHAVENT et al. (2017), o método similar ao Ward para o agrupamento hierárquico tem como entrada duas matrizes de dissimilaridades, uma com as dissimilaridades no espaço de atributos e outra com as distâncias espaciais — que também pode ser a matriz de vizinhança — juntamente com um parâmetro de ponderação entre essas duas matrizes ().
Notes: O método usado no presente trabalho, porém será o método proposto por Chavent, que na verdade é uma adaptação do método de agrupamento hierárquico, com restrições espaciais. O método será explicado em mais detalhes na próxima parte.

## Slide 8
Introdução
Metodologia
  Área de Estudo
  Método Hierárquico com restrições espaciais
  Preparação dos dados
Resultados
Discussão
Conclusão

## Slide 9
https://www.protectedplanet.net/country/BR
Notes: A área de estudo que será classificada. Destacando aqui a Zona Economica Exclusiva. E as áreas marinhas protegidas brasileiras.

## Slide 10
Silveira et al. (2009)
Notes: . Representação esquemática da circulação do Oceano Atlântico Sul integrada nos primeiros 500 m. As abreviações constantes se referem a: Corrente Sul Equatorial em seus ramo sul (CSEs), ramo central (CSEc), ramo norte (CSEn); Contracorrente Sul Equatorial (CCSE), Subcorrente Sul Equatorial (SSE) e Subcorrente Equatorial (SE). A isóbata de 200 m está assinalada em vermelho.

## Slide 11
Introdução
Metodologia
  Área de Estudo
  Método Hierárquico com restrições espaciais
  Preparação dos dados
Resultados
Discussão
Conclusão

## Slide 12: Metodologia
Método de Agrupamento Hierárquico com restrições espaciais CHAVENT et al.(2017)
É uma adaptação do Ward-like hierarchical clustering que se baseia na pseudo-inércia dos agrupamentos ao invés de considerar os erros quadrados

## Slide 13: Metodologia
O observações e .
é o peso da iésima observação
é a matriz de dissimilaridade de dimensão , e é a dissimilaridade entre a observação e
é o peso de
Pseudo-inércia
Notes: Quanto menor é a pseudo-inércia , mais homogênea são as observações pertencentes ao grupo .
Quanto menor é a pseudo-inércia 𝐼(𝐶_𝑘 ), mais homogênea são as observações pertencentes ao grupo 𝐶_𝑘.

## Slide 14: Metodologia
A pseudo-inércia da partição , sendo k o número de grupos, é dada por:
Quanto menor é , i.e. pseudo-inércia da partição, mais homogênea é a partição nos k grupos.

## Slide 15: Metodologia
é o parâmetro de ponderação (0 a 1)
é a matriz de dissimilaridade do espaço de atributos
é a matriz de dissimilaridade de espacial (CHAVENT et al., 2017)
Notes: Pseudo-inercia com restrições espaciais... Tendo em vista a importância de alfa, como se faz sua escolha?

## Slide 16: Metodolofia
Como escolher o valor de alfa, de forma a obter uma contiguidade desejada degradando o mínimo possível a matriz de dissimilaridade dos atributos?

## Slide 17: Metodologia
No caso, o valor de e são constante, e e vão variar de acordo com o valor de .
Inércia total explicada para matriz de dissimilaridade de atributos
Inércia total explicada para matriz da componente espacial (distâncias ou vizinhança)
Notes: Chavent sugere oo uso da proporção da inércia total explicada pela partição em k grupos
Chavent sugere oo uso da proporção da inércia total explicada pela partição 𝑃_𝑘^𝛼 em k grupos

## Slide 18
Notes: Exemplo de um gráfico para a escolha de alfa...

## Slide 19
Introdução
Metodologia
  Área de Estudo
  Método Hierárquico com restrições espaciais
  Preparação dos dados
Resultados
Discussão
Conclusão

## Slide 20: Metodologia
Parâmetros | Fonte | Resolução Espacial | Unidade de medida
Temperatura Superficial (SST) | MODIS | 4 km | °C
Clorofila-a (Chla) | MODIS | 4 km | mg m-3
Radiação Fotossintéticamente Ativa (PAR) | MODIS | 4 km | Einsten m-2 dia-1
Profundidade (Prof) | GEBCO | 1 arc minuto | m
Altura da camada superficial (ACS) | Modelo MERRA | 0.5 x 0.625° | m
Foram obtidas as médias sazonais dos parâmetros (2002-2017) e reamostrados para uma grade de 50 x 62 km
Todos os parâmetros foram padronizados, subtraindo-se a média e dividindo-se pelo desvio padrão do conjunto de valores do parâmetro.
Áreas mais rasas do que 50m foram removidas da classificação.

## Slide 21: TSM (°C)

## Slide 22: Chloa (mg m-3)

## Slide 23: PAR (Einsten m-2dia-1)

## Slide 24: Altura média do mar (m)

## Slide 25
Profundidade (m)

## Slide 27
Introdução
Metodologia
  Área de Estudo
  Método Hierárquico com restrições espaciais
  Preparação dos dados
Resultados
Discussão
Conclusão

## Slide 28: Verão

## Slide 29: Outono

## Slide 30: Inverno

## Slide 31: Primavera

## Slide 32: Verão

## Slide 33: Verão
Grupos | PAR (Einsten m-2 dia-1) |  | ACS (m) |  | Chla (mg m-3) |  | Sst (°C) |  | Prof (m) | 
 | Média | DP | Média | DP | Média | DP | Média | DP | Média | DP
1 | 42.14 | 1.00 | 66.66 | 0.26 | 0.18 | 0.04 | 26.29 | 0.91 | -3578.88 | 1280.56
2 | 49.90 | 3.33 | 64.60 | 1.22 | 0.32 | 0.25 | 19.35 | 5.09 | -4306.60 | 1332.39
3 | 38.97 | 1.86 | 61.64 | 0.27 | 0.47 | 0.06 | 5.79 | 0.99 | -3500.00 | 1414.21
4 | 51.14 | 5.35 | 63.26 | 0.90 | 1.50 | 0.24 | 12.13 | 3.97 | -134.00 | 41.01
5 | 53.64 | 3.52 | 66.59 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 26.93 | 0.37 | -3449.00 | 2294.38

## Slide 34: Outono

## Slide 35: Outono
 | PAR (Einsten m-2 dia-1) |  | ACS (m) |  | Chla (mg m-3) |  | Sst (°C) |  | Prof (m) | 
 | Média | DP | Média | DP | Média | DP | Média | DP | Média | DP
1 | 48.62 | 2.85 | 66.68 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 26.84 | 0.95 | -3909.32 | 1147.20
2 | 32.32 | 0.32 | 65.62 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 22.08 | 0.39 | -3138.78 | 1115.80
3 | 20.37 | 5.48 | 63.09 | 1.26 | 0.36 | 0.10 | 11.71 | 5.64 | -4774.68 | 505.95
4 | 14.85 | 5.50 | 61.84 | 1.01 | 0.55 | 0.36 | 5.83 | 3.89 | -1863.01 | 1177.75
5 | 44.87 | 3.89 | 66.67 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 26.84 | 0.85 | -4949.03 | 402.92

## Slide 36: Inverno

## Slide 37: Inverno
 | PAR (Einsten m-2 dia-1) |  | ACS (m) |  | Chla (mg m-3) |  | Sst (°C) |  | Prof (m) | 
 | Média | DP | Média | DP | Média | DP | Média | DP | Média | DP
1 | 47.79 | 3.14 | 66.92 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 27.81 | 0.54 | -3938.5 | 949.61
2 | 41.71 | 7.27 | 66.52 | 0.59 | 0.60 | 0.23 | 26.72 | 2.33 | -50 | 1542.20
3 | 10.06 | 4.17 | 62.00 | 1.28 | 0.24 | 0.05 | 8.08 | 5.87 | -5002 | 1149.17
4 | 34.25 | 9.50 | 65.73 | 0.90 | 0.09 | 0.02 | 23.25 | 3.54 | -3489.5 | 348.96
5 | 17.74 | 7.94 | 63.42 | 2.08 | 0.35 | 0.21 | 13.38 | 9.64 | -2231 | 1685.39

## Slide 38: Primavera

## Slide 39: Primavera
 | PAR (Einsten m-2 dia-1) |  | ACS (m) |  | Chla (mg m-3) |  | Sst (°C) |  | Prof (m) | 
 | Média | DP | Média | DP | Média | DP | Média | DP | Média | DP
1 | 45.23 | 0.53 | 67.22 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 28.37 | 0.05 | -2608.67 | 1649.61
2 | 50.22 | 3.98 | 66.78 | 0.34 | 0.62 | 1.10 | 27.18 | 1.02 | -2767.20 | 2452.90
3 | 30.87 | 5.22 | 61.60 | 0.89 | 0.44 | 0.12 | 6.63 | 4.38 | -4372.88 | 1290.03
4 | 41.69 | 1.87 | 64.40 | 0.96 | 0.44 | 0.45 | 19.22 | 3.62 | -3453.75 | 1826.40
5 | 38.25 | 3.33 | 62.17 | 0.53 | 1.79 | 0.95 | 8.60 | 2.37 | -381.50 | 468.65

## Slide 40
Introdução
Metodologia
  Área de Estudo
  Método Hierárquico com restrições espaciais
  Preparação dos dados
Resultados
Discussão
Conclusão

## Slide 41: Discussão
Além da escolha do alfa, a escolha do número de agrupamentos (K) a ser considerado também é um desafio. Para alguns períodos (verão e outono) optou-se por um K maior para diferenciar grupos não contíguos. Enquanto no inverno a na primavera, manteve-se um k = 12 sem prejuízos à contiguidade dos grupos.

## Slide 42: Discussão
Embora o método seja mais eficiente computacionalmente do que a aplicação do Skater nesse conjunto de dados, ele ainda demanda muito tempo computacional (cerca de 30min para cada estação do ano)

## Slide 43: Discussão
Os resultados condizem com processos oceanográficos da região e a possibilidade de organizá-los em níveis de agrupamento (dendrograma) facilita a interpretação e caracterização dos seascapes.

## Slide 44
Introdução
Metodologia
  Área de Estudo
  Método Hierárquico com restrições espaciais
  Preparação dos dados
Resultados
Discussão
Conclusão

## Slide 45: Conclusão
O algoritmo apresentado tem potencial para a classificação do ambiente pelágico marinho.
Obtendo resultados adequados para a área estudada.

## Slide 46: Referências
ANOUAR, F.; BADRAN, F.; THIRIA, S. Probabilistic self-organizing map and radial basis function networks. Neurocomputing, v. 20, n. 1–3, p. 83–96, 1998.
CHAVENT, M. et al. ClustGeo: an R package for hierarchical clustering with spatial constraints. Computational Statistics, v. 33, n. 4, p. 1799–1822, 2017.
KAVANAUGH, M. T. et al. Hierarchical and dynamic seascapes : A quantitative framework for scaling pelagic biogeochemistry and ecology. Progress in Oceanography, v. 120, p. 291–304, 2014.
KRUG, L. A. et al. Ocean surface partitioning strategies using ocean colour remote Sensing : A review. Progress in Oceanography, v. 155, p. 41–53, 2017.
LONGHURST, A. R. Ecological Geography of the Sea. San Diego: Academic Press, 1998.
SARACENO, M.; PROVOST, C.; LEBBAH, M. Biophysical regions identification using an artificial neuronal network: A case study in the South Western Atlantic. Advances in Space Research, v. 37, n. 4, p. 793–805, 2006.
SILVEIRA, I. C. A.; CASTRO, B. M.; SOUTELINO, R. G. Circulação oceânica: a dinâmica das correntes. Scientific American Brasil, v. 3, n. Coleção Oceanos, 2009.

## Slide 47
Obrigada!!!