## Slide 1: Análise de Autocorrelação Espacial na Ocorrência de Inundações no ABC Paulista Entre 1993 e 2013
Leonardo Rossatto Queiroz
SER 301 – Análise Espacial de Dados Geográficos
Prof. Dr. Eduardo G. Camargo e Prof. Dr. Antônio Miguel Vieira Monteiro

## Slide 2: Introdução
Quais são os hubs com incidência de inundações no ABC Paulista e quais as relações espaciais entre eles?
Técnicas de análise espacial para lidar com a questão
Estabelecimento de regimes de autocorrelação espacial na incidência de inundações entre 1993 e 2013 nos subdistritos do ABC Paulista.
1) Indicadores globais de Autocorrelação espacial via Geary
2) Indicadores locais de autocorrelação espacial via Índice Moran e G local
3) Comparação com número absoluto de eventos
Resumo da Pesquisa:

## Slide 3: Introdução
Análise de Autocorrelação Espacial – o método para lidar com o problema
Na ocorrência – quantificação
De inundações – fenômeno estudado, problema
No ABC Paulista – o local estudado
Entre 1993 e 2013 – o período estudado
Resumo da Pesquisa:

## Slide 4: Análise de Autocorrelação Espacial
Investigação de padrões e tendências espaciais, mostrando como os valores se relacionam no espaço.
Autocorrelação espacial mede a independência dos valores de um atributo observados numa região em relação aos valores deste mesmo atributo nas regiões vizinhas.

## Slide 5: Ocorrência
Refere-se à quantidade de eventos ocorridos em uma determinada área, em um período específico de tempo.

## Slide 6: Inundações
Fenômeno geodinâmico hidrológico que se caracteriza pelo transbordamento de cursos hídricos. (Instituto Geológico, 2015)
Aumento do nível dos rios além da sua vazão normal a ponto de ocorrer o transbordamento da água para as várzeas. (KOBIYAMA et. al., 2006)
Provocadas por chuvas intensas e concentradas em regiões de relevo acidentado, caracterizando-se por súbitas e violentas elevações dos caudais, os quais escoam-se de forma rápida e intensa. (CASTRO, 2003)

## Slide 7: No ABC Paulista
Região estudada, com recorrência acima da média em inundações. (FERNANDES, 2017; VALVERDE, 2018)
Situação na região pode ser agravada pela mudança nos padrões climáticos, com possível aumento na intensidade e na quantidade de eventos na região (BACK, 2016)

## Slide 8: Entre 1993 e 2013
  O período de 21 anos se refere à base de dados utilizada, o Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos do Instituto Geológico do Estado de São Paulo. O período é importante para mensurar possíveis tendências quanto ao fenômeno estudado.

## Slide 9: Materiais e Métodos
Material:
a) base de dados de eventos geodinâmicos do Instituto Geológico do Estado de São Paulo, construída por 1) Notícias veiculadas na mídia. 2) Bancos de dados e/ou cadastros de órgãos públicos ou concessionários e 3) Interpretação de produtos de sensoriamento remoto de alta resolução, entre 1993 e 2013.
b) base de dados do IBGE (Subdistritos – Censo 2010)
Área escolhida: eventos ocorridos no ABC Paulista (12 subdistritos: Santo André, Capuava, Paranapiacaba, São Bernardo do Campo, Riacho Grande, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Santa Luzia, Ouro Fino Paulista e Rio Grande da Serra).
Tipo de evento escolhido: inundação em geral
Modelo de dados utilizado:
EPSG: 5880 - SIRGAS 2000 / Brazil Polyconic - Projetado
Dados de origem: EPSG 4674: SIRGAS 2000
Matriz de vizinhança: Queen

## Slide 10: Materiais e Métodos
Métodos:
- Separação do mapa de eventos (pontos) em bases anuais.
- Contagem de eventos ocorridos em subdistritos por triênio (total de 7 triênios – 21 anos)
- Mapas de autocorrelação global (Índice de Geary)
- Mapas de autocorrelação local (Índice Local de Moran e Local G)
- Comparação com a contagem de eventos por subdistrito.

## Slide 11: Resultados – Autocorrelação Global - Geary
Teste de significância

## Slide 12: Resultados – Autocorrelação Global - Geary
Autocorrelação

## Slide 13: Resultados – Autocorrelação Local - Moran
Teste de Significância

## Slide 14: Resultados – Autocorrelação Local - Moran
Autocorrelação

## Slide 15: Resultados – Autocorrelação Local - Moran
Diagrama de Espalhamento

## Slide 16: Resultados – Autocorrelação Local - G
Teste de Significância

## Slide 17: Resultados – Autocorrelação Local - G
Autocorrelação

## Slide 18: Análise de Dados Quantitativos
Quantidade de Inundações por triênio

## Slide 19: Análise de Dados Quantitativos
Quantidade de Inundações por ano

## Slide 20: Análise de Dados Quantitativos
Quantidade de Inundações por ano
Subdistrito/Ano | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total
Capuava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 5 | 23 | 13 | 23 | 26 | 50 | 5 | 10 | 193
Diadema | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 5 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 104
Mauá | 1 | 1 | 14 | 33 | 7 | 21 | 8 | 31 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 178
Ouro Fino Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Paranapiacaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19
Riacho Grande | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18
Ribeirão Pires | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38
Rio Grande da Serra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6
Santa Luzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7
Santo André | 14 | 17 | 5 | 39 | 14 | 25 | 20 | 19 | 81 | 61 | 19 | 67 | 116 | 191 | 127 | 278 | 457 | 450 | 414 | 127 | 143 | 2684
São Bernardo do Campo | 13 | 12 | 13 | 23 | 9 | 10 | 27 | 31 | 4 | 11 | 5 | 6 | 21 | 37 | 6 | 24 | 67 | 35 | 21 | 8 | 10 | 393
São Caetano do Sul | 7 | 13 | 19 | 60 | 7 | 8 | 15 | 24 | 24 | 12 | 0 | 9 | 14 | 19 | 5 | 35 | 137 | 160 | 100 | 9 | 45 | 722
Total | 43 | 54 | 63 | 165 | 39 | 69 | 105 | 121 | 125 | 95 | 46 | 116 | 161 | 263 | 166 | 369 | 697 | 694 | 600 | 160 | 212 | 4363

## Slide 21: Conclusões
O índice de Geary mostra que, à partir de 2002, Santo André surge como outlier, sendo responsável por grande parte das inundações da região e estabelecendo uma diferença de valores persistente com os demais subdistritos.
O índice local de Moran mostra o mesmo fenômeno: a autocorrelação espacial entre São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul até 2001, passou a ser dependente de Santo André nos triênios seguintes. O aumento das inundações em Santo André proporcionou a inversão do diagrama de espalhamento de Moran, que deixou de ter valores positivos e passou a ter valores negativos.
O índice G local, por sua vez, mostrou de forma mais clusterizada essa mudança de perfil, mostrando com clareza a consolidação de um cluster high (Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul) e um cluster low (Rio Grande da Serra e Ouro Fino Paulista)

## Slide 22: Conclusões
A quantidade de inundações por ano e o aumento expressivo do registro de inundações à partir dos anos 2000 é coerente com as mensurações globais (Geary) e locais (Moran e G), que identificaram com clareza o surgimento de um cluster espacial onde se concentram a grande maioria das inundações da região.
A pouca quantidade de subdistritos da amostra teve impacto no valor de significância da amostra, mas não impediu a detecção dos clusters e outliers.

## Slide 23: Referências
BACK, Adalberto Gregório, Urbanização, planejamento e mudanças climáticas: desafios da capital paulista e da Região Metropolitana de São Paulo, São Carlos : UFSCar, 2016
CASTRO, A. L. C. Manual de Desastres: desastres naturais. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2003. 174 p.
FERNANDES, Rafael Amorim; VALVERDE, María Cleofé. Análise da resiliência aos extremos climáticos de chuva: Estudo preliminar na região de Mauá no ABC Paulista–São Paulo. Revista Brasileira de Ciências Ambientais (Online), n. 44, p. 1-17, 2017
INSTITUTO GEOLÓGICO, Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos –Notas Explicativas, Instituto Geológico, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, São Paulo, 2015
KOBIYAMA, M. et al. Prevenção de desastres naturais: conceitos básicos. Curitiba: Organic Trading, 2006
VALVERDE, María Cleofé; DE OLIVEIRA CARDOSO, Andréa; BRAMBILA, Ricardo. O padrão de chuvas na região do ABC Paulista: os extremos e seus impactos. Revista Brasileira de Climatologia, v. 22, 2018