## Slide 1
Trabalho de conclusão
Disciplina: Análise Espacial de Dados Geográficos
SER-301
Elton Escobar
Brazil’s National Institute for Space Research - INPE
Aplicação do Modelo Aditivo Generalizado Espacial para a Modelagem da Susceptibilidade à Ocorrência de Alagamentos e Enchentes em Áreas Urbanas

## Slide 2
Introdução
População Urbana
Projeções da ONU: a população mundial atingirá a marca de 9,77 bilhões de pessoas no ano de 2050 e espera-se que a população urbana seja de cerca de 6,6 bilhões de pessoas (68% da população total)
No Brasil, aproximadamente 85% da população total residia na área urbana (IBGE, 2010) e segundo a ONU, essa proporção pode atingir a marca de 92,4% no ano de 2050 (UN, 2019).

## Slide 3
Introdução
Urbanização e suas consequências
Implicações negativas tanto no ambiente físico quanto no biológico.
Aspectos bióticos  está principalmente ligada à perda e fragmentação do habitat natural e à degradação dos serviços ecossistêmicos.
Aspectos físicos  envolvem principalmente uso e mudança da cobertura do solo, aumento da cobertura impermeável da superfície, alteração da hidrologia e ciclo da água.

## Slide 4
Inundações

## Slide 5
Modelagem
A interpretação das tendências espaciais de enchentes e alagamentos é um grande desafio para cientistas
A literatura aponta diversas soluções para tal problemática.
Dentre as diversas técnicas de modelagem, modelos estatísticos que utilizam a análise de regressão têm se mostrado meios eficientes e efetivos para a identificação de áreas com alto potencial da ocorrência do fenômeno investigado, bem como para medir quantitativamente as probabilidades da sua ocorrência
Imagem ilustrativa

## Slide 6
Analisar os fatores condicionantes à ocorrência de alagamentos e enchentes empregando um Modelo Aditivo Generalizado (GAM) Espacial e elaborar um mapa de suscetibilidade indicando locais com maior probabilidade de ocorrência desses eventos.
Objetivos
Análise de Fatores Condicionantes
GAM Espacial
(SPGAM)
Mapa de
Suscetibilidade
GAM  amplamente utilizado para a modelagem de áreas de suscetibilidade
Carência de trabalhos no mapeamento de suscetibilidade a inundações em áreas urbanas

## Slide 7
São Caetano do Sul (RMSP)
161.957 habitantes
15,33 km2
2ª densidade econômica
11ª posição nacional no índice de desenvolvimento municipal (FIRJAN)
Altitude ~750 m
1.361 mm chuva
Clima subtropical úmido
Área de Estudo
Histórico de Enchentes
Relevância no cenário nacional

## Slide 8
Estudo de Caso
Impactos sociais e econômicos
Bairros atingidos
Data do evento: 10 de Março de 2019
160 mm de chuvas em 6 horas ininterruptas
2.000 edificações atingidas

## Slide 9
Materiais e Métodos
Adaptado de Sothe et al. (2017)
Variável Dependente
(Pontos de alagamento + de não alagamento)
Banco de Dados Espacial
Seleção das variáveis
Aplicação GAM espacial
Avaliação do modelo
Variáveis Explicativas (fatores condicionantes)
Mapa de suscetibilidade espacial
Fluxograma das etapas desenvolvidas no trabalho

## Slide 10
Variável Resposta
325 pontos de ocorrência gerados (QGIS) a partir de dados da Defesa Civil
Na aplicação do GAM a variável dependente é binária (ausência ou presença de alagamento)
Necessário gerar pontos em locais dentro da área de estudo em que não ocorreram o evento investigado.
Buffers de 50 metros
Gerou-se, de forma totalmente aleatória, 325 pontos de não alagamento.
Buscou-se obter a mesma quantidade de pontos de ocorrência e de não ocorrência de enchentes e alagamentos, visando equidade nos dados utilizados, e que não acontecesse sobreposição ou intersecção de amostras de classes distintas (0 e 1).
Coordenadas em projeção UTM (em metros)

## Slide 11
Variáveis Explicativas
Variáveis explicativas: (1) Hidrografia (utilizada para calcular a menor distância ao curso d’água mais próximo); (2) Declividade em graus; (3) Elevação em metros; (4) Orientação da vertente em graus. Para a obtenção da Elevação, Declividade e Orientação das Vertentes, foi utilizado o modelo digital de terreno (MDT) com 5 m de resolução (EMPLASA, 2011)
14,69 – 1780,01 m
0 – 35,62
731 – 803 m
0 – 360
Variação dos 650 pontos

## Slide 12
Modelo Aditivo Generalizado (GAM) Espacial
onde: é o vetor de fatores prognósticos individuais/locais (ou vetor de covariávies), são os efeitos das variáveis explicativas e é uma componente espacial (uma função de suavização), porém desconhecida, das coordenadas espaciais .
Para a inclusão de efeitos do fator prognóstico, foi utilizada uma função de ligação para ligar o fator de efeito espacial aditivo à probabilidade de suscetibilidade ()
Como produto, a superfície de suscetibilidade da área de estudo é estimada pelo modelo proposto
Teste estáticos para avaliar se superfície varia significativamente (Teste de Monte Carlo)

## Slide 13
Resultados e Discussão
Mapa de Susceptibilidade Estimada
500 simulações (Monte Carlo)
p-valor = 0,001992032

## Slide 14
Considerações Finais
A modelagem e a interpretação das tendências espaciais de enchentes e alagamentos em áreas urbanas é um grande desafio
visto que tais eventos normalmente geram dados complexos que são multivariados e potencialmente não lineares;
Carência de literatura
Poucas variáveis explicativas, tamanho de buffer (50m) e outliers
De maneira geral, os resultados desse trabalho servem com um ‘start’ para análises futuras de enchentes e alagamentos em São Caetano do Sul

## Slide 15: Agradecimentos
à Defesa Civil do município de São Caetano do Sul, na pessoa do senhor Ingobert Bursteinas (agente de proteção e defesa civil), ao grupo de trabalho de gestão de risco do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, na pessoa do senhor Rafael Neves, pelo apoio e fornecimento dos pontos de alagamento do evento analisado
ao Prof. Dr. Eduardo Celso Gerbi Camargo (INPE), Dra. Camile Sothe (McMaster University) e Tatiana Dias Tardelli Uehara (INPE) por todas as contribuições científicas para a elaboração desse trabalho.

## Slide 16: Referências
BARNES, Kent B.; MORGAN, J.; ROBERGE, Martin. Impervious surfaces and the quality of natural and built environments. Baltimore: Department of Geography and Environmental Planning, Towson University, 2001.
BAILEY, Trevor C.; BARCELLOS, Christovam; KRZANOWSKI, Wojtek. J. (2005). Use of spatial factors in the analysis of heavy metals in sediments in a Brazilian coastal region. Environmetrics: The official journal of the International Environmetrics Society 16.6 (2005): 563-572.
CEPED/UFSC. (2013). Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2012. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre desastres, Florianópolis.
__DEFESA CIVIL. (2019). Sistema Nacional De Proteção E Defesa Civil – SINPDEC. Formulário de Informações do Desastre (FIDE). Protocolo nº SP-F-3548807-13214-20190310.
GRABS, Wolgang E.; TYAGI, Aaron. C.; HYODO, Manabu. Integrated flood management. Water science and technology, v. 56, n. 4, p. 97-103, 2007.
HASTIE, Trevor J.; TIBSHIRANI, Robert J. Generalized Additive Models. 1 ed. London; New York: Chapman and Hall, 1990. 335p.
HOSMER, David W.; LEMESHOW, Stanley; STURDIVANT, Rodney X. (1989). The multiple logistic regression model. Applied logistic regression, 1:25–37.
JHA, Abhas K.; BLOCH, Robin; LAMOND, Jessica. (2012). Cities and flooding: a guide to integrated urban flood risk management for the 21st century. The World Bank. Disponível em: < https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2241>, [Acessado em 6 Out 2020].
KELSALL, Julia E.; DIGGLE, Peter J. (1998). Spatial variation in risk of disease: a nonparametric binary regression approach. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 47(4), 559-573.
__SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES – S2iD. (2020). Ministério da Integração – MI. Disponível em <https://s2id.mi.gov.br/paginas/relatorios/>, [Acessado em 29 Out 2020].
SOTHE, Camile; CAMARGO, Eduardo C. G.; GERENTE, Jéssica; RENNÓ, Camilo D.; MONTEIRO, Antônio M. V. (2017). Uso de Modelo Aditivo Generalizado para Análise Espacial da Suscetibilidade a Movimentos de Massa. Revista do Departamento de Geografia, 34, 68-81.

## Slide 17: Referências
UEHARA, Tatiana D. T.; CAMARGO, Eduardo C. G.; SOTHE, Camile; KÖRTING, T. S. (2020). Aplicação do Modelo Aditivo Generalizado espacial para a modelagem da susceptibilidade a ocorrência de deslizamentos. IN: Proceedings XXI GEOINFO, November 30 - December 03, 2020, São José dos Campos, SP, Brazil. p 192-197.
__UNITED NATIONS – UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420). New York: United Nations. Disponível em <https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf>, [Acessado em 29 Out 2020].
__UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION – UNDRR. (2019). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, Geneva, Switzerland, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Disponível em <https://www.preventionweb.net/sendai-framework/gar > [Acessado em 7 Out 2020].
VALERIANO, Márcio M. (2008). Topodata: guia para utilização de dados geomorfológicos locais (TOPODATA: local geomorphologic data usageguide). In Technical Report of National Institute for Space Research, São José dos Campos, Brazil, INPE-15318-RPE/818.
WAND, Matt; RIPLEY, Brian. (2006). Kernsmooth: Functions for kernel smoothing for wand & jones (1995). R package version, 2:22–19.
WORLD BANK. (2014). Coping with losses: options for disaster risk financing in Brazil. [online] Disponível em: <https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/Options-for-Disaster-Risk-Financing-in-Brazil-English.pdf> [Acessado em 18 Out 2020].

## Slide 18
Trabalho de conclusão
Disciplina: Análise Espacial de Dados Geográficos
SER-301
Elton Escobar
Brazil’s National Institute for Space Research - INPE
Aplicação do Modelo Aditivo Generalizado Espacial para a Modelagem da Susceptibilidade à Ocorrência de Alagamentos e Enchentes