## Slide 1
UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS SKATER E K-MEDOIDS PARA REGIONALIZAÇÃO DA REPRESA DE VÁRZEA DAS FLORES, MINAS GERAIS
Vinícius Lima Guimarães
Análise Espacial de Dados Geográficos – SER-301

## Slide 2
  SERE - Alternativa para monitoramento alta frequência temporal de parâmetros, logisticamente e financeiramente mais viável que métodos in situ
  Informações para regionalização e métodos mais comumente aplicados
  Clusters que não capturam adjacência e padrões espaciais
  Spatial ‘K’ Adaptative Tree (SKATER): regiões contínuas e interligadas pelas relações de dissimilaridade de uma AGM
  K-Medoids: k regiões a partir dos pontos de maior centralidade/representatividade entre as observações existentes
  Potencial em represas de abastecimento – Áreas com características semelhantes a partir de diversos parâmetros x Uso, precipitação, vazão.
  Ferramenta para gestores – Ações de monitoramento e preservação em áreas com dinâmica complexa.
  Represa de Várzea das Flores - Importância, problemática (esgotamento deficitário, urbanização, matéria orgânica, resíduos sólidos)
INTRODUÇÃO
2

## Slide 3
Aplicar e comparar os métodos SKATER e K-medoids para a regionalização da represa de Várzea das Flores, entre 2017 e 2024, no período seco e chuvoso, utilizando dados de batimetria, turbidez, temperatura e clorofila-a
  Definir qual modelo de regionalização é o mais adequado para o período seco e chuvoso
  Avaliar qual das variáveis utilizadas teve a maior influência no processo de regionalização
  Determinar o número ideal de grupos a serem formados no processo de regionalização
OBJETIVOS
3

## Slide 4
ÁREA DE ESTUDO
4
(a) Brasil e Minas Gerais, (b) Minas Gerais e municípios de Contagem e Betim, (c) represa de Várzea das Flores (ANA, 2021) em uma composição PlanetScope cor verdadeira de agosto de 2024.
  Região central - 30 km BH
  3,76 km² - 54,43% Contagem e 45,57% Betim.
  Bacia hidrográfica - 123,27 km²
  Bacia do Rio Paraopeba e São Francisco

## Slide 5
METODOLOGIA
6
1
2
2
2
5
6
1
Definição de períodos seco e chuvoso
Tratamento das variáveis utilizadas na regionalização
Aplicação e comparação entre SKATER e K-medoids
Análise quantativa e qualitativa das regiões
3
4
1
2
3
4

## Slide 6
METODOLOGIA - DEFINIÇÃO DE PERÍODOS
7
  Literatura: Clima tropical de altitude. Verão úmido (outubro-março) e Inverno seco (abril-setembro)
  Distinguir padrões de regime pluviométrico -> Parâmetros de turbidez, chl-a e temperatura de superfície
  GEE: Precipitação mensal na bacia hidrográfica - CHIRPS 0,05º - Entre 2014 e 2024.
  Definição de períodos seco (<50% média), chuvoso (50%-150% média) e chuvoso intenso (>150% média)
  Períodos com padrão pluviométrico similar

## Slide 7
  Clorofila-a: Indicador biomassa de fitoplanctôn/Turbidez: atenuação da radiação solar causada pela soma do material org. inorg.
  Guimarães et al. (2024) - Algoritmos baseados na banda 4 (443 nm) – Sentinel 2 e dados de 32 pontos in situ - Regressão Linear/Atendimento pressupostos/R² = 0,98 Turbidez e 0,86 clorofila-a
Turbidez (NTU) = -0.87646 + 0.64508*((B4 * 228.1)/(1 - B4 / 0.1641))
Clorofila-a (μg/L) = B4* 23,56+ 0,12
  Aplicação para todas as imagens L2 2017-2024 com filtragem de nuvens - Scene Classification Layer
METODOLOGIA - CHL-A E TURBIDEZ
8

## Slide 8
  Influência em processos ecológicos, biológicos e hidrogeoquímicos (e.g. produtividade e estratificação da coluna d’água)
  Nível 2: Corr. atm. - IVT (L7 ETM+ 10,4 e 12,5 µm; L8/L9 OLI 10,6 -11,19) – 30 metros
  Filtro CFMask
  Reamostragem e realinhamento espacial - S2 de referência
METODOLOGIA - TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE
9

## Slide 9
  Profundidade e volume
  Transporte de sedimentos e nutrientes, produtividade, dist. organismos e estratificação
  Dificuldades de levantamento em campo – Lidar e ecosondagem
  GLOBathy - Dado com 30m de batimetria de 1,4 mi lagos, validados em 1503 corpos d’água (NRMSE = 0,17 m)
  Reamostragem e alinhamento espacial - Sentinel 2
METODOLOGIA - BATIMETRIA
10

## Slide 10
  Turbidez, clorofila-a, temperatura e batimetria
Unidades de medida
  K-medoids - Ponto mais centralmente localizado
METODOLOGIA - K-MEDOIDS E SKATER
11

## Slide 11
  Spatial ‘K’luster Analysis by Tree Edge Removal
    Criação e particionamento de uma Árvore geradora mínima
    Grafo de continuidade entre vértices (nós) e vizinhança pela distância de Manhattan
    AGM - Arestas de maior custo são retiradas, dado cálculo de dissimilaridade
  Definição do número de k e definição do método mais eficiente
  Método Elbow - Análise da Soma dos Quadrados dos Erros intra-clusters, a medida em que se aumenta k. Feição gráfica similar a um cotovelo.
METODOLOGIA - K-MEDOIDS E SKATER
13

## Slide 12
  MANOVA - Análise de Variância Multivariada
    Extensão da ANOVA – Permite testar a influência de variáveis independentes (turbidez, clorofila-a, temperatura de superfície e batimetria) sobre a dependente (cluster), ao mesmo tempo, considerando a relação entre elas.
    Fornece as seguintes métricas: Wilk’s Lambda (Proporção da variabilidade total não explicada pelos clusters), Pillai’s Trace (Soma das variâncias explicadas), Hotelling-Lawley Trace (Compara média dos clusters) e Roy’s Greatest Root (Maior diferença entre as regiões analisadas).
    Entender a influência da variação de precipitação - Comparar as regionalizações do período seco X chuvoso
    Entender a influência de cada variável na regionalização - Regionalização sem uma das variáveis por vez x Regionalização com todas as variáveis
METODOLOGIA - ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DAS REGIÕES
14
  Com o melhor método e k clusters definidos

## Slide 13
RESULTADOS - DEFINIÇÃO DE PERÍODOS
15
Seco: Precipitação mensal <51,2 mm
Chuvoso: 51,2 - 153,6 mm
Chuvoso Intenso: > 153,6 mm

## Slide 14
RESULTADOS - MÉDIA E NORMALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS
16

## Slide 15
RESULTADOS - REGIONALIZAÇÕES
17

## Slide 16
RESULTADOS - MÉTODO ELBOW
18
K-medoids - Seco
SKATER - Seco
K-medoids - Chuv
SKATER - Chuv

## Slide 17
RESULTADOS - K-MEDOIDS SECO
19
  Margem de alta produtividade
  Área com a menor profundidade (< 13,63m), maiores valores de clorofila-a (1,14 - 2,43 µg/L) e turbidez (7,75 - 42,09 NTU) e baixa estabilidade térmica (14,97 e 30,62 ºC). Principais afluentes da represa (esgotamento deficitário, urbanização, matéria orgânica, resíduos sólidos).
  Área em que o monitoramento indica as condições à montante.

## Slide 18
RESULTADOS - K-MEDOIDS SECO
19
  Zona profunda 3
  Área com a maior profundidade (>19,28m), menores valores de clorofila-a (< 0,79 µg/L) e turbidez média (2,4 NTU) e alta estabilidade térmica (22,23 e 22,87 ºC). Menor influência dos afluentes.
  Coleta de dados -> indicativo de impactos antrópicos mais severos na bacia.

## Slide 19
RESULTADOS - K-MEDOIDS CHUVOSO
20
  Margem rasa e clara
  Área com a menor profundidade (<10,44m), menores valores de clorofila-a (<1,6 µg/L) e turbidez (< 15,67 NTU) e baixa estabilidade térmica (26,07 – 32,47ºC). Aumento do volume d’água dilui a concentração de turbidez e clorofila-a, por renovação da água, resultando também em menor estabilidade térmica.
  Investigações são necessárias.

## Slide 20
RESULTADOS - K-MEDOIDS CHUVOSO
20
  Margem turva
  Condições necessárias para maior turbidez média (15,65 NTU), clorofila-a (>1,52 μg/L). Instabilidade térmica (26,55 – 30,99 ºC)
  Zona profunda
  Área com maiores profundidades (>16,98 metros), maior estabilidade térmica (27,56 – 28,46ºC), baixa turbidez (<26,4 NTU) e clorofila-a (<2,12)

## Slide 21
RESULTADOS - MANOVA - COMPARAÇÃO REGIONALIZAÇÃO SECO X CHUVOSO
21
Medida | Valor | Pr > F-valor
Wilks’ lambda | 0,0528 | 0,0001
Pillai’s trace | 0,9472 | 0,0001
Hotelling-Lawley trace | 179,327 | 0,0001
P-valor < F.
Há evidência estatística contra H0, ou seja, a diferença entre períodos afeta significativamente a regionalização.
K-medois é capaz de capturar com eficiência variações entre períodos
Há forte relação entre os
parâmetros e as condições sazonais
Algum dos parâmetros
exerce forte influência na diferenciação entre a regionalização do período seco e o período chuvoso.

## Slide 22
RESULTADOS - MANOVA - VARIÁVEL MAIS INFLUENTE
22
Comparação | Wilks' Lambda | F Value | Pr > F
Completa vs Sem batimetria | 0,9017 | 0,19 | 0,9356
Completa vs Sem clorofila-a | 0,0085 | 203,96 | 0
Completa vs Sem temperatura | 0,0111 | 155,47 | 0
Completa vs Sem turbidez | 0,014 | 123,39 | 0
Comparação | Wilks' Lambda | F Value | Pr > F
Completa vs Sem batimetria | 0,334 | 3,49 | 0,0717
Completa vs Sem clorofila-a | 0,4442 | 2,19 | 0,1721
Completa vs Sem temperatura | 0,0142 | 121,80 | 0
Completa vs Sem turbidez | 0,1288 | 11,83 | 0,0031
Seco
Chuvoso

## Slide 23
CONCLUSÕES
  O número mínimo de clusters, a partir do Elbow Method, foi definido entre 4 e 6.
  O método K-medoids é o mais indicado para o processo de regionalização da represa.
  As regiões apresentadas podem ser utilizadas para monitoramento da represa, considerando seus padrões de comportamento distintos.
  As diferenças de regime de precipitação fornecem regiões estatisticamente diferentes.
  As variáveis que mais influenciaram no processo de regionalização foram a clorofila-a, no período seco, e a temperatura, no período chuvoso.
  Em futuros trabalhos, é possível validar o produto CHIRPS, bem como utilizar batimetria de precisão, caso disponibilizada. Esforços adicionais para monitoramento in situ dos parâmetros das regiões são necessários.
23